|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

3305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Том 2

г. Курск 2019г.

| Заказчик | Администрация сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Том 2

\

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Сабельников С.Н.

г.Курск 2019 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Назин О.С.		 —    директор

- Сабельников А.Н. 	—     главный архитектор проекта

- Сабельников С.Н. 	 —    руководитель проекта

- Бурцева Н.А.                   —   архитектор

Шуклин Г.С.                    —    архитектор

- Васильева М.С.	            —    зам.нач. отдела экономического анализа

- Щербакова А.А.		 —   инженер

- Яковенко А.А. 		 —   инженер-картограф

- Коржавин А.Е.               —  инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		—   инженер-картограф

- Толмачева Н.А.		—   инженер-менеджер ГИС

- Гальчанский К.Б.            —   гео-системный администратор

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	10

1.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	10

1.2.	Административное устройство муниципального образования.    Границы муниципального образования.	12

1.3.	Природно-климатические условия	14

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	18

2.1	Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	20

2.2	Экономическая база сельского поселения	27

2.3	Население	30

2.4	Жилищный фонд	39

2.5	Система культурно-бытового обслуживания	43

2.6	Транспортная инфраструктура сельского поселения	54

2.6.1	Внешний транспорт	54

2.6.2	Поселновые улицы и дороги	56

2.6.3	Поселковый транспорт	58

2.7	Инженерное оборудование территории	59

2.7.1.	Водоснабжение	59

2.7.2.	Водоотведение	70

2.7.3.	Теплоснабжение	75

2.7.4.	Газоснабжение	81

2.7.5.	Электроснабжение	91

2.7.6.	Связь. Радиовещание. Телевидение	94

2.8	Инженерная подготовка территории	97

2.9	Зеленый фонд сельского поселения	100

2.10	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	104

2.11	Охрана окружающей среды	107

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	112

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	120

2.14	Перечень объектов культурного значения	129

2.15	Выводы	131

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	135

4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	140

5.  МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	143

6.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	146

7.  ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	164

8.  Приложения.	165

Литература.	167

# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (далее внесение изменений в Генеральный план с.п. Добринский сельсовет) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом от 15.07.2019 г. МК №4, заключенным с Заказчиком, которым выступает администрация сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области

Внесение изменений в Генеральный план разрабатано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ); методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; положениями закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ; положениями Закона Липецкой области от 09.04.2009 № 262-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории Липецкой области; положениями закона Липецкой области от 23.09.2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»; Местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (решение совета депутатов сельского поселения Добринский сельсовет от 17.05.2017г, №116-рс); технического задания – приложение к муниципальному контракту, а также в соответствии с целями и задачами развития Липецкой области, сформулированными в документах территориального планирования и стратегии социально-экономического развития липецкой области на период до 2024 года (в редакции закона Липецкой области от 29.10.2018г. №213-ОЗ)

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: https://pkk5.rosreestr.ru/  - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки. Данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПТ) сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.

При разработке изменений в Генеральный план с.п. Добринский сельсовет использованы следующие периоды:

- исходный год – 2019 год;

- I очередь –2024 год;

- расчетный срок –2039 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения в муниципальном образовании (М 1:10000);

  - карта планируемого размещения объектов местного значения в населенных пунктах (М 1:2000);

  - карта границ населенных пунктов (М 1:10000);

  - карта функциональных зон муниципального образования (М 1:10000);

  - карта функциональных зон населенных пунктов (М 1:2000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Липецкой области;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (графические материалы):

  - карта современного использования территории муниципального образования (М 1:10000);

  - карта современного использования территории населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории муниципального образования (М 1:10000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования (М 1:10000);

  - карта инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов (М 1:2000);

  - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:10000).

Список принятых сокращений:

ГрадК РФ 		Градостроительный кодекс Российской Федерации

МО 			муниципальное образование

с.п.			сельское поселение

Добринское с.п.	сельское поселение Добринский сельсовет

СЗЗ 			санитарно-защитная зона

СТП 			схема территориального планирования

МБОУ СОШ 	муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

### Общие сведения о муниципальном образовании

Первое упоминание о Добринке относится к 1802 году. Так 1 мая 1802 года уездным землемером Кожевниковым было произведено размежевание земли однодворцев села Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии. Этот факт отражен в Указе Тамбовского губернского правления (первое упоминание в официальном документе того времени о месте, где сейчас находится п. Добринка). Согласно документам Российского государственного архива древних актов Добринка значится как Выселки г. Доброго. В 1816 году здесь было 10 дворов. По данным за 1862 г. деревня называлась также Бахтино и насчитывала 17 дворов с 227 жителями. Позднее поселение получило название Добринские Выселки. В 1869 году рядом прошла железнодорожная линия Грязи - Борисоглебск. Построенная на ней станция получило название Добринка. Благодаря развитию торговли и производства пристанционный посёлок вырос и стал сливаться с деревней. В начале XX века в деревне насчитывалось 94 двора с 650 жителями, имелась земская школа, почтово-телеграфная контора, базар, частная аптека Воскресенского. Согласно справочнику «Вся Россия» В Добринке находились торгово-промышленные заведения: магазин бакалейно-колониальных товаров Ушакова Федора Аркадьевича, железо-скобяных товаров Болховитинова Михаила Даниловича, мануфактурных товаров Степанова Антона Афанасьевича, муки Маркина Макара Евгеньевича, хлеба (зерна) Красника Юды Евновича, Левинсона Абрама Хлавиевича, Морозова Алексея Константиновича, Прутцкова Михаила Никитовича, Хазанова Мовши Исилович. В 1897 году купцом 1 гильдии Болховитиновым построена больница. В январе 1899 года открыто начальное народное училище. В 1918 году Добринка вышла из Талицкой волости и стала центром Добринской волости составе Добринки, Чуевки, Талицки высело, Чуевских Отрубов и Воскресеновки. В 1923 году село Добринка вошло в состав Воронежской губернии. В июле 1928 года Добринка становится центром новообразованного Добринского района. С 6 января 1954 года село Добринка, в связи с образованием новой территориально-административной единицы - Липецкой области, - вошло в ее состав и стало райцентром. В 1967 году населённый пункт получил статус поселка городского типа.

Кроме того в состав поселка вошли бывшие населенные пункты Никольское (Терпигорево, Бланково), Чамлычок. Законом Липецкой области от 13 мая 2014 года № 281-ОЗ сельские поселения Добринский и Сафоновский сельсоветы объединены с 12 мая 2014 года в сельское поселение Добринский сельсовет. В настоящее время поселок Добринка является районным центром Добринского района.

Село Сафоново Сафоновской сельской администрации Добринского района возникло в середине 18 века на реке Чамлык (межевание земель проведено 11 сентября 1775 года). Название села произходит от владельцев села рода Сафоновых. В 1819 году село приобретает новый владелец князь И.А. Гагарин. В 1848 году князь Владимир Иванович Гагарин строит Покровскую каменную церковь. С 1861 года по 1923 года село - волостной центр Сафоновской волости Усманского уезда Тамбовской губернии. 1900 году в Сафоновскую волость входили села Сафоново, Среднее, Новопетровка, деревни Ржавец, Киньшино, Шигровка, Островка, Николаевка. С 1923 года по 1924 год - волостной центр Усманского уезда Воронежской губернии. Позднее Сафоново было центром Сафоновского сельсовета Добринского района, затем функции совета были переданы посёлку Кооператор. В 1934 году была открыта школа семилетка.

Сельское поселение Добринский сельсовет - муниципальное образование, объединившее два сельских поселения и представляющее собой часть территории Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Сельское поселение расположено в 90 км от областного центра - г. Липецка, граничит на севере с Новочеркутинским поселением, на западе с Мазейским и Тихвинским, на востоке с Петровским, на юге с Талицким сельскими поселениями. В состав поселения входят 10 населенных пунктов: поселок Добринка; деревня Федоровка; деревня Воскресеновка; село Сафоново; поселок совхоза Кооператор; деревня Киньшино; деревня Наливкино; деревня Никанорово; поселок Брянский; деревня Скучаи. Численность населения сельского поселения составляет 10271 человек. Административным центром является поселок Добринка. Площадь сельского поселения составляет 13,119 тыс. га.

Экономическая база районного центра представлена рядом предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и производства сельскохозяйственной продукции. В число градообразующих входят следующие основные промышленные предприятия: ООО «Добринский хлебозавод», ООО «Добринская швейная фабрика», ООО «Добринский элеватор», ОАО «Добринское АТП», железнодорожная ст. Добринка Мичуринского отделения ЮВЖД - филиал ОАО «Российские железные дороги», две дорожные организации: ОГУП «Добринкадорстройремонт» и ЗАО «Агродорстрой» ДПМК «Добринская».

На территории поселения достаточно хорошо развита сфера потребительской кооперации, которая в своем составе насчитывает 18 магазинов райпо, 69 коммерческих магазинов, 6 павильонов, 5 киосков, имеются два мини-маркета, торговый центр, ООО «Добринский общепит», Пиццерия, 4 столовые.

Бытовое обслуживание населения осуществляет ООО «Добринкабытсервис». В структуре видов бытовых услуг наибольший удельный вес занимают социально-значимые для населения услуги: парикмахерская, ремонт сложно-бытовой техники, фотоуслуги, ремонт обуви, ритуальные услуги. На территории поселения имеются 4 парикмахерских, гостиница, банк, 4 аптеки. Имеется центральный рынок на 400 торговых мест, 2 автозаправочные станции, 5 автосервисов. На территории поселения располагаются две нотариальные конторы, адвокатская контора. Коммунальные услуги оказывает ООО «Добринская жилищно-управляющая компания» и ООО «Добринкаводоканал».

На территории сельсовета функционируют следующие объекты социальной сферы: 4 детских садов; начальная школа; МБОУ Лицей №1 и МБОУ СОШ №2; ДЮЦ РИТМ и МБОУ ДОД ДШИ им. Обуховой; две больницы и две поликлиники; Дом культуры; МУК «Добринская центральная межпоселенческая библиотека»; Многофункциональный центр; Бассейн «Жемчужина»; Центр социального обслуживания населения.

Кроме того на территории сельского поселения находится ряд объектов культурного наследия и памятники природы, для которых отдельным проектом должны быть установлены охранные и иные зоны, разработаны мероприятия по их сохранению и восстановлению.

### Административное устройство муниципального образования.  		Границы муниципального образования.

Сельское поселение Добринский сельсовет – административно-территориальная единица в составе Добринского муниципального района Липецкой области.

Структуру органов местного самоуправления составляют администрация сельского поселения, совет депутатов Добринского сельсовета.

Описание границ муниципального образования

Территория сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области граничит:

- на северо-западе — с с.п. Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области;

- на северо-востоке — с с.п. Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области;

- на востоке — с Мордовским муниципальным районом Тамбовской области;

- на юге — с с.п. Талицкий сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области;

- на юго-западе  — с  с.п. Мазейский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области;

- на западе  — с  с.п. Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" границы муниципальных образований устанавливаются и изменяются в соответствии со следующими требованиями:

- территории всех поселений за исключением территорий городских округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью населения межселенные территории входят в состав муниципальных районов;

- в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;

- в состав территории сельского поселения может входить, как правило, один сельский населенный пункт или поселок численностью населения более 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения – менее 3000 человек каждый);

- сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения;

- в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, статусом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта Российской Федерации и доступности территории поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек;

- на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях сельский населенный пункт с численностью населения менее 100 человек может наделяться статусом поселения, данный населенный пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на сходе граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте;

- границы сельского поселения, в состав которого входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы муниципального района – с учетом транспортной доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его состав.

### Природно-климатические условия

Добринское сельское поселение расположено на юго-востоке Добринского района и представляет собой достаточно ровную местность, с многочисленными западинами и неглубокими пологими балками.

Район относится к степной зоне. Степная растительность преимущественно ковыльно - разнотравная, которая в настоящее время сохранилась в естественном виде лишь на неудобных для распашки землях, по балкам. Почвы представлены обыкновенными черноземами с вкраплением солончаков. Около 5% территории занимает древесно-кустарниковая растительность. По территории сельского поселения протекают реки Чамлык, Плота, Пловутка.

Климатическая характеристика

В соответствии с климатическим районированием для целей строительства территория Добринского муниципального района относится к подрайону ПВ.

Климатические условия Добринского района соответствуют умеренно-континентальному климату средней лесостепи с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Средняя годовая температура воздуха +5,1 С, самый холодный месяц - январь -12,8 С, самый теплый - июль +24,9 С (максимальная температура достигает 38,5°С).

В среднем за год преобладают ветры западных направлений, повторяемость которых составляет 46%. Наиболее часто наблюдается скорость ветра 1-4 м/с (54,4%), повторяемость штилей составляет 12%. Пятипроцентную составляемость имеет ветер 9 м/с и более, а ветер скоростью свыше 15 м/с наблюдается в 0,3% случаях. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при западных направлениях, особенно в зимние месяцы, наименьшие - при восточном в теплый период года. В суточном ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в послеполуденные часы, наименьшие - в предутренние.

Относительная влажность воздуха в холодный период 81 - 87%, в теплый 62 - 66%.

На формирование климата области оказывает влияние рельеф. Поселок Добринка расположен в лесостепной зоне и в соответствии с ботанико-географическим районированием принадлежит Усмано-Матырскому району. В прошлом территория характеризовалась широким распространением степей. Сейчас район занят, в основном, пахотными землями. Естественные леса практически отсутствуют.

Район обладает достаточно высоким агроклиматическим потенциалом. Климатические условия в целом благоприятны для строительства.

Рельеф - пологоволнистая расчлененная равнина, основные черты рельефа которой сформировались в доледниковое и раннечетвертичное время.

Почва, почти 70% территории, - выщелоченный чернозем различной мощности. Механический состав черноземов глинистый и тяжелосуглинистый. Оставшуюся часть района составляют пойменно-луговые, темно-серые, серые, лесные почвы.

Фаунистической особенностью поселения является значительная распространенность видов водно-болотного и, в меньшей мере, степного комплексов.

Инженерно-геологические условия

В тектоническом отношении территория района расположена в пределах Окско-Донской депрессии, которая включает в себя Шукавкинское поднятие, которое представлено частью северо-западного его крыла. Суммарная величина вертикальных новейших тектонических движений в его пределах с учетом эвстатических изменений уровня Мирового океана изменяется от 0 до +25. В разрезе зоны гипергенеза распространены озерно-ледниковые, аллювиально-озерные отложения, залегающие в основном на коренных породах. В речных и балочных долинах распространен аллювий четырех надпойменных террас.

Геологические строение характеризуется на глубину распространения пресных подземных вод, эту часть разреза слагают породы верхнего девона, мела, неогена и плейстоцена.

Девон представлен верхнефранским подъярусом, в который включены евлановский и ливенский горизонты, которым отвечают одноименные свиты.

Геологические строение характеризуется на глубину распространения пресных подземных вод, эту часть разреза слагают породы верхнего девона, мела, неогена и плейстоцена.

Девон представлен верхнефранским подъярусом, в который включены евлановский и ливенский горизонты, которым отвечают одноименные свиты.

Евлановская свита мощностью 25 - 50 м сложена серыми известняками с включениями глины, железистых оолитов и мергелей в кровле. Погружение подошвы происходит в северном и северо-восточном направлениях.

Ливенская свита мощностью от первых метров до 40 м сложена зеленовато-серыми известняками с прослойками мергелей в основании.

Отложения меловой системы представлены бериасским, валанжинским, готеривским, барремским, аптским и альбским ярусами нижнего отдела. Сложены песками, глинами, алевритами. Мощность 17-20 м.

Неогеновая система представлена отложениями миоцена и плиоцена.

Включает в себя усманскую сериею мощностью до 20 м, сложенной песками мелкозернистыми с прослоями глин; урывскую свиту мощностью до 25 м - пескис галькой в основании, линзами лигнитов и глин; белогорскую свиту мощностью 7 - 35 м - пески с гравием кварца и кремния.

Образования четвертичного покрова обусловлены аккумулятивной деятельностью ледника, водных потоков и процессов выветривания. Комплекс пород включает аллювиальные, флювиогляциальные, ледниково-озерные отложения, представленные песчаными разностями, и ледниковыми отложениями в виде суглинков с включением дресвы, гравия, валунов. Мощность четвертичных отложений достигает 40 м.

В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Окско-Донскому артезианскому бассейну, в пределах которого подземные воды приурочены к отложениям четвертичного, неогенового, возраста. Воды комплекса представлены гидравлически связанными аллювиальными, флювиогляциальными, четвертичными и неогеновыми водоносными горизонтами. Общая мощность изменяется от нескольких метров до 40 - 60 м в левобережье р. Воронеж, составляя в среднем 12 - 20 м. Водоносный комплекс связан с поверхностями водотоками, которые дренируют его в межень и создают подпор или непосредственно питают его в паводках. Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения.

Водоносный локально водоупорный неоком-аптский терригенный горизонт распространен в основном по приводораздельным склонам р, Плавица, обводнен локально. Водосодержащими породами водоносного горизонта служат преимущественно мелко-тонкозернистые пески, мощность водоносного горизонта 17 - 20 м.

Евлановско-ливенский водоносный горизонт распространен на всей территории исследуемого района. Эксплуатируется одиночными скважинами совместно с неоком-аптским водоносным горизонтом. Водовмещающими породами служат в различной степени трещиноватые известняки «ливенского» и «евланского» возраста. Мощность водоносного горизонта 50 - 55 м, мощность фильтрующей зоны 10 - 15 м.

На территории Добринского СП разрабатываемые месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

По результатам проведенных изысканий можно сделать выводы, что основная часть территории населенного пункта сельского поселения является благоприятной для строительства.

Растительность и животный мир

Поселение расположено в степной зоне, для которой характерно преобладание антропогенных модификаций естественной растительности, сформировавшихся в условиях повсеместного хозяйственного освоения территории. Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения представлены искусственными лесонасаждениями - защитными лесополосами вдоль дорог, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и небольшими массивами по краям балок, оврагов, речных пойм и долин.

Кустарниковая поросль на склонах балок состоит из бересклета, жимолости, терна, шиповника. Степная флора - это разнотравно-луговые степи, а по дну балок - крупнозлаковые ассоциации с примесью бобовых и других трав.

Обычными видами из млекопитающих являются: лисица, заяц-русак, еж обыкновенный, слепыш. Из птиц встречаются дрозд, дикие утки и гуси, различные воробьиные, голуби. Рыбы представлены: окунем, пескарем, гольцом, карповыми, ротаном. Амфибии встречаются в виде жаб, лягушек, тритона. Рептилии представляют: уж обыкновенный, ящерица.

Выводы:

Таким образом, по совокупности природно-климатических условий, территория Добринского сельского поселения относится к категории территорий с инженерно-строительными условиями средней сложности.

## ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке внесения изменений в генеральный план Добринского сельского поселения рассматривались 3 варианта развития: инерционный, стабилизационный, оптимистический.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения (численность населения ежегодно сокращается. Основным фактором снижения, численности является процесс депопулляции и отрицательная миграция) численность которого к 01.01.2039 году должна будет составить 7309 человек (-2331 человек). В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Стабилизационный сценарий социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария нивилирование процесса депопулляции населения и создания условий для положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельского поселения, численность которого к 2039 году должна будет составлять 9659 человек (+19 человек). Стабилизационный сценарий предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Оптимистический (инновационный) вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с стабилизационным сценарием) динамики в изменении численности населения сельского поселения, численность которого к 2039 году должна будет составлять 11425 человек (+1785 человек). Оптимистичный  предусматривает развитие экономики муниципального образования за счет инновационных проектов развития производственной базы, повышение инвестиционной и миграционной привлекательности сельского поселения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из стабилизационного сценария развития муниципального образования.

Стабилизационный вариант развития Добринского сельского поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Липецкой области от 28.04.2010г., №382-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области», с изменениями на 11.06.2019г;

- Закон Липецкой области от 06.04.2007 г. № 34-ОЗ «О схеме территориального планирования Липецкой области» в редакциях закона Липецкой области от 01.10.2018 №529ОЗ;

- Схемы территориального планирования Добринского муниципального район Липецкой области;

- Закон Липецкой области от 25.12.2006г., №10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области» в редакциях закона Липецкой области от 29.10.2018 №213-ОЗ;

- Закон Липецкой области от 23.09.2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»;

- Государственная программа Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года № 588;

- Государственные программы Липецкой области, муниципальные программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств бюджета области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов предусматривающих создание объектов регионального значения, объектов межмуниципального значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Добринский сельсовет на 2017-2027 годы, принятая решением Совета депутатов сельского поселения Добринский сельсовет от 22.12.2017г №151-РС

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, принятые решением Совета депутатов сельского поселения Добринский сельсовет от 17.05.2017г №116-РС

Главным условием реализации стабилизационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие Добринского сельского поселения.

### Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Цели, задачи и тенденции территориального планирования

Генеральный план Добринского сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Цель градостроительного развития - создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение жилищных условий, обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- сохранение и регенерация исторического и культурного наследия, создание условий для развития туризма и отдыха населения;

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- создание условий для миграционной привлекательности поселения, увеличение естественного прироста населения;

- реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий;

- обеспечение устойчивого развития территории;

- повышение качества среды жизнедеятельности человека;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- сохранение и улучшение природной составляющей территории.

Территориальное планирование поселения основано на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановление природного ландшафта территории, его природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

- оптимальное сочетание и развитие различных функциональных зон, включая жилую, общественно-деловую, рекреационную и производственную;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование в Генеральном плане направлено на:

- стабилизацию на расчетный срок Генерального плана (2035 год) сельского поселения общей численности населения за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста;

- повышение качества жизни жителей с достижением по основным показателям высоких стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом до 2035 года в размере до 26,5 кв. метров общей площади на человека, доведением количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня;

- сохранение, развитие сельскохозяйственного профиля и восстановление перерабатывающих производств, как основы устойчивого развития поселения;

- улучшение медицинского, социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- развитие сферы обслуживания, торговли;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда;

- реконструкцию, модернизацию, территориальную кооперацию и благоустройство предприятий и организаций сельскохозяйственного комплекса;

- благоустройство коммунально-складских зон с учетом размещения в них малых предприятий с экологически чистым производственным циклом;

- организация удобной транспортной инфраструктуры.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки.

- Определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и других компонентов развития.

- Подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности поселения при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

- Существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, путем комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры, оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий.

- Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с предложениями Генерального плана сельского поселения до 2035 года на основе градостроительного освоения под застройку новых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий.

- Обеспечение планирования размещения объектов капитального строительства за расчетный срок с перспективой до 2045 года на основе резервирования для освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий.

- Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.

- Учет и обеспечение интересов Российской Федерации, Липецкой области и Добринского муниципального района при осуществлении территориального планирования Добринского сельского поселения.

Планировочная структура территории.

Территория Добринского сельского поселения находится на юго-востоке Добринского муниципального района. С северо-запада на юго-восток проходит железная дорога. С северо-востока на запад протекает р. Чамлык, её русло очень извилисто и сильно петляет по восточной границе поселения, также по территории сельского поселения протекают реки Плота и Пловутка. На территории сельского поселения находится Чуевский пруд и 2-я плотина.

Населенные пункты представлены: п. Добринка, д. Воскресеновка, д. Федоровка, д. Киньшино, с. Сафоново, п. схв. Кооператор, д. Скучаи, п. Брянский, д. Наливкино, д. Никанорово. Связь райцентра (центра поселения) с населенными пунктами осуществляется по асфальтовым дорогам.

п. Добринка находится на северо-западе сельского поселения, у северо-западной границы протекает река Пловутка, с юго-востока на северо-запад проходит железная дорога.

На планировочную структуру поселка существенное влияние оказали природные условия, геологические особенности населенного пункта, которые выражаются в виде большого количества не пригодных к застройке территорий в виде болот, камышовых зарослей, водных пространств, а также его расположение по обе стороны железной дороги Грязи-Поворино, сложившаяся сетка улиц. Основная масса жилых, общественных, производственных территорий находятся в северной части, другая, менее значительная, в южной-завокзальной.

Основными улицами поселка являются: ул. М. Горького, Октябрьская, Ленинская, 50 лет Октября, Строительная. Внешние связи осуществляются по направлениям: Воронеж, Грязи, Липецк.

Центр поселка сформирован в виде пешеходной улицы между железнодорожным вокзалом и площадью им. Ленина, которая находится на пересечении улиц Октябрьская, Г орького. Застроена эта улица объектами административного назначения, магазинами, КБО, банком, офисными помещениями, имеет хорошее благоустройство и, в целом, оставляет приятные ощущения небольшого уютного, масштабного, хорошо сформированного пространства. Селитебные территории представлены, в основном, кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц с вкраплениями 2х эт. жилых домов по улицам: Корнева, Комсомольская, Ленинская, Правды; и 2х и 5и этажных жилых домов по ул. Воронского.

Большая часть производственных территорий в связи с особенностями данной местности, приведенных выше, размещаются рассредоточено, местами без учета санитарных разрывов.

Озеленение поселка представлено в виде небольшого сквера по ул. Октябрьской. Начала формироваться парковая зона по ул. Ленинской рядом со стадионом и автовокзалом, имеются хорошие возможности для организации в перспективе зоны отдыха в восточной окраине поселка с использованием имеющихся значительных водных пространств.

Очистные сооружения и кладбища расположены в юго-восточной части поселка, за его границами с соблюдением санитарных норм до жилой застройки. Старое кладбище, находящееся вблизи жилой застройки, намечено к закрытию.

п. совхоза Кооператор представляет собой компактное жилое образование, расположенное на северо-востоке поселения, поселок разделен на две равные части прудом.

Исторически на формирование планировочной структуры центра поселения - поселка Кооператор оказали влияние различные факторы (рельеф, пешеходные и транспортные связи с близлежащими населенными пунктами). Естественной осью является пруд, вдоль берегов которого расположено большинство улиц.

Основными планировочными осями являются:

- пруд, разделяющий поселок на юго-западную и северо-восточную части,

- ул. Центральная (основной въезд), идущая в северо-западном направлении и ул. Зеленая, расположенная в противоположной части населенного пункта.

На территории села расположены - библиотека, ФАП, почта, Дом культуры, а также предприятия торговли и общественного питания. Жилье представлено кварталами усадебной застройки.

Агропромышленные, сельскохозяйственные и коммунально-складские территории расположены за границами населенного пункта, однако значительная их часть тяготеет к региональной автодороге на юге и юго-востоке села. Санитарно-защитные зоны от некоторых из них до жилья не соблюдены. Часть ферм не действующие, здания частично или полностью разрушены.

д. Федоровка расположена на северо-западе сельского поселения, у западной границы протекает река Пловутка.

д. Воскресеновка находится на юге сельского поселения, река Плота делит населенный пункт на две части.

с. Сафоново располагается на востоке сельского поселения. Объектов соцкультбыта на территории населенного пункта не имеется. По границе с юга на северо-восток протекает р. Чамлык. За северной границей села находится кладбище.

д. Киньшино расположена на юго-востоке поселения, представляет собой компактное жилое образование, с юго-восточной стороны у границы населенного пункта протекает река Чамлык, на юго-западе проходит железная дорога. В центре населенного пункта имеется один магазин.

В юго-западной части, недалеко от деревни, располагаются заброшенные МТФ.

п. Брянский - компактное жилое образование, расположенное в центре сельского поселения. Объектов соцкультбыта на территории поселка нет. У западной границы имеется озеро. Жилье представлено кварталами усадебной одноэтажной застройки. Озеленение представлено зелеными насаждениями вдоль основных улиц.

д.Скучаи - жилое образование, расположенное вблизи п. Брянский. В настоящее время на территории населенного пункта никто не проживает.

д. Наливкино - жилое образование, расположенное в центре сельского поселения. Объектов соцкультбыта на территории деревни нет. Основной планировочной осью является ул. Молодежная.

У западной границы имеется озеро Мирское. Жилье представлено кварталами усадебной одноэтажной застройки. Озеленение представлено зелеными насаждениями вдоль основных улиц.

д. Никанорово - компактное жилое образование, расположенное в центре сельского поселения. Объектов соцкультбыта на территории населенного пункта нет. С северо-востока на юго запад по населенныму пункту проходит ул. Тихая. Жилье представлено кварталами усадебной одноэтажной застройки. Озеленение представлено зелеными насаждениями вдоль основных улиц.

В настоящее время территориальные ресурсы для дальнейшего развития в границах основных населенных пунктов практически исчерпаны, за исключением небольших территорий, занятых в настоящее время огородами жителей или никак не используемых, поэтому необходима выборочная реконструкция в центральной части населенных пунктов и создание новых зон агропромышленной, рекреационной и жилой застройки.

На первую очередь генеральным планом предлагается изменение границы с включением земельного участка с кадастровым номером 48:04:1730602:60 и адресом: Российская Федерация, Липецкая область, Добринский муниципальный район, сельское поселение Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 150, в границы населенного пункта п.Добринка на основании заявления собственника земельного участка Фоменко М.М..

В населенных пунктах с небольшой численностью постоянного населения дальнейшее развитие на расчетный срок (2039 год) осуществляется в существующих границах.

Баланс территории.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

При анализе землепользования поселения были использованы данные администрации сельского поселения, отдела архитектуры и градостроительства администрации района, земельного отдела администрации района.

При анализе земле пользования районного центра были использованы данные формы № 16 «Сведения о распределении общих площадей земель по формам собственности» Добринского отдела Управления «Роснедвижимости по Липецкой области».

Территория Добринского сельского поселения в границах составляет 13,043 тыс. га (описание утвержденных существующих границ сельского поселения приводится в приложении 1 - Книга 2). Часть территории занята землями населенных пунктов и составляет 1839,61 га.

Территории населенных пунктов в существующих границах:

  - п. Добринка 1511,54

  - д. Воскресеновка 45,29 га;

  - д. Федоровка 54,35

  - д. Никанорово - 17,98 га;

  - п. Брянский - 17,88 га;

  - д. Наливкино - 36,4 га;

  - с. Сафоново - 62,51 га;

  - п.свх. Кооператор - 36,94 га;

  - д. Скучаи - 2,45 га;

  - д. Киньшино -54,27 га.

Итого по населенным пунктам: 1839,61 га.

В соответствии с требованиями 131 Федерального закона, границы Добринского сельского поселения инструментально не закреплены.

Данные о распределении территории поселка по категориям использования земель на 01.01.2019 г. представлены в следующей таблице.

Таблица 2.1

Баланс земель Добринского сельского поселения

| № п/п | Категория земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| Общая площадь поселения | 13106,32 | 100 |
| в т. ч. | - | - |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 10912,03 | 83,25 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1839,61 | 14,04 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 354,68 | 2,71 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли запаса | - | - |

Проектом генерального плана не предусмотрено изменения границ земель и  территорий сельского поселения Добринский сельсовет.

### Экономическая база сельского поселения

Хозяйственный комплекс Добринского сельского поселения сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и природные условия. Муниципальное образование представляет собой регион аграрного типа.

Экономика Добринского сельского поселения в настоящее время представлена двумя основными секторами хозяйственной деятельности:

первичный сектор, включающий деятельности, связанные с сельским хозяйством;

вторичный сектор, включающий деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, оптовая и розничная торговля; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой хозяйственного комплекса  муниципального образования, а основным его средством производства выступает земля.

Специализация Добринского сельского поселения - сельскохозяйственное производство. Экономическая база районного центра представлена рядом предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и производства сельскохозяйственной продукции, ремонту с/х техники, животноводством.

В число градообразующих входят следующие основные промышленные предприятия:

- ООО «Добринский хлебозавод» хлебозавод Добринского района с численностью работающих 40 человек. Основной вид выпускаемой продукции - хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.

- АООТ «Добринская швейная фабрика». Основной вид выпускаемой продукции - одежда, постельное белье, рукавицы рабочим. Объем выпускаемой продукции - 1,55 млн.руб. Численность рабочих - 82 человека.

- МАУ редакция газеты «Добринские вести» - периодическое издание, бланки и другая печатная продукция. Численность работающих - 9 человек.

- ООО «Добринский элеватор» с численностью работающих 98 человек. Основной вид выпускаемой продукции - горох лущенный, крупа перловая и т.д.

- ООО «Агро-Инвест» - торговля зерном, производство кормов.

Прочие предприятия на территории Добринского сельского поселения:

- железнодорожная ст. Добринка Мичуринского отделения ЮВЖД - филиал ОАО «Российские железные дороги». Численность работающих - 13 человек.

- Добринский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

- ООО «Агро-Липецк» - оптовая торговля зерном.

- ООО «Евро Хим» - оптовая и розничная торговля удобрениями.

- ООО «Перевозчик» - торговля стройматериалами.

- ООО «Восход» - растениеводство.

- ООО «Добрыня» - растениеводство.

- ООО «Гарант-Л».

- ИП Кошкаров - пилорама, распилка древесины.

- Строительные организации с численностью работающих 223 человек, а также работающие в административно-хозяйственных организациях районного значения  299 человек, преподавательско-обслуживающий персонал учебных заведений - 23 человек.

Некоторые молочные фермы и животноводческие комплексы в настоящее время не действуют, в них размещаются мелкие частные предприятия или здания практически разрушены, территории никак не используются. Предприятие ОАО «Лакто» в п. Добринка по ул. Воронского в настоящее время не работает, но сохраняет свою территорию.

Перспектива развития сельского поселения обусловлена уже накопленным социально-экономическим потенциалом, агропромышленными функциями и функциями по организационно-хозяйственному и социально-культурному обслуживанию окружающей территории, природно-ресурсным потенциалом.

Проектные предложения

Определяющими направлениями экономики муниципального образования сельское поселение Добринский сельсовет на период планирования (до 2039 г.) является :

- развитие экономического потенциала сельских территорий (вовлечения в оборот части заброшенных ранее земель для возделывания фуражного зерна, силосных культур);

- оптимизация отраслевой структуры сельского хозяйства и дальнейшее поступательное его развитие с целью расширения сырьевой базы для предприятий перерабатывающей промышленности;

- развитие производства мясной и молочной продукции, как важнейшей продукции потребительского рынка;

- внедрение садоводства по возделыванием многолетних культур;

- поддержание положительных тенденций в динамике численности трудовых ресурсов;

- создание условий миграционной привлекательности;

- увеличение количества рабочих мест;

Одним из приоритетных направлений экономического развития сельского поселения должно стать развитие малого предпринимательства.

Основными целями развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- развитие институтов микрокредитования и предоставления поручительств;

- стимулирование и поддержка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях;

- развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации, повышение уровня предпринимательской грамотности;

- укрепление социального статуса предпринимательства;

- стимулирование и поддержка инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие внедрению инновационных разработок, организации их промышленного производства и практического использования;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров (работ, услуг);

- стимулирование продвижения продукции предприятий малого и среднего предпринимательства на региональные и международные рынки;

- стимулирование отношений субконтрактации крупных и малых предприятий;

- создание на территории муниципального образования устойчивой, взаимосвязанной, многоуровневой системы инфраструктурной поддержки бизнеса;

- информирование населения муниципального образования о мерах по поддержке бизнеса и условиях ее предоставления, проведение мероприятий по повышению правового уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка начинающих, в том числе молодых, предпринимателей;

- имущественная поддержка предпринимателей;

- содействие в организации и развитии деятельности общественных и профессиональных объединений предпринимателей.

Экономическая база на перспективу сохранит свою сельскохозяйственную и агропромышленную направленность.

### Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, по данным Федеральной службы государственной статистики.

Численность населения Добринского сельского поселения на 01.01.2019 г составила 9640 человек.

Таблица 2.3.1.

Динамика численности населения

| Периоды развития | Численность населения, (чел) сельское поселение Добринского сельсовета |
| --- | --- |
| 2015 г. | 10046 102 138 13 454 18 141 13 151 10998 |
| 2016 г. | 9915 |
| 2017 г. | 9716 |
| 2018 г. | 9640 |

Таблица 2.3.2.

Динамика естественного и механического движения населения сельского поселения

|  | единицы измерения | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г. | 1.01.2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года | чел. | 10132 | 10046 | 9915 | 9716 | 9640 |
| Сколько человек родилось | чел. | 109 | 98 | 82 | 99 |  |
| Сколько человек умерло | чел. | 165 | 161 | 156 | 137 |  |
| Естественный прирост | чел. | -56 | -63 | -74 | -38 |  |
| Сколько человек приехало | чел. | 254 | 242 | 302 | 314 |  |
| Сколько человек уехало | чел. | 284 | 310 | 427 | 352 |  |
| Механический прирост | чел. | -30 | -68 | -125 | -38 |  |

За рассматриваемый период (2015 - 2018 гг.) численность населения поселения уменьшилась на 561 человек. Среднегодовой темп уменьшения составил - 140 чел.

Из приведенной выше таблицы видно, что ежегодный процесс депопуляции (превышение числа смертей над рождаемостью) составлял от 3,9‰ до 7,5‰, т.е. динамика численности населения характеризуется общим его сокращением при отрицательном естественном воспроизводстве. Среднегодовой уровень рождаемости в период 2015-2018 гг. снизился на 11,01%, при этом среднегововой уровень смертности в период 2015-2018 гг. снизился на 6,21%, т.е. процесс депопуляции, выражающийся в недостаточном уровне рождаемости и высоком уровне смертности, характерен для поселения в целом. В результате движения населения меняется и его возрастная структура.

Смертность превышает рождаемость в 1,6 раза. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин - 65,7 лет.

Миграционные процессы не оказывают существенного влияния на демографическую ситуацию.

В структуре населения увеличивается доля пенсионеров, а доля населения младше трудоспособного возраста сокращается.

Естественное движение населения и миграционные процессы определяют возрастную и половую структуру населения - важнейшие демографические показатели.

Таблица 2.3.3.

Возрастная структура населения

| Возрастная группа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | чел. | чел. |
| Моложе трудоспособного возраста | 1718 | 1688 | 1646 | 1595 |
| В трудоспособном возрасте | 5805 | 5629 | 5495 | 5299 |
| Старше трудоспособного возраста | 2678 | 2729 | 2774 | 2746 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет ее будущую динамику, демографический потенциал населения. Доля детей и подростков неуклонно снижается, вместе с тем, доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, поведение репродуктивного населения, выразившееся в ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, возрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения, многие другие факторы ведут к сложной демографической ситуации в сельском поселении.

Прогнозы численности населения

Прогнозирование численности населения — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее время изменений в динамике численности населения Добринского сельского поселения, Добринского муниципального района и области в целом, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу и т.д. Учитывались также географическое положение МО, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в МО на начало 2019 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в Добринском сельском поселении, напрямую будет определяться мероприятиями административных структур по социально-экономическому развитию МО, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является стабилизационный сценарий развития демографических процессов.

Прогноз перспективной численности населения на первую очередь и расчетный срок  основан на анализе изменения численности населения за предыдущие годы с учетом естественного и механического движения. Тенденция естественной убыли, хотя и более замедленными темпами с уменьшением доли детских и трудоспособных возрастов предположительно продолжится на проектируемые периоды.

Одновременно будет происходить дальнейшее старение населения. Перспективное население напрямую зависит от общей социально-экономической ситуации, которая предопределит процессы рождаемости, смертности и механического движения.

Концепция демографического развития вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведение активной политики поощрения рождаемости и повышения рождаемости до уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, условий труда и т.д. с целью снижения смертности;

- использование миграционного потенциала (согласно «Схемы территориального планирования Липецкой области» при условии восстановления и интенсивного развития агропромышленного комплекса потребуется привлечение трудоспособного населения).

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения основным фактором сокращения темпов убыли населения, а в последствии и роста, является миграционный приток;

- сокращение темпов естественной убыли населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей при условии улучшения социально-экономической ситуации,

В прогнозных расчетах рождаемости принят показатель - процент рождаемости населения. По сравнению с 2015 г. в настоящее время рождаемость снизилась на 11,01%.

В прогнозных расчетах принимается постепенное, плавное увеличение общего коэффициента рождаемости и достижение к концу расчетного срока среднего уровня, равного +0,01%.

В процессе воспроизводства населения, смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения ориентированы на снижение темпов смертности за счет снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.), улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности. По сравнению с 2015 г. в настоящее время смертность снизилась на 6,21%. В прогнозных расчетах принимается дальнейшее снижение общего коэффициента смертности.

Эффект от снижения процента смертности населения нивилирует падение рождаемости, поэтому в настоящее время общий коэффициент естественного прироста населения достиг крайне низкого уровня = -13,75 ‰.

В прогнозных расчетах коэффициент естественного прироста принимается постепенное, плавное увеличение общего коэффициента рождаемости и достижение к концу расчетного срока среднего уровня, равного +0,10 ‰.

При условии интенсивного развития агропромышленного комплекса, восстановления работы перерабатывающих предприятий потребуется дополнительная рабочая сила за счет миграционного потенциала, что также окажет решаюшую роль в формировании численности населения.

В соответствии с СТП Добринского района прогноз численности трудоспособного населения показывает, что по инерционному сценарию развития численность населения будет снижаться. К 2025 году это сокращение составит 15%. По инновационному сценарию численность населения будет возрастать и к 2025 году возрастет более чем на 6%, т.е. с 2019г. по 2025г. население будет расти на 1% в год.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (на 01.01.2039 г.) требует построения трех вариантов прогноза (условно «инерционный», «стабилизационный» и «оптимистический»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 01.01.2024 год (первая очередь) и 01.01.2039 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции, что ведет постепенному уменьшению численности населения.

«Стабилизационный» сценарий основан на сокращении процесса депопулящии и стабилизации численности населения МО за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения. Увеличения пенсионного возраста «нивелирует» депопуляцию населения  трудоспособного возраста.

«Оптимистический» (инновационный) предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое уменьшение смертности населения за счет улучшения качества жизни, увеличения инвестиционной привлекательности (в том числе привлечение зарубежных инвестиций), в следствии чего улучшение показателей рождаемости и резкого увеличения миграционного прироста населения (в двух возростных категориях: в трудоспособном возрасте, а так-же в несовершеннолетнем возрасте). Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента и числа умерших на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни, как мужчин, так и женщин. Увелечение продолжительности жизни приводит к увеличению населения приклонного возраста. С увеличением пенсионного возраста увеличивается процент населения  трудоспособного возраста.

Таблица 2.3.4.

Расчет прогнозной численности населения Добринского сельского поселения

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | Инерционный сценарий | Стабилизационный сценарий | Оптимистический сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2019 г. | 9 640 | 9 640 | 9 640 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -1,37 | 0,01 | 1 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2024 г., чел | 8 995 | 9 645 | 10132 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2039 г., чел. | 7 309 | 9 659 | 11425 |
| Абсолютный прирост населения с 2018 по 2039 г., чел. | -2 331 | 19 | 1785 |
| Относительный прирост населения с 2018 по 2039 г., % | -24 | 0,2 | 19 |
| Ожидаемы прирост начеления в год | -1,21 | 0,01 | 0,93 |

В дальнейших расчетах принимаем стабилизационный и как наименее вероятный оптимистический сценарий.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Добринского сельского поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала

По состоянию на 01.01.2019 г. население Добринского сельского поселения в трудоспособном возрасте составляло 5299 чел.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения по его численности, половой и возрастной структуре, внешним миграциям и др. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2024 и 2039 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения МО в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Таблица 2.3.5.

Прогноз численности населения в детском воздасте (0-15лет) Добринского сельского поселения

| Сценарий развития | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2019 г. | чел. | в % к 2019 г. |
| инерционный | 1595 | 1489 | 93,34% | 1210 | 75,89% |
| стабилизационный | 1595 | 1596 | 100,05% | 1599 | 100,22% |
| оптимистический | 1595 | 1668 | 104,58% | 1908 | 119,63% |

Таблица 2.3.6.

Прогноз численности трудоспособного населения Добринского сельского поселения

| Сценарий развития | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2019 г. | чел. | в % к 2019 г. |
| инерционный | 5299 | 5055 | 95,39% | 4387 | 82,79% |
| стабилизационный | 5299 | 5302 | 100,05% | 5310 | 100,20% |
| оптимистический | 5299 | 5680 | 107,19% | 6727 | 126,94% |

Таблица 2.3.7.

Прогноз численности нетрудоспособного населения ( 66 >/м/ и 60 > /ж/ )

Добринского сельского поселения

| Сценарий развития | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2019 г. | чел. | в % к 2019 г. |
| инерционный | 2746 | 2452 | 89,29% | 1711 | 62,31% |
| стабилизационный | 2746 | 2747 | 100,05% | 2751 | 100,19% |
| оптимистический | 2746 | 2784 | 101,37% | 2790 | 101,61% |

Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в трудоспособном возрасте в Добринском сельском поселении за предстоящий двадцатилетний период при оптимистическом сценарии развития вырастет на 1428 человек или на 26,94%, за счет положительной миграции; при стабилизационном сценарии рост численности трудоспособного населения составит 0,2%, (вырастет на 11чел); при инерционном сценарии падение численности трудоспособного населения может составить составит 17,21%, (сократится на 912чел), за счет отрицательного миграционного прироста.

Однако необходимо обратить внимание на уменьшение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения, вследствие низкой рождаемости и эмиграции. В тоже время произойдет постарение трудовых ресурсов. Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

Основные направления в развитии труда и занятости населения

Добринское сельское поселение обладает трудовым потенциалом с положительной динамикой трудоспособного населения и определенными резервами для его роста.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый бизнес и пр.

Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации Добринского сельского поселения были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде таблицы 2.6.1.

Таблица 2.3.8.

Демографический анализ Добринского сельского поселения

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения (55,71 %) | Высокий удельный вес пожилого населения (27,61%) |
|  | Отрицательный естественный прирост (-57 чел./год) |
|  | Отрицательный миграционный прирост (-65 чел./год) |
|  | Удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (16,66%) < удельного веса пожилого населения (27,61%) |

Для современной демографической ситуации Добринского СП характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, миграционная убыль, и как следствие этого - постоянное сокращение численности населения.

Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасными являются низкий уровень рождаемости и высокая смертноть, которые на перспективу могут отразиться негативным образом на будущей численности населения и на половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за счет роста увеличения рождаемости и снижения смертности. Кроме того, нужно  остановить миграционный отток населения и сделать МО привлекательным для миграционного прироста населения, для этого необходимо стимулировать развитие экономики, создавать новые перспективные рабочие места.

Увеличение численности населения сверх определенного стабилизационного сценария будет зависеть от уровня социально-экономического развития районного центра и сельского поселения.

### Жилищный фонд

В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики общая площадь жилых помещений составила:

Таблица 2.4.1.

Общая площадь жилых помещений

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тыс. м2 | 266.4 | 274.3 | 280.5 | 287.2 |

Таблица 2.4.2

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

| Этажность | Материал стен |
| --- | --- |
|  | каменные | деревянные | прочие | всего |
| Индивидуальные жилые дома (1-эт., м2 общ. пл.) | 173207,92 | 55400 | 8200 | 236807,9 |
| Малоэтажные жилые дома (2-4эт., м2 общ. пл.) | 43927,68 | - | - | 43927,68 |
| Среднеэтажные жилые дома (выше 4эт. м2 общ. пл.) | 6464,4 | - | - | 6464,4 |
| Итого (м2 общ. пл.) | 223600 | 55400 | 8200 | 287200 |

Основной жилищный фонд Добринского сельского поселения приходится на индивидуальные жилые дома – 85,45%; 15,30% - приходится на малоэтажные жилые дома, в том числе 2 - 3х этажных секционные жилые дома; 2,25% - приходится на среднеэтажные жилые дома; более 31% жилищного фонда имеют износ строений от 30% до 70%.

91,4% жилищного фонда оборудованы водопроводом; 98,25% - выгребными ямами, 1,75% - канализацией; 98,24% - газом.

Административно-общественный центр в п. Добринка расположен в юго-восточной части и ограничен ул. Корнева - на севере; ул. Мира - на западе: ул. Интернациональной - на востоке и железной дорогой - на юге.

Жилищный фонд Добринского сельского поселения на 01.01.2019 год составил 287,2 тыс. м2 общей площади или 29,7 м2/человека.

Характеристики жилищного фонда:

В поселении слабо развита система центрального канализования, в основном водоотведение осуществляется на местные выгреба.

Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.

98% общего объема жилищного фонда находится в частной собственности граждан.

Таким образом:

- основным типом застройки является индивидуальная жилищная застройка, занимающий большую часть территории жилой зоны;

- существующее количество жилищного фонда определяет относительно высокий уровень обеспеченности населения жильем 29,7 м2/чел., инженерного оборудования и физического износа.

Приоритетная задача жилищного строительства - создание для всего населения комфортных условий проживания и формирование привлекательного облика районного центра.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение объемов нового жилищного строительства;

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций и ипотечного кредитования;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- совершенствование системы инженерного оборудования и благоустройства жилищного фонда.

В настоящее время структура жилищного фонда представлена в ниже следующей таблице:

Таблица 2.4.3

Структура жилого фонда

| Категория жилищного фонда | Жилищный фонд (сущ.) |
| --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % |
| Многоквартирный | 50,39 | 17,55 |
| Малоэтажный усадебный | 236,81 | 82,45 |
| Итого | 287.2 | 100,0 |

Учитывая то обстоятельство, что приоритетным направлением жилищного строительства в сельской местности, согласно «Схемы территориального планирования Липецкой области» является малоэтажное усадебное строительство. Такая тенденция сохранится и на ближайшие 10-15 лет.

Приоритетная задача жилищного строительства: создание для всего населения комфортных условий проживания и формирование привлекательного облика населенных пунктов.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение объемов нового жилищного строительства;

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций и ипотечного кредитования;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- совершенствование системы инженерного оборудования и благоустройства жилищного фонда.

В существующем жилом фонде 81 % населения расселяется в усадебной застройке.

Обеспеченность населения сельского поселения общей площадью жилья составляет 29,7м2/чел, что выше среднеобластной (в целом по области - 22,1 м2/чел).

Схемой территориального планирования Липецкой области предполагается увеличение обеспеченности населения области жильем до 40,0 м2/чел. до 2040 года.

Учитывая реальный ввод жилья в поселении, его территориальную расположенность, настоящим проектом генерального плана на расчетный срок (2035 г) принимаем обеспеченность населения жильем - 29,7 м2/чел., то есть дополнительно потребуется 10,3 тыс. м2 общей площади.

Планируемое развитие поселения сопряжено с увеличением численности населения за счет механического и естественного прироста и предлагает увеличение жилищного фонда.

Основной застройкой в поселении является индивидуальное (коттеджное) строительство, представленное 1-2 этажным индивидуальными жилыми домами, рассчитанными на 1 семью, с участком до 0,15 - 0,25 га в п. Добринка и до 0,50 га в других населенных пунктах с возможным ведением личного подсобного хозяйства. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировано принимается в размере 90 - 110 кв.м, общей площадью на 1 коттедж. Секционное многоквартирное строительство предусмотрено исключительно выборочно в незначительном объеме для акцентирования основных градостроительных узлов и завершения формирования новых кварталов пос. Добринка.

Предусмотрено развитие следующих жилых зон:

Участок 1. Предлагается земельный участок в северо-восточной части п. Добринка, занимающий 14,44 га для строительства малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 5,8 тыс. м2 (58 домов с участками при доме 0,05 - 0,15 га). Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

Участок 2. Земельный участок в юго-восточной части п. Добринка, занимающий 2,53 га с существующей усадебной застройкой. Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.

Площадка 1. Предлагается земельный участок на свободных территориях северной части п. Добринка, занимающий 13,99 га для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 8.3 тыс. м2 (93 дома с участками при доме 0,05 -0,15 га).

Площадка 2. Предлагается земельный участок на свободных территориях северной части п. Добринка, занимающий 0,8 га для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 0,6 тыс. м2 или 6 домов (с участками при доме 0,05 -0,15 га).

Площадка 3. Предлагается земельный участок на свободных территориях северной части п. Добринка, занимающий 3,65 га для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 2,5 тыс. м2 или 25 домов (с участками при доме 0,05 - 0,15 га).

Площадка 4. Предлагается земельный участок на свободных территориях северной части п. Добринка, занимающий 3,65 га для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 2 тыс. м2 или 25 домов (с участками при доме 0,05-0,15 га).

Площадка 8. Земельный участок в западной части п. Добринка, занимающий 6,6 га, проектом предлагается как резерв для строительства малоэтажной индивидуальной жилой застройки (перспективная застройка - за расчетный срок).

Площадка 10. Земельный участок в южной части п. Добринка, занимающий 1,92 га, проектом предлагается как резерв для строительства малоэтажной индивидуальной жилой застройки (перспективная застройка - за расчетный срок).

Площадка 11. Земельный участок в южной части п. Добринка, занимающий 1,4 га, проектом предлагается как резерв для строительства малоэтажной индивидуальной жилой застройки (перспективная застройка - за расчетный срок).

Площадка 12. Земельный участок в южной части п. Добринка, занимающий 7,2 га, проектом предлагается как резерв для строительства малоэтажной индивидуальной жилой застройки (перспективная застройка - за расчетный срок).

Площадка 15. Земельный участок в северной части д. Федоровка, занимающий 0,88 га, проектом предлагается как резерв для строительства малоэтажной индивидуальной жилой застройки (перспективная застройка - за расчетный срок).

Площадка 21. Предлагается земельный участок на свободных территориях северной части д. Киньшино, занимающий 3,17 га, для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 2,5 тыс. м2 или 25 домов (с участками при доме 0,05 - 0,15 га).

Площадка 22. Предлагается земельный участок на свободных территориях северной части д. Киньшино, занимающий 0,73 га, для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 5,5 тыс. м2 или 60 домов (с участками при доме 0,05 -0,15 га).

Площадка 23. Предлагается земельный участок на свободных территориях западной половины с. Сафоново, занимающий 7,06 га, для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 6 тыс. м2 или 60 домов (с участками при доме 0,05-0,15 га).

Площадка 25. Предлагается земельный участок на свободных территориях западной половины с. Сафоново, занимающий 4,32 га, для малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства составит 3,1 тыс. м2 или 36 домов (с участками при доме 0,05-0,15 га).

А так же на основании Постановления Администрации сельского поселения Добринский сельсовет от 10.02.2021 г. № 29 «О включении земельного участка в границы населенного пункта», включить земельный участок, расположенный в п. Добринка, ул.Воронского в границы населенного пункта п.Добринка, для использования под жилую застройку, и изменить зону «С-1 Зона сельскохозяйственных угодий за границами населенных пунктов», на зону «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» и зону «Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

### Система культурно-бытового обслуживания

Система социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения Добринский сельсовет формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики - обеспечение комфортности проживания.

Современное состояние.

На территории поселения достаточно хорошо развита сфера потребительской кооперации, которая в своем составе насчитывает 20 магазинов райпо, 120 коммерческих магазинов, 5 павильонов, имеются два супер-маркета, торговый центр, ООО «Добринский общепит», пиццерия, 4 столовые, 4 ресторана (кафе).

Бытовое обслуживание населения осуществляет ООО «Добринкабытсервис». В структуре видов бытовых услуг наибольший удельный вес занимают социально-значимые для населения услуги: парикмахерская, ремонт сложно-бытовой техники, фотоуслуги, ремонт обуви, ритуальные услуги. На территории поселения имеются 6 парикмахерских, 5 аптек.

Имеется центральный рынок на 400 торговых мест, 2 автозаправочные станции.

На территории поселения располагаются две нотариальные конторы, которые предоставляют услуги населению по оформлению завещаний, договоров купли-продажи, дарения, оформлению доверенностей и прочие услуги. Имеется адвокатская контора.

Коммунальные услуги оказывает ООО «Добринская жилищно-управляющая компания» и ООО «Добринкаводоканал», филиал «Липецкоблгаз», свещением улиц занимается предприятие Добринские РЭС Липецких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра-Липецкэнерго».

Районный центр располагает довольно развитой системой учреждений социальнокультурного комплекса.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- несоответствием объема оказанных услуг потребностям населения;

- снижением объема капитальных вложений в существующую сферу;

- сокращением числа учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы (школы, детские дошкольные учреждения, учреждения культуры, бытового обслуживания и другие).

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование её отраслей не обеспечивают потребности населения в получении целого ряда услуг.

Улучшение и развитие системы социально-культурного обслуживания населения, создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей относится к приоритетным направлениям.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

Учреждения образования

Таблица 2.5.1

Детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость | Строит, объем м3 | Год постройки | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норм | факт |  |  |  |
| 1 | МОУ НОШ д/сад №1 | п. Добринка ул.М. Горького, д.11 | 99 | 102 | 9630 | 1981 | 2 этажа, кипричное, приспособ. |
| 2 | МОУ нош д/сад №3 | п. Добринка ул. Народная, д. 1 | 45 | 40 | 3020 | 1987 | 2 этажа, кипричное, епециализир. |
| 3 | МДОУ д/сад №2 | п. Добринка ул. Октябрьская, Д. 32 | 75 | 94 | 635 | 1967 | 2 этажа, кипричное, присособ. |
| 4 | МДОУ д/сад №4 | п. Добринка ул. Кирова д. 6 | 55 | 73 | 702,8 | 1970 | 2 этажа, кипричное, присособ. |
| 5 | Д\сад №2 | п. Добринка ул. Воронского, Д. 49 | 80 | 80 |  | 2014 | кирпичное |
| 6 | Гр. Дошк. Образования №1 №3 | На базе Лицея №1 На базе МБОУ СОШ №2 | 160 80 | 148 68 |  |  | кирпичное кирпичное |
|  | Итого |  | 594 | 608 |  |  |  |

Таблица 2.5.2

Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест | Кол-во уч-ся, чел. | Строит, объем, т. м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ №2 | п. Добринка, ул. Октябрьская д. 79 | 700 | 525 | 29200 | кирпичное, |
| 2 | МБОУ лицей №1 | п. Добринка, ул. Ленинская д. 7 | 540 | 369 | 9630 | кирпичное; |
|  | МБОУ лицей №1 | п. Добринка, ул. ул.М.Горького, д.11 |  | 44 |  |  |
|  | МБОУ лицей №1 | п. Добринка, ул. ул.М.Горького, д.16 |  | 189 |  |  |
|  | Итого |  | 1240 | 1127 | 38830 |  |

На территории районного центра существуют МОУ НОШ №1 и МОУ НОШ №3 - детские дошкольные учреждения, расположенные в специализированных кирпичных зданиях и с приспособленной в них начальной школой (1-4), емкостью 287 человек (шк/дошк) 143/287 (дошк/всего). Также на территории находится школа начального образования, общей емкостью 20 человек. Вместимость общеобразовательных учреждений на данном этапе удовлетворяется полностью, но они сосредоточены в центральной части поселка Добринка.

Таблица 2.5.3

Учреждения дополнительного образования

| № п/п | Наименование | Адрес | Емкость. мест | Вместимость, мест | Строительный объем, м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ дод ДЮЦ «Ритм» | п. Добринка, пл. Ленина д. 1 | 380 | 235 | 4294 | 1965 г. 2 этажа, кирпичное, приспособ. |
| 2 | МОУ ДОД СЮН | п. Добринка, ул. М. Горького, 16 | 340 | 315 | 334,8 | 1979 г. 2 этажа, кирпичное, приспособ. |
| 3 | МОУ дод сют | п. Добринка, ул. М. Горького, 6 | 213 | 183 | 208 | 1958 г. 1 этаж, щитовое, облож. кипричем, приспособ. |
| 4 | МОУ дод ДШИ им. Н. А. Обуховой | п. Добринка, ул. Ленинская, 2 | 250 | 210 |  | 2 этажа, кипричное, специализ. |
|  | Итого |  | 1183 | 943 |  |  |

В настоящее время вместимость учреждений удовлетворяет потребность учащихся. Нормативная емкость этих учреждений гораздо ниже фактической загрузки.

Средние специальные учреждения представлены профессиональным училищем № 35. Училище расположено на улице Правда, учебный корпус находится в приспособленном 3-х этажном здании. Так же училищу принадлежат цех для ремонта, ангары, овощехранилище стоянки тракторов и автомобилей.

Культурно-просвятительные учреждения

В настоящее время обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- дома культуры - 73 места на 1000 жителей;

- библиотеки - 4,1 т. томов на 1000 жителей.

Также в районном доме культуры находится ЗАГС, музей и спортивный зал.

Спортивные учреждения

Таблица 2.5.4

Спортивные учреждения

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Емкость кв.м., | Вместимость, мест | Пл. зала, зеркало воды | Строит, объем, тыс. м3 | Характеристи-ка здания (собственность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ дод ДЮКФП №1 | ул. Ленинская, 2 | 757,2 |  | 900 | 10449 | Отдел народного образования администрация Добринского района |
| 2 | МОУ дод ДЮКФП №2 | ул. Ленинская, 72 | 265 | 200 |  | 551,1 |  |
| 3 | МОУ ДОД ДЮКФП №3 | ул. Ленинская, 2 | 1644,5 | 50 | 25х 14 | 12608 |  |
| 4 | Спортзал | ул. Ленинская, 4 | 734,3 |  |  | 38568 |  |

Учреждения здравоохранения

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения составляет:

- больницы - 21 койка на 1000 жителей;

- поликлиника - 64 посещения на 1000 жителей.

Таблица 2.5.5

Перечень объектов здравоохранения (больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы)

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Емкость | Строит, объем, т. м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная больница | п. Добринка, ул. Воронского, 32 | 70 коек | 51755 | 1989 г. ж/бетон 3 этажа |
| 2 | Районная больница | п. Добринка, ул. Корнева, 13 | 150 коек | 6029 | 1964 г. Кирпичное, 2 этажа |
| 3 | Поликлиника | п. Добринка, ул. Корнева, 11 | 450 пос | 5870 | 1974 г. кирпичное, 2 этажа |
| 4 | Поликлиника № 1 | п. Добринка, ул. Воронского, 32 | 200 пос. | 51755 | 1989 г. ж/бетон 3 этажа |
| 5 | фельдшерско- акушерский пункт (ФАП) | п.свх.Кооператор, ул. 60 лет Победы, Д. 3 | - | - | - |
| 6 | Аптека | п. Добринка, ул. Октябрьская | - | - | 2-х эт кирп. |

Как видно из представленных данных население обеспечено достаточным количеством учреждений здравоохранения.

Учреждения торговли

Общая торговая площадь предприятий торговли составляет 2725 м2, из них:

магазины продовольственных товаров составляют - 1240,4 м2.

Численность работающих в торговле - 354 чел.

Так же на территории поселка Добринка расположен рынок, территория которого составляет 1,1 га.

Обеспеченность населения предприятиями торговли составляет 269 м2 торговой площади на 1000 жителей, что превышает нормативную потребность.

Предприятия общественного питания

Представлены столовой на 148 посадочных мест, расположенной по ул. Октябрьской п. Добринка и пиццерией на 40 мест по ул. М. Горького п. Добринка. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания составляет 18 мест на 1000 жителей или 36% от нормы.

Предприятия бытового обслуживания

Представлены ООО «Бытсервис», расположенном в 2 этажном здании п. Добринка по ул. М. Горького, который находится в приспособленном кирпичном здании 1987 года постройки. Обеспеченность населения объектами бытового обслуживания составляет 2.3 рабоч. мест на 1000 жителей или 33% от нормы.

Предприятия коммунального обслуживания

Из коммунальных предприятий на территории районного центра расположены АОР «НП» Добринка Пром Сервис расположенное в 1 этажном здании по ул. Корнева, д .4; баня на 70 мест по ул. Интернациональная в 1 этажном кирпичном здании 1979 г., которая удовлетворяет нормативную потребность населения.

Также на территории районного центра расположена гостиница на 28 мест в 2 этажном кирпичном здании 1965 года по улице М. Горького, 14.

В п. Добринка по ул. Дачная расположено пожарное депо ГУМЧС на 5 автомобилей.

Учреждения культурно-бытового обслуживания районного центра представлены в широкой номенклатуре, при этом уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность учреждениями культуры, торговли, дошкольного образования.

К недостаткам системы обслуживания можно отнести отсутствие сбалансированного размещения учреждений (в основном все сосредоточены в общественном центре), а также неудовлетворительное техническое состояние ряда учреждений обслуживания.

Предприятия связи, банка и учреждения управления

В общественно - деловом центре п. Добринка расположены администрация сельского поселения, отделения связи, отделение Сбербанка, банкоматы.

Предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания

В генеральном плане предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания разработаны с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий, то есть развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей - новых видов услуг; коммерческо-деловой сферы, направленной на повышение деловой активности населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на все население и в первую очередь, на малообеспеченное, и должна обеспечить гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера нормируется основанному на социальной статистике учету (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещений медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не нормируется, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности сферы проживания в части обеспечения достаточных по объему и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их использование.

Проектом предлагается:

- вблизи жилья - представление социально-гарантированных услуг повседневного спроса;

- формирование центров обслуживания местного уровня, расположенных в зоне жилой застройки;

- в системе общественного центра сельского поселения - представление услуг эпизодического спроса;

- формирование общественно-деловой зоны.

Необходима реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания.

Прогнозируемые объемы гарантированных услуг в объектах социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура) рассчитаны по «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р с изменениями от 14 июля 2001 года.

Ориентировочный (контрольный) расчет потребности остальных объектов обслуживания произведен по нормам СП 42.13330.2016 и с учетом федерального закона о розничных рынках.

Таблица 2.5.6

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждение | Един. измер. | Норма на 1000 жит. | Требуется по норме | Сущест- вующие | Запроекти- ровано | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% от числа детей в возрасте от 3 до 6 лет | 594 | 1334 | 40 | СП 42.13330.2016 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% детей в возрасте от 7 до 15 лет, 75% от числа детей в возрасте 16 - 17 лет | 1403 | 1240 | - | СП 42.13330.2016 |
| 3 | Внешкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | дом детского творчества | мест | 3,3% от числа школьников | 47 | 933 | - | СП 42.13330.2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | СП 42.13330.2016 |
| 3.2 | станция юных натуралистов | мест | 0,4% -/- | 8 |  |  |  |
| 3.3 | детская школа искусств | мест | 2,7% -/- 1-8 классов | 38 | 250 | - | Социальные нормативы и нормы |
| 4 | Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения | мест | по заданию | - | 230 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 154 | 220 | - | СП 42.13330.2016 |
| 6 | Поликлиники* | пос./см. | 18,15 | 207 | 650 | - | СП 42.13330.2016 |
| 7 | Станция скорой медицинской помощи** | авт. | 1 на 10 т. жит. | 1 | 2 | - | СП 42.13330.2016 |
| 8 | ФАП | объект |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Аптека | объект | по заданию на проектирование | 1 | 2 | - | СП 42.13330.2016 |
| 10 | Молочная кухня | пор./сут. | 4 на 1 реб. До 1 года | 804 | 91 | - | СП 42.13330.2016 |
| 11 | Раздаточный пункт молочной кухни | 0,3 м2 общ. пл. | на 1 реб. до 1 года | 60,3 | 8 | - | СП 42.13330.2016 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 12 | Спортивные залы | м2 | 60-80 | 816 | 3401 | - | СП 42.13330.2016 |
| 13 | Плавательные бассейны | м2зеркала воды | 20-25 | 255 | 1250 | - | СП 42.13330.2016 |
| 14 | Плоскостные сооружения | т. м2 | 1,95 | 19,9 | 34,2 | 1,4 | СП 42.13330.2016 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 15 | Клуб* | мест | 80 | 816 | 1196 | - | СП 42.13330.2016 |
| 16 | Библиотека* | т. том | 4 тыс. томов на 2 чит. места | 20,4 тыс.т. | 41,5 тыс.т. | - | СП 42.13330.2016 |
| 17 | Музей | объект | 1 на 20 тыс. человек | 1 | 1 | - | -/- |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 18 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг, пл. на тыс.чел. | 100 | 1020 | 1240,4 | 105 | СП 42.13330.2016 |
| 19 | Магазины непродовольственных товаров | -/- | 200 | 2040 | 1485,5 | 105 | СП 42.13330.2016 |
| 20 | Рынок* | м2 | - | 400 | 11944,8 | - | СП 42.13330.2016 |
| 21 | Предприятия общественного питания | мест на тыс. чел. | 40 | 408 | 148 | 30 | СП 42.13330.2016 |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 71 | 23 | 5 | СП 42.13330.2016 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 23 | Гостиница | мест на тыс. чел. | 6 | 62 | 28 | - | СП 42.13330.2016 |
| 24 | Бани | мест на тыс. чел. | 5 | 51 | 70 | 5 | СП 42.13330.2016 |
| 25 | Химчистка* | кг/см | 3,5 | 1,6 49 | - | - | СП 42.13330.2016 |
| 26 | Пожарное депо** | автом. | 1 | 2 | 5 | - | СП 42.13330.2016 |
| 27 | Отделение Сбербанка | 1 место | на 1 -2 т. чел. | 10 | 4 | - | СП 42.13330.2016 |

Примечание: 	* Объекты рассчитаны с учетом населения прилегающих населенных пунктов.

** Объекты рассчитаны на население Добринского района.

Обществено-деловой центр п. Добринка, расположен на ул. М. Горького и включает административно-деловые учреждения, районный дом культуры, музей, предприятия торговли и общественного питания.

Вместимость общеобразовательных школ удовлетворена полностью, но они сосредоточены в центральной части. По нормам СП 42.13330.2016 и по нормам градостроительного проектирования Липецкой области радиус обслуживания населения общеобразовательными школа составляет 750 м, поэтому предлагается построить еще одну дополнительную школу на 300 мест.

Спортивная зона - ул. Ленинская в п. Добринка со спортзалом, бассейном и стадионом, центральная часть с. Сафоново со стадионом.

Больничная зона - район ул. Воронского и Корнева п. Добринка.

Обществено-деловой центр п.свх. Кооператор расположен на ул. 60 Лет Победы и ул. Центральная, включает здание дома культуры и предприятия торговли.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, приведены в таблице ниже.

Таблица 2.5.6

Перечень объектов, предлагаемых на расчетный срок (2039 г.)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетн. емкость | Строит. Объем, тыс. м3 | Местоположение (функциональная зона) | Установление зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион со спортплощадками | тыс. м2 | 1,4 |  | с. Сафоново общественно-деловая зона | СЗЗ-50 м |
| 2 | Баня | мест | 5 | 1,0 | с. Сафоново общественно-деловая зона | СЗЗ-50 м |
| 3 | Магазин смешанных товаров | м2 торг, пл. | 105 | 0,7 | д. Наливкино общественно-деловая зона | - |
| 4 | Магазин смешанных товаров | м2 торг, пл | 105 | 0,7 | д. Никанорово общественно-деловая зона |  |
| 5 | Детский сад | мест | 40 | 3,6 | п.свх.Кооператор общественно-деловая зона | - |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 0,6 | п.свх.Кооператор общественно-деловая зона | - |
| 7 | Кафе | мест | 30 |  | п.свх.Кооператор Реконструкция существующей столовой |  |

Выводы:

В настоящее время сельское поселение располагает достаточной сетью учреждений социально-культурного комплекса для обслуживания населения. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность предприятиями коммунального обслуживания. Кроме того к существенным недостаткам системы обслуживания можно отнести отсутствие прачечных, а также неудовлетворительное техническое состояние ряда учреждений обслуживания.

### Транспортная инфраструктура сельского поселения

### Внешний транспорт

Современное состояние

Внешние связи Добринского СП обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом.

По территории сельского поселения Добринский сельсовет проходит однопутный неэлектрифицированный участок Грязи-Воронежские - Поворино Юго-Восточной железной дороги, а также располагаются железнодорожная станция Добринка, железнодорожный остановочный пункт 533 км.

Основу автодорожной сети в районе п. Добринка составляют следующие дороги областного значения.

Автодорога (Р-193) Воронеж-Тамбов, идущая по южной окраине района с юго-запада на северо-восток. Автодорога Добринка-Липецк - северо-западного направления. По ним осуществляется междугородное сообщение: Добринка-Липецк (через ст. Плавица), Добринка- Воронеж (через ст. Плавица). С запада на северо-восток по сельскому поселению проходит автомобильная дорога местного значения «Добринка-Кооператор».

Междугородная перевозка пассажиров осуществляется автобусным транспортом. Автостанция расположена в восточной части поселка Добринка по ул. Ленинской. В населенных пунктах имеются автобусные павильоны (остановки).

В пределах района п. Добринка имеет маршрутное сообщение с 9 населенными пунктами по автодорогам местного значения:

- Добринка-пл. Вершинка - 39,2 км.

- Добринка-Отскочное - 36,2 км.

- Добринка-Алексеевка - 40,2 км.

- Добринка-Белоносовка - 33,2 км.

- Добринка-Ольховка - 52,8 км.

- Добринка-Дубовое - 44,2 км.

- Добринка-П. Отдел - 20,2 км.

- Добринка-Киньшино - 21,2 км.

- Добринка-Воскресеновка - 11 км.

В Добринском сельском поселении расположены 4 АЗС («Роснефть», «ЛТК») и стационарная газовая заправка, 5 станций техобслуживания, Автотранспортные предприятия представлены ОАО «Добринское АТП», ОГУП «Добринкадорстройремонт» и ЗАО «Агродорстрой» ДПМК «Добринская».

Региональные (областные) дороги на территории сельского поселения

- п. Добринка - г. Липецк;

- п. Добринка - г. Воронеж;

- п. Добринка - ст. Плавица;

- п. Добринка - Александровка 2-ая;

- п. Добринка - д. Воскресеновка;

- п. Добринка - Талицкий Чамлык;

- п. Добринка - Верхняя Матренка;

- п. Добринка - п. свх. Петровский;

- п. Добринка - п. Брянский - с. Сафоново;

- с. Сафоново - д. Киньшино;

- с. Сафоново - Ржавец;

- д. Киньшино - Стрелецкое.

Проектное решение

В проектном решении генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- Упорядочение транзитного автомобильного движения вокруг п. Добринка;

- Развитие маршрутной сети;

- Благоустройство дорог и улиц;

- Обновление и развитие автобусного парка;

- Строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение сети местных автомобильных дорог;

- Обеспечение устойчивого транспортного сообщения между населенными пунктами;

- Поддержка индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам (частный извоз - маршрутное такси);

При выборе новых направлений автодорог проектом предусмотрено максимальное использование сложившейся автодорожной сети.

Необходима комплексная реконструкция внешних автодорог, подходящих к населенным пунктам сельского поселения: благоустройство и улучшение покрытия проезжей части, организация водоотведения. Рекомендуемая ширина земельного полотна (покрытия проезжей части) на дорогах районного значения 10 – 20 м. (7 - 10 м.); на дорогах областного значения 15 - 30 м. (7 - 13 м.).

Развитие железнодорожного транспорта за пределами полосы его отвода не предусмотрено. Возможен рост качественной составляющей в обслуживании железнодорожных путей и пассажиров.

### Поселковые улицы и дороги

Улично-дорожная сеть сельского поселения представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 2.6.1

Категории улиц и дорог и их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского (общепоселкового) значения: |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| пешеходнотранспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Современное состояние

Главные и основные улицы имеют асфальтобетонное покрытие, остальные улицы и дороги грунтовые или отсыпаны щебнем, однако их благоустройство оставляет желать лучшего. Нет освещения, тротуаров достаточной ширины, остановочных пунктов автобусов.

Главными и основными транспортными связями населенных пунктов с. Сафоново, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино, д. Никанорово, п. Брянский в настоящее время являются: ул. Горького, ул. Ленинская, ул. Октябрьская, ул. Центральная, ул. 60 лет Победы, ул. Тихая, ул. Молодежная, ул. Железнодорожная, ул. Заречная, остальные - жилые улицы, их трассировка приближена к условиям существующего рельефа и окружающего ландшафта.

В северной части поселка Добринка сеть улиц частая, в плане криволинейная, в южной завокзальной части - кварталы прямоугольной формы. Главный въезд в поселок осуществляется по ул. Ленинской. Главная улица поселка ул. Горького. Она начинается от привокзальной площади и до пересечения с ул. Октябрьской является пешеходной, далее проезжей - до пересечения с ул. Правды. По южной и восточной окраинах поселка проходит объездная дорога на пос. Петровский.

Проектное решение.

В проекте генерального плана уличная сеть и внепоселковые дороги решены как взаимосвязанные элементы единой транспортной внутрихозяйственной и районной сети, обеспечивающей внутрипоселковые и внешние связи на всех этапах последовательного преобразования планировочной структуры населенных пунктов и сельского поселения в целом.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществить за счет упорядочения сложившейся сети улиц и дорог и их дифференциации по назначению:

- Главные улицы (дороги) - рекомендуемая ширина в красных линиях 20 - 30 - 40 м.

- Основные улицы - рекомендуемая ширина в красных линиях 20 - 30 м.

- Остальные жилые улицы и проезды местного значения - рекомендуемая ширина в красных линиях 15 - 20 м.

p.s. Красные линии задаются и устанавливаются на этапе разработки проектов планировки.

Согласно генеральному плану перспективное развитие поселка будет осуществляться в северном направлении, что, в свою очередь, потребует дополнительных транспортных связей нового района с существующей транспортной структурой, местами приложения труда и отдыха, центром поселка. Для этих целей намечается продлить ул. Корнева до пересечения её с проектируемой объездной дорогой, а также соединить ул. Чехова с ул. Комарова. Улицу Линейную, проходящую вдоль железной дороги, предлагается продлить до ж/д вокзала и пересечения её с ул. Октябрьской, что обеспечит удобные пересадки пассажиров с железнодорожного транспорта на автодорожный. Предусмотрено строительство объездной дороги  от въезда в п.Добринка со стороны с. Талицкий Чалмык до выезда из п.Добринка в сторону станции Плавица, с выходом на Липецкую трассу, с целью высвобождения центра поселка от транзитного движения.

### Поселковый транспорт

Современное состояние

Поселковый транспорт п. Добринка в настоящее время представлен различными видами автомобильного транспорта.

Хранение автомобилей индивидуального транспорта осуществляется преимущественно в гаражах боксового типа, расположенных как в промышленно-коммунальных зонах, так и в жилой застройке, в кварталах частного сектора хранятся непосредственно на приусадебных участках. Таким образом, весь существующий парк личного транспорта обеспечен местами для хранения.

Среди юридических лиц наиболее значительным владельцем автотранспорта является: ОАО «Добринское автотранспортное предприятие», расположенное по ул. Кирова д. 1.

Передвижение жителей внутри п. Добринка осуществляется с помощью автобусных маршрутов, внутри других населенных пунктов автобусных маршрутов не имеется, для поездок в районный и областной центр можно воспользоваться рейсовыми автобусами. На территории поселения расположены автобусные остановки.

Таблица 2.6.2

Автобусные маршруты(по данным АТП)

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) в одном направлении | Средний интервал движения (мин) | Марка машин | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добринка (кольцевой) | 12 | 50 | Икарус 260 ПАЗ-Аврора | 2 |
| 2 | Автовокзал - Сом - Автовокзал | 7,7 | 40 | ПАЗ-3205 | 2 |

Проектные предложения

С учетом территориального развития п. Добринка, проектом предусматривается возможное поэтапное увеличение автобусных маршрутов и сокращение интервалов движения автобусов. В основном, линии автобусных маршрутов проходят по главным улицам поселка.

Численность парка легковых автомобилей к концу расчетного срока достигнет 3430 единиц при уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей. Из этого количества большая часть будет храниться на приусадебных участках в кварталах коттеджной застройки, остальная часть в санитарно-защитной зоне коммунальных предприятий.

С увеличением парка автомашин появится необходимость в их обслуживании, для чего предусматривается размещение новых СТО и автозаправочных станций в основном в промышленно-коммунальных зонах. При интенсивном развитии сельского поселения и увеличении численности населения возможна организация дополнительных пригородних пассажирских рейсов, в том числе с привлечением индивидуальных предпринимателей.

В связи с ростом интенсивности автодорожного движения и с целью высвобождения центра поселка от транзитного движения в сельском поселении Добринский сельсовет запланировано строительство объездной автодороги протяженностью 1847,40 м, от въезда в п.Добринка со стороны с. Талицкий Чалмык до выезда из п.Добринка в сторону станции Плавица.

### Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

В Добринском сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, промышленные и с/х предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Система водоснабжения Добринского сельского поселения состоит из централизованного водоснабжения в п. Добринка (водозабор из подземных водоисточников (скважин), разрозненных подземных водоисточников (скважин), объединяемых сетями водопровода и шахтных колодцев.

Водозабор находится в ведении ОГУП «Липецкоблводоканал».

Изношенность сетей водопровода составляет 40-80%.

Часть водозаборные скважины не имеют в наличии ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны.

Количество действующих скважин – 18 штук. Централизованное водоснабжение п. Добринка осуществляется 5-ю скважинами водозабора и скважинами существующих предприятий. На территории сельского поселения имеется 4 водонапорных башни. Износ башен составляет 10-50%.

Данные по существующим сетям водопровода приведены в таблице:

Таблица 2.7.1.1

Сети водоснабжения

| Наименование сельского поселения | Объекты водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Сети, км | Скважины, шт. | Башни, шт. |
| Добринское сельское поселение | 61.7 | 18 | 4 |
| Итого | 61.7 | 18 | 4 |

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 90%.

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водопотребления на одного потребителя согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу.

Таблица 2.7.1.2

Водопотребление

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водопотребления л/сут.чел. | Хоз.бытовое водопотребление Qcp- м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добринское сельское поселение | 9355 | 210 | 1964.6 |
|  | Итого | 9355 |  | 1964.6 |

Максимальный суточный расход при Ксутмах. = 1,2 согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» составит:

Qcyт.мax. =1964.6 х 1,2 =2357.5 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qcyт.мax.) максимальный суточный расход составит:

Qмax = 2829.0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 210 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 11425 чел. составит:

Qрасч.срок мax. cyт.   = 2879.0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасч.срок мax. cyт.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасч.срок мax.    = 3455.0 м3/сут.

Проектные предложения

Так как изношенность сетей составляет 40-80%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Добринском сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен, оборудование новых скважин насосами с двигателями с частотным управлением.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин, и из пожарных резервуаров

Водоснабжение п.Добринка, д.Федоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д.Киньшино, д.Наливкино, д.Никанорово,  п.Брянский, д.Скучаи.

Существующее положение

Водоснабжение д.Федоровка, д.Воскресеновка (обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 15%), п.свх.Кооператор, д.Киньшино (обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 23%) осуществляется из артезианских скважин объединённых с сетями водопровода, и шахтных колодцев. Вода подается в жилые и общественные здания, к уличным водозаборным колонкам.

В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни Рожновского, а также производится регулирование подачи воды из скважин с помощью частотного регулирования работы двигателей скважинных насосов. Износ башен в настоящее время составляет 10-50%. Количество башен - 4 штуки.

По химическим показателям качество воды в скважинах соответствует СанПиН 2.1.4.1074-10 «Вода питьевая».

Водоснабжение п.Добринка осуществляется 5 скважинами глубиной 50 м производительностью 25 мЗ/час, Проектная мощность водозаборных сооружений 1700-2200 мЗ/сут. Вода в централизованную систему водоснабжения подается от водозабора, а также из водозаборных скважин на территории существующих предприятий. На водозаборе имеется насосная станция II подъема, оборудованная 4 насосами общей производительностью 50 мЗ/час.

Качество подаваемой населению воды по химическим и бактериологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.04.1074-01.

Повышенное содержание железа и жесткость объясняется естественными природными причинами.

Обеззараживание воды на водозаборе ведется путем хлорирования.

Централизованным водоснабжением охвачено 90% населения п. Добринка.

Проектные решения

Нормы расхода воды применяются согласно СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В основу определения расходов воды населением взят оптимистический сценарий:

Таблица 2.7.1.3

Расход воды населением

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  | Среднесуточный | Максимально - суточный К= 1,2 |
| 1 | Население: |  | 210 |  |  |
|  | п. Добринка | 10488 |  | 2202.0 | 2642.0 |
|  | д.Фёдоровка | 146 |  | 31.0 | 37.0 |
|  | д.Воскресеновка | 82 |  | 17.0 | 21.0 |
|  | с. Сафоново | 9 |  | 2.0 | 2.3 |
|  | п.свх.Кооператор | 452 |  | 95.0 | 114.0 |
|  | д. Киньшино | 114 |  | 24.0 | 29.0 |
|  | д. Наливкино | 110 |  | 23.0 | 28.0 |
|  | д. Никанорово | 11 |  | 2.0 | 3.0 |
|  | п. Брянский | 18 |  | 4.0 | 5.0 |
|  | д. Скучаи | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Поливочные нужды: |  | 50 |  |  |
|  | п. Добринка | 10488 |  | 524.0 | 524.0 |
|  | д.Фёдоровка | 146 |  | 7.0 | 7.0 |
|  | д.Воскресеновка | 82 |  | 4.0 | 4.0 |
|  | с. Сафоново | 9 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | п.свх.Кооператор | 452 |  | 23.0 | 23.0 |
|  | д. Киньшино | 114 |  | 6.0 | 6.0 |
|  | д. Наливкино | 110 |  | 6.0 | 6.0 |
|  | д. Никанорово | 11 |  | 0.6 | 0.6 |
|  | п. Брянский | 18 |  | 1.0 | 1.0 |
|  | д. Скучаи | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 50 |  |  |
|  | п. Добринка | 10488 |  | 2726.0 | 3166.0 |
|  | д.Фёдоровка | 146 |  | 38.0 | 44.0 |
|  | д.Воскресеновка | 82 |  | 21.0 | 25.0 |
|  | с. Сафоново | 9 |  | 2.5 | 3.0 |
|  | п.свх.Кооператор | 452 |  | 118.0 | 137.0 |
|  | д. Киньшино | 114 |  | 30.0 | 35.0 |
|  | д. Наливкино | 110 |  | 29.0 | 34.0 |
|  | д. Никанорово | 11 |  | 2.6 | 3.0 |
|  | п. Брянский | 18 |  | 5.0 | 6.0 |
|  | д. Скучаи | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Всего: | 11425 |  | 2972.0 | 3453.0 |

В населенных пунктах д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, п.свх.Кооператор, д.Киньшино подключаются к централизованному водопроводу. Новая и существующая застройки принимаются с условием оборудования жилых зданий внутриквартирным водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

Удельное водопотребление принимается равным 210 л/сут. чел. Коэффициент суточной неравномерности Ксут. макс = 1,2-

Расход воды на нужды промпредприятий, с/х предприятий, местной промышленности и прочие расходы принят в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят по норме - 50 л/сут. чел.

Количество поливок - 1.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расчеты сведены в таблицы.

Таблица 2.7.1.4

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населени

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  | Среднесуточный | Максимально - суточный К= 1,2 |
| 1 | Население: |  | 210 |  |  |
|  | п. Добринка | 10488 |  | 2202.0 | 2642.0 |
|  | д.Фёдоровка | 146 |  | 31.0 | 37.0 |
|  | д.Воскресеновка | 82 |  | 17.0 | 21.0 |
|  | с. Сафоново | 9 |  | 2.0 | 2.3 |
|  | п.свх.Кооператор | 452 |  | 95.0 | 114.0 |
|  | д. Киньшино | 114 |  | 24.0 | 29.0 |
|  | д. Наливкино | 110 |  | 23.0 | 28.0 |
|  | д. Никанорово | 11 |  | 2.0 | 3.0 |
|  | п. Брянский | 18 |  | 4.0 | 5.0 |
|  | д. Скучаи | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Поливочные нужды: |  | 50 |  |  |
|  | п. Добринка | 10488 |  | 524.0 | 524.0 |
|  | д.Фёдоровка | 146 |  | 7.0 | 7.0 |
|  | д.Воскресеновка | 82 |  | 4.0 | 4.0 |
|  | с. Сафоново | 9 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | п.свх.Кооператор | 452 |  | 23.0 | 23.0 |
|  | д. Киньшино | 114 |  | 6.0 | 6.0 |
|  | д. Наливкино | 110 |  | 6.0 | 6.0 |
|  | д. Никанорово | 11 |  | 0.6 | 0.6 |
|  | п. Брянский | 18 |  | 1.0 | 1.0 |
|  | д. Скучаи | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 50 |  |  |
|  | п. Добринка | 10488 |  | 2726.0 | 3166.0 |
|  | д.Фёдоровка | 146 |  | 38.0 | 44.0 |
|  | д.Воскресеновка | 82 |  | 21.0 | 25.0 |
|  | с. Сафоново | 9 |  | 2.5 | 3.0 |
|  | п.свх.Кооператор | 452 |  | 118.0 | 137.0 |
|  | д. Киньшино | 114 |  | 30.0 | 35.0 |
|  | д. Наливкино | 110 |  | 29.0 | 34.0 |
|  | д. Никанорово | 11 |  | 2.6 | 3.0 |
|  | п. Брянский | 18 |  | 5.0 | 6.0 |
|  | д. Скучаи | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Всего: | 11425 |  | 2972.0 | 3453.0 |

Таблица 2.7.1.5

Суммарные расходы воды питьевого качества

| Наименование потребителя | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут | Максимальносуточный расход воды м3/сут | Среднечасовой расход воды м3/ч | Максимальночасовой расход воды м3/ч |
| Население: |  |  | - | - |
| п. Добринка | 2202.0 | 2642.0 |  |  |
| д.Фёдоровка | 31.0 | 37.0 |  |  |
| д.Воскресеновка | 17.0 | 21.0 |  |  |
| с. Сафоново | 2.0 | 2.3 |  |  |
| п.свх.Кооператор | 95.0 | 114.0 |  |  |
| д. Киньшино | 24.0 | 29.0 |  |  |
| д. Наливкино | 23.0 | 28.0 |  |  |
| д. Никанорово | 2.0 | 3.0 |  |  |
| п. Брянский | 4.0 | 5.0 |  |  |
| д. Скучаи | 0 | 0 |  |  |
| Промышленные предприятия (20%): |  |  | - | - |
| п. Добринка | 440.0 | 528.0 |  |  |
| д.Фёдоровка | 6.0 | 7.0 |  |  |
| д.Воскресеновка | 3.0 | 4.0 |  |  |
| с. Сафоново | 0.4 | 0.5 |  |  |
| п.свх.Кооператор | 19.0 | 23.0 |  |  |
| д. Киньшино | 5.0 | 6.0 |  |  |
| д. Наливкино | 4.6 | 6.0 |  |  |
| д. Никанорово | 0.4 | 0.6 |  |  |
| п. Брянский | 1.0 | 1.0 |  |  |
| д. Скучаи | 0 | 0 |  |  |
| Поливочные нужды: |  |  | - | - |
| п. Добринка | 524.0 | 524.0 |  |  |
| д.Фёдоровка | 7.0 | 7.0 |  |  |
| д.Воскресеновка | 4.0 | 4.0 |  |  |
| с. Сафоново | 0.5 | 0.5 |  |  |
| п.свх.Кооператор | 23.0 | 23.0 |  |  |
| д. Киньшино | 6.0 | 6.0 |  |  |
| д. Наливкино | 6.0 | 6.0 |  |  |
| д. Никанорово | 0.6 | 0.6 |  |  |
| п. Брянский | 1.0 | 1.0 |  |  |
| д. Скучаи | 0 | 0 |  |  |
| Неучтенные расходы (10%): |  |  | - | - |
| п. Добринка | 220.0 | 264.0 |  |  |
| д.Фёдоровка | 3.0 | 4.0 |  |  |
| д.Воскресеновка | 2.0 | 2.0 |  |  |
| с. Сафоново | 0.2 | 0.2 |  |  |
| п.свх.Кооператор | 10.0 | 11.0 |  |  |
| д. Киньшино | 2.4 | 3.0 |  |  |
| д. Наливкино | 2.3 | 3.0 |  |  |
| д. Никанорово | 0.2 | 0.3 |  |  |
| п. Брянский | 0.4 | 0.5 |  |  |
| д. Скучаи | 0 | 0 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| п. Добринка | 3386.0 | 3958.0 | 141.0 | 272.3 |
| д.Фёдоровка | 47.0 | 55.0 | 2.0 | 11.9 |
| д.Воскресеновка | 26.0 | 31.0 | 1.0 | 7.6 |
| с. Сафоново | 3.0 | 3.5 | 0.1 | 0.9 |
| п.свх.Кооператор | 147.0 | 171.0 | 6.0 | 25.0 |
| д. Киньшино | 37.4 | 44.0 | 1.6 | 9.5 |
| д. Наливкино | 36.0 | 43.0 | 1.5 | 9.3 |
| д. Никанорово | 3.0 | 4.5 | 0.1 | 1.1 |
| п. Брянский | 6.4 | 7.5 | 0.3 | 1.8 |
| д. Скучаи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 3691.8 | 4317.5 | 153.6 | 339.4 |

Расход воды на пожаротушение

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» (СНиП 2.04.02- 84) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход на наружное пожаротушение д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафонове, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино, д. Никанорове, п. Брянский, д. Скучаи (один пожар в населённом пункте) - 5л/с, для п. Добринка (один пожар в населённом пункте-20 л/с и один пожар на предприятии-15 л/с)-35 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с.

3-х часовой противопожарный запас для д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино, д. Никанорове, п. Брянский, д. Скучаи составляет:

Qпож. =  5 х 3,6 х 3 = 54 м3.

3-х часовой противопожарный запас для п. Добринка составляет:

Qпож. =  45 x 3.6 x 3 = 486 м3

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» (СНиП 2.04.02-84) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при восстановлении противопожарного запаса допускается снижение подачи воды на хоз-питьевые и производственные нужды по аварийному графику.

Пожаротушение д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино, д. Никанорово, п. Брянский, д. Скучаи предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный подъезд пожарных машин, и из пожарных резервуаров, Пожаротушение п. Добринка предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода. Противопожарный запас хранится в резервуарах, расположенных на водозаборе п. Добринка.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино, д. Никанорово, п. Брянский, д. Скучаи принимается - хоз-питьевая низкого давления. Схема водоснабжения сохраняется существующая с реконструкцией и расширением водозаборов, строительством сооружений водопровода, развитием и реконструкцией существующих сетей. Расчетный	расход питьевой воды составляет:	д. Фёдоровка-55.0	м3/сут	(11.9	м3/ч),

д.Воскресеновка-31.0 м3/сут (7.6 м3/ч), с.Сафоново-3.5 м3/сут (0.9 м3/ч), п.свх.Кооператор-171.0 м3/сут (25 м3/ч), д. Киньшино - 440 м3/сут (9.5 м3/ч), д. Наливкино - 43.0 - м3/сут (9.3 м3/ч), д. Никанорово - 4.5 м3/сут (1.1 м3/ч), п. Брянский-7.5 м3/сут (1.8 м3/ч), д. Скучаи-0 м3/сут.

Регулирующий запас воды хранится в водонапорных башнях.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметром 100 мм с установкой запорной арматуры.

Глубина прокладки трубопроводов 2-2,5 м от планировочной отметки земли. Сеть водопровода принимается из чугунных труб с шаровидным графитом, из полиэтиленовых труб питьевого качества Расчетный	расход	питьевой воды п. Добринка	составляет 3958.0 м3/сут (272.3	м3/ч).

Среднесуточный расход питьевой воды на расчетный срок составит 3386.0 м3/сут.

Учитывая проектную мощность существующего водозабора 2200 м3/сут, состоящего из 5 скважин, для обеспечения населения требуемым количеством воды необходимо пробурить дополнительно 3 (2-рабочих, 1-резервную) скважины. На площадке насосной станции II подъема необходима реконструкция насосного оборудования с доведением мощности до 3958,0 м3/сут.

Также требуется строительство 2 резервуаров W=500 м3 каждый, где должен храниться регулирующий запас на хозяйственно-питьевые цели, а также Зх часовой запас на пожаротушение.

Регулирующий запас воды хранится в резервуарах на водозаборе.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметром 100-200 мм с установкой запорной арматуры.

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хоз-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4,1110-00) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хоз-питьевого водоснабжения сел;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения количественного состава воды в источнике.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов:

- 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

- 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначен ну ю для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и т.д.

Граница первого пояса санитарной охраны устанавливается на расстоянии 50 м от водозабора СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84).

Всякая хозяйственная деятельность на территориях зон санитарной защиты водозабора контролируется местными органами санитарного надзора. Обнаруженные источники химического или бактериологического загрязнения должны быть немедленно ликвидированы.

Границы зон санитарной охраны 2 и 3 поясов уточняются с учетом гидрогеологических расчетов специализированными службами гидрогеологии.

Водозаборные сооружения промпредприятий должны иметь устройства, не допускающие загрязнения водоносного пласта.

Потребные свободные напоры воды

Требуемые напоры для водоснабжения населения согласно СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84 п.2.26) для д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино, д. Никанорово, п. Брянский, д. Скучаи для 1 этажной застройки, составляют 10 м.

Требуемые напоры для водоснабжения населения п.Добринка согласно СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84) для 1-2этажной застройки составляют 14м, для 2-5 эт.- 25м.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10м для возможности забора воды пожарными машинами.

### Водоотведение

На территории Добринского сельского поселения централизованная система канализации слабо развита. п.Добринка имеет централизованную систему канализации (0.17% жилищного фонда). Канализование части домов сельского поселения решено в выгребы (98,24% жилищного фонда), остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует.

Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Данные по существующим канализации приведены в таблице:

Таблица 2.7.2.1

Сети водоотведения

| Наименование сельского поселения | Объекты водоотведения |
| --- | --- |
|  | Сети, км | КНС, шт. | Очистные сооружения, шт. |
| Добринское сельское поселение | 8.9 | - | - |
| Итого | 8 | - | - |

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного за год водоотведения на одного потребителя согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу.

Таблица 2.7.2.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование административного района (сельского поселения) | Население, чел. | Нормы водоотведения л/сут.чел. | Хоз.бытовое водоотведение Qcp. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добринское сельское поселение | 9355 | 210 | 1964.6 |
|  | Итого | 9355 |  | 1964.6 |

Максимальный суточный расход при К^хмах. = 1,2 согласно СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84) составит:

Qcyт.мax.    = 1964.6 х 1,2 = 2357.5 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qcyт.мax.) максимальный суточный расход составит:

Qмax.   =  2829.0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 210 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 11425 чел. составит:

Qрасч.срок мax. cyт.   =  2879.0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасч.срок мax. cyт.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасч.срок cyт.   =  3455 0 м3/сут.

Проектные предложения

В населенных пунктах Добринского сельского поселения необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

  - от неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованное сооружение - сливную станцию, размещаемую вблизи очистных сооружений на главном подводящем коллекторе;

  - целесообразно предусмотреть проектирование и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с современным оборудованием и технологией очистки сточных вод;

  - при необходимости, проектирование и строительство напорных коллекторов и насосных станций;

  - производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Водоотведение п.Добринка, д.Федоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново,
п.свх.Кооператор, д.Киньшино, д.Наливкино, д.Никанорово, п.Брянский, д.Скучаи.

Существующее положение

Ha территории Добринского сельского поселения централизованная система канализации слабо развита.

На территории д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино, д. Никанорово, п. Брянский, д. Скучаи централизованная система канализации отсутствует.

Канализование части домов решено в выгребы (50% жилищного фонда), остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными машинами. Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует.

Населенных пункт п.Добринка имеет централизованную систему канализации (0.17% жилищного фонда). Схема канализации - неполно-раздельная, самотечная, напорная.

Канализована центральная и юго-восточная части территории.

Согласно проекту канализации п. Добринка, выполненного ООО «Эководоканал» г. Липецка сточные воды самотечными коллекторами собираются в приемные резервуары 6 канализационных насосных станций и перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку

Проектное решение

Нормы водоотведения и расчетные расходы Расчетные расходы сточных вод п.Добринка, д.Федоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д.Киньшино, д.Наливкино, д.Никанорово, п.Брянский, д.Скучаи определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда согласно СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения» .

В основу определения расходов положено следующее условие: д.Федоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д.Киньшино, д.Наливкино, д.Никанорово, п.Брянский, д.Скучаи подключаются к централизованному водопроводу. Принимаем, что население будет охвачено канализованием в малые очистные сооружения.

Для п. Добринка предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации поселка с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации и очистным сооружениям.

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется для ранее застроенных территорий. Сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов и строительства новых КНС.

Удельное водоотведение принято 210 л/сут.чел. согласно СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85). Коэффициент суточной неравномерности равен 1,2.

Расход стоков от промышленных предприятий, местной промышленности и прочие расходы приняты 20% от расхода на хоз-бытовые нужды населения.

Неучтенные расходы определены в размере 10% от расхода на нужды населения. Расчеты сведены в таблицы.

Таблица 2.7.2.3

Расход хозяйственно-бытовых стоков населения

| № п/п | Наименование | Население, чел | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  | Среднесуточный | Максимально - суточный К= 1,2 |
| 1 | Население: |  | 210 |  |  |
|  | п. Добринка | 10488 |  | 2202.0 | 2642.0 |
|  | д.Фёдоровка | 146 |  | 31.0 | 37.0 |
|  | д.Воскресеновка | 82 |  | 17.0 | 21.0 |
|  | с. Сафоново | 9 |  | 2.0 | 2.3 |
|  | п.свх.Кооператор | 452 |  | 95.0 | 114.0 |
|  | д. Киньшино | 114 |  | 24.0 | 29.0 |
|  | д. Наливкино | 110 |  | 23.0 | 28.0 |
|  | д. Никанорово | 11 |  | 2.0 | 3.0 |
|  | п. Брянский | 18 |  | 4.0 | 5.0 |
|  | д. Скучаи | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Всего: | 11425 |  | 2400.0 | 2881.0 |

Таблица 2.7.2.4

Суммарные расходы стоков

| Наименование потребителя | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков м3/сут | Максимальносуточный расход стоков м3/сут | Среднечасовой расход м3/ч | Максимальночасовой расход м3/ч |
| Население: |  |  | - | - |
| п. Добринка | 2202.0 | 2642.0 |  |  |
| д.Фёдоровка | 31.0 | 37.0 |  |  |
| д.Воскресеновка | 17.0 | 21.0 |  |  |
| с. Сафоново | 2.0 | 2.3 |  |  |
| п.свх.Кооператор | 95.0 | 114.0 |  |  |
| д. Киньшино | 24.0 | 29.0 |  |  |
| д. Наливкино | 23.0 | 28.0 |  |  |
| д. Никанорово | 2.1 | 3.0 |  |  |
| п. Брянский | 4.0 | 5.1 |  |  |
| д. Скучаи | 0 | 0 |  |  |
| Промышленные предприятия (20%): |  |  | - | - |
| п. Добринка | 440.0 | 528.0 |  |  |
| д.Фёдоровка | 6.0 | 7.0 |  |  |
| д.Воскресеновка | 3.0 | 4.0 |  |  |
| с. Сафоново | 0.4 | 0.5 |  |  |
| п.свх.Кооператор | 19.0 | 23.0 |  |  |
| д. Киньшино | 5.0 | 6.0 |  |  |
| д. Наливкино | 4.6 | 6.0 |  |  |
| д. Никанорово | 0.4 | 0.6 |  |  |
| п. Брянский | 1.0 | 1.0 |  |  |
| д. Скучаи | 0 | 0 |  |  |
| Неучтенные расходы (10%): |  |  | - | - |
| п. Добринка | 220.0 | 264.0 |  |  |
| д.Фёдоровка | 3.0 | 4.0 |  |  |
| д.Воскресеновка | 2.0 | 2.0 |  |  |
| с. Сафоново | 0.2 | 0.2 |  |  |
| п.свх.Кооператор | 10.0 | 11.0 |  |  |
| д. Киньшино | 2.4 | 3.0 |  |  |
| д. Наливкино | 2.3 | 3.0 |  |  |
| д. Никанорово | 0.2 | 0.3 |  |  |
| п. Брянский | 0.4 | 0.5 |  |  |
| д. Скучаи | 0 | 0 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| п. Добринка | 2862.0 | 3434.0 | 119.3 | 208.8 |
| д.Фёдоровка | 40.0 | 48.0 | 1.7 | 4.3 |
| д.Воскресеновка | 22.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 |
| с. Сафоново | 2.6 | 3.0 | 0.1 | 0.3 |
| п.свх.Кооператор | 124.0 | 148.0 | 5.2 | 13.0 |
| д. Киньшино | 31.4 | 38.0 | 1.3 | 3.3 |
| д. Наливкино | 29.9 | 37.0 | 1.2 | 3.0 |
| д. Никанорово | 4.7 | 3.9 | 0.2 | 0.5 |
| п. Брянский | 5.4 | 6.5 | 0.2 | 0.5 |
| д. Скучаи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 951.6 | 3745.4 | 130.1 | 236.0 |

Система и схема канализации

Для п. Добринка предусматривается развитие централизованной системы хозяйственнобытовой канализации поселка с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации и очистным сооружениям.

Существующая схема по бассейнам канализования п. Добринка расширяется для ранее застроенных территорий. Сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов и строительства новых КНС.

Для канализования жилых домов д.Федоровка, д.Воскресеновка, с.Сафоново, п.свх.Кооператор, д.Киньшино, д.Наливкино, д.Никанорово, п.Брянский, д.Скучаи проектом предусматривается организация локальных индивидуальных очистных сооружений, канализование группы общественных зданий предусматриваются локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Учитывая геологические, гидрогеологические условия, в основном глинистые грунты и низкий уровень грунтовых вод, канализование каждого дома выполняется в малые очистные сооружения - станции полной биологической очистки («Биокси», «Астра», «Тверь» и т.д.) или в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся на ближайшие очистные сооружения. Станции очистки выполнены из полипропилена, способ исполнения - подземный, верхняя часть оборудована оголовками. Станции имеют две ступени биологической очистки, что позволяет очистить бытовой сток до норм сброса в водоём. В состав станции входит песколовка, аэрируемый усреднитель, аэротенк-отстойник, илоуплотнитель, камера обезвоживания. Периодически, по мере накопления осадка, необходимо с помощью ассенизационных машин выполнять его вывоз после дезинфекции на свалку.

Стоки предприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях.

### Теплоснабжение

Анализ современного состояния

Настоящий раздел выполнен на основании задания на проектирование с учётом СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Жилые здания и объекты социального значения находятся в Добринском сельском поселении Добринского района Липецкой области. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» район относится к II В климатическому району строительства с расчётными параметрами «Б» наружного воздуха для систем отопления и вентиляции минус 27°С - зимний период и плюс 28,7°С - летний период. Продолжительность отопительного периода - 202 суток. Средняя температура отопительного периода - минус 3,4 °С.

Теплоснабжение поселения предусмотрено от автономных источников тепла (АИТ) или локальных котельных (в общественных и административных зданиях), работающих на газовом топливе. На сегодняшний день на территории Добринского сельского поселения 99% от общей площади жилого сектора оборудовано индивидуальными теплогенераторными на сетевом газовом топливе и 91% - газовыми колонками для горячего водоснабжения, в остальных домах используется сжиженный газ, печное отопление дровами и углём.

На территории Добринского сельского поселения имеется несколько локальных котельных, которые обеспечивают теплом соцкультбыт, а также часть многоквартирных домов.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой и существующей капитальной застройки предлагается:

- для нового и существующего жилого фонда - от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе;

- для общественных зданий - от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных (блочно-модульных автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе.

Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы системы теплоснабжения Добринского сельского поселения необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:

- техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками;

- применение для нового строительства блочно-модульных котельных заводской готовности;

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих внутриплощадочных теплосетей труб с высокоэффективной теплоизоляцией.

Согласно проведённых предварительных расчётов рекомендуется теплоснабжение объектов соцкультбыта перспективной застройки Добринского сельского поселения осуществлять от локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельностоящие, встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки:

- Котельная №1 для бани на 5 мест (V = 1000 м3) в с. Сафоново - блочно-модульная котельная

- БМК-0,23МВт;

- Котельная №2 для детского сада на 40 мест (V = 3600 м3) в п. свх. Кооператор - блочномодульная котельная БМК-0,19МВт;

- Котельная №3 для кафе на 30 мест (реконструкция бывшей столовой) в п. свх. Кооператив - блочно-модульная котельная БМК-0,11МВт;

- Котельная №4 для магазина смешанных товаров (V = 700 м3) в д. Наливкино - блочномодульная котельная БМК-0,06МВт;

- Котельная №5 для магазина смешанных товаров (V = 700 м3) в д. Никанорово - блочномодульная котельная БМК-0,06МВт.

Для остальных позиций общественных зданий обеспечение теплом предлагается от индивидуальных теплогенераторов.

Расходы тепла

Расчёты по определению количества тепла выполнены по укрупненным показателям или по данным аналогов проектов и сведены в таблицы.

Прогнозируемые потребности тепла на нужды нового жилищного строительства на

расчётный срок представлены в таблице:

Таблица 2.7.3.1

Расходы тепла

| № п/п | Наименование населённого пункта | Жилой фонд, тыс. м2 | Население, чел. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qo | Qв | Qгвс ср. | QΣ |
| 1 | п. Добринка | 19,200 | 656 | 2,010 |  | 1,525 | 3,535 |
| 2 | с. Сафоново | 9,100 | 311 | 0,952 | - | 0,707 | 1,659 |
| 3 | д. Киньшино | 8,000 | 273 | 0,837 | - | 0,626 | 1,463 |
|  | Всего, МВт |  |  | 3,799 | - | 2,858 | 6,657 |
|  | Всего, Гкал/ч |  |  | 3,267 | - | 2,457 | 5,724 |

Расходы тепла на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного АИТ и с перспективным переходом на теплоснабжение от АИТ, работающих на газовом топливе, представлены в таблице:

Таблица 2.7.3.2

Расходы тепла на нужды жил.фонда

| № п/п | Наименование населённого пункта | Жилой фонд, тыс. м2 | Население, чел. | Расходы тепла , МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qo | Qв | Qгвс ср. | QΣ |
| 1 | п. Добринка | 257,950 | 9355 | 33.221 0,065 | - | 20,885 1,518 | 54.106 1,583 |
| 2 | д. Воскресеновка | 1,505 | 74 | 0.227 0,010 |  | 0 0,317 | 0.227 0,327 |
| 3 | д. Фёдоровка | 1,645 | 131 | 0.247 0,011 | - | 0 0,346 | 0,247 0,357 |
| 4 | с. Сафоново | 0,200 | 8 | 0 0,031 | - | 0 0,037 | 0 0,068 |
| 5 | п. свх. Кооператор | 2,000 | 404 | 0.264 0,029 |  | 0.040 0,225 | 0.304 0,254 |
| 6 | д. Киньшино | 1,300 | 104 | 0.060 0,135 |  | 0 0,192 | 0.060 0,327 |
| 7 | д. Наливкино | 0,900 | 99 | 0.060 0,075 |  | 0.029 0,103 | 0.089 0,178 |
| 8 | д. Никанорове | 0,300 | 10 | 0 0,047 | - | 0 0,066 | 0 0,113 |
| 9 | п. Брянский | 0,600 | 16 | 0 0,088 | - | 0 0,081 | 0 0,169 |
|  | Всего, МВт |  |  | 34,079 0,491 | - | 20.954 2,885 | 55.033 3,376 |
|  | Всего, Гкал/ч |  |  | 29,302 0,422 | - | 18.018 2,481 | 47,320 2,903 |

Суммарные расходы тепла на нужды жилищного строительства на расчётный срок представлены в таблице:

Таблица 2.7.3.3

Суммарный расход тепла для жил. фонда

| № п/п | Потребитель | Жилой фонд, тыс. м2 | Население на расчётный срок, чел. | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qo | Qв | Qгвс ср. | QΣ |
| 1 | Существующий сохраняемый фонд (в том числе перспективное теплоснабжение от АИТ) | 266,400 | 11425 | 34,570 (0,491) | - | 23,839 (2,885) | 58,409 (3,376) |
| 2 | Новое строительство | 36,300 |  | 3,799 | - | 2,858 | 6,657 |
|  | Всего, МВт |  |  | 38,369 | - | 26,697 | 65,066 |
|  | Всего, Гкал/ч |  |  | 32,992 | - | 22,955 | 55,947 |

Расходы тепла для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице:

Таблица 2.7.3.4

Расходы тепла для теплоснабжения адм. зданий

| № п/п | Потребитель | Строит, объём, тыс. м3 | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qo | Qв | Qгвс ср. | QΣ |
| 1 | Детский сад № 1 (99 мест) в п. Добринка, ул. Горького, д. 11 | 9,630 | 0,188 | - | 0,044 | 0,232 |
| 2 | Детский сад № 2 (80 мест) в п. Добринка, ул. Октябрьская, Д. 32 | 3,020 | 0,066 | - | 0,038 | 0,104 |
| 3 | Детский сад № 3 (75 мест) в п. Добринка, ул. Народная, д. 1 | 0,635 | 0,014 | - | - | 0,014 |
| 4 | Детский сад № 4 (55 мест) в п. Добринка, ул. Кирова, д. 4 | 0,7028 | 0,015 | - | - | 0,015 |
| 5 | Детский сад № 2 (80 мест) в п. Добринка, ул. Воронского, д. 49 | - | 0,066 | - | 0,038 | 0,104 |
| 6 | МБОУ Лицей № 1 (540 мест) в п. Добринка, ул. Ленинская, д. 7 | 9,630 | 0,177 | - | 0,033 | 0,210 |
| 7 | МБОУ СОШ № 2 (700 мест) в п. Добринка, ул. Октябрьская, Д. 79 | 29,200 | 0,505 | - | 0,040 | 0,545 |
| 8 | ДЮЦ «Ритм» (380 мест) в п, Добринка, пл. Ленина, д. 1 | 4,294 | 0,083 | - | 0,043 | 0,126 |
| 9 | Поликлиника, больница в и. Добринка, ул. Корнева, д. И, Д. 13 | 5,870 6,029 | 0,218 | - | 0,078 | 0,296 |
| 10 | Поликлиника, больница в п. Добринка, ул. Воронского, д. 37 | 51,755 | 0,889 | - | 0,045 | 0,934 |
| 11 | МАОУ ДОД ДООЦ «Жемчужина» в п. Добринка, ул. Ленинская, д. 2 | - | 0,152 | 0,597 | 0,267 | 1,016 |
| 12 | ДК, библиотека, ЗАГС, спортзал в п. Добринка,ул. Ленинская, д. 4 | 38,568 | 0,606 | - | 0,021 | 0,627 |
| 13 | Магазины в п. Добринка (торг. пл. 2725 м2) | - | 0,163 | - | 0,128 | 0,291 |
| 14 | Столовая (148 мест) в и. Добринка, ул. Октябрьская, д. 35 | - | 0,025 | - | 0,053 | 0,078 |
| 15 | Кафе (40 мест) в п. Добринка, ул. Горького | - | 0,062 | - | 0,025 | 0,087 |
| 16 | ПВО ООО «Бытсервис» в п. Добринка, ул. Горького, д. 1 | - | 0,101 | - | 0,007 | 0,108 |
| 17 | АОР «НП» Добринка Пром Сервис | - | 0,021 | - | - | 0,021 |
| 18 | Пожарный пост в и. Добринка, ул. Дачная | - | 0,066 | - | - | 0,066 |
| 19 | Баня (70 мест) в п. Добринка, ул. Интернациональная, д. 1а | - | 0,030 | - | 0,332 | 0,362 |
| 20 | Гостиница (28 мест) в п. Добринка, ул. Горького, д. 14 | - | 0,040 | - | 0,027 | 0,067 |
| 21 | ДК, почта, ФАП (бывшая школа) в п. свх. Кооператор | 3,731 | 0,200 | - | - | 0,200 |
| 22 | Магазин в п. свх. Кооператор | - | 0,019 | - | - | 0,019 |
|  | Всего, МВт |  | 3,719 | 0,597 | 1,219 | 5,535 |
|  | Всего, Гкал/ч |  | 3,198 | 0,513 | 1,048 | 4,759 |

Прогнозируемые потребности тепла для теплоснабжения нового строительства общественных и административных зданий:

Таблица 2.7.3.5

Прогнозируемый расход тепла для теплоснабжения

нового строительства адм. зданий

| № п/п | Потребитель | Строит, объём, тыс. м3 | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qo | Qв | Qгвс ср. | QΣ |
| 1 | Баня (5 мест) в с. Сафоново | 1,000 | 0,018 | 0,063 | 0,107 | 0,188 |
| 2 | Детский сад на 40 мест в п. свх. Кооператор | 3,600 | 0,078 | 0,023 | 0,056 | 0,157 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания (5 раб. мест) в п. свх. Кооператор | 0,600 | 0,014 | 0,003 | 0,008 | 0,025 |
| 4 | Кафе (30 мест) (реконструкция бывшей столовой) в п. свх. Кооператор | - | 0,012 | 0,024 | 0,052 | 0,088 |
| 5 | Магазин смешанных товаров (торг, пл. 105 м2) в д. Наливкино | 0,700 | 0,014 | 0,003 | 0,035 | 0,052 |
| 6 | Магазин смешанных товаров (торг, пл. 105 м2) в д. Никанорово | 0,700 | 0,014 | 0,003 | 0,035 | 0,052 |
|  | Всего, МВт |  | 0,150 | 0,119 | 0,293 | 0,562 |
|  | Всего, Гкал/ч |  | 0,129 | 0,103 | 0,252 | 0,484 |

Суммарные расходы тепла для теплоснабжения общественных и административных зданий на расчётный срок представлены в таблице:

Таблица 2.7.3.6

Суммарный расход тепла для теплоснабжения адм. зданий

| № п/п | Потребитель | Строит. объём, тыс. м3 | Расходы тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qo | Qв | Qгвс ср. | QΣ |
| 1 | Существующий сохраняемый фонд | - | 3,719 | 0,597 | 1,219 | 5,535 |
| 2 | Новое строительство | 6,600 | 0,150 | 0,119 | 0,293 | 0,562 |
|  | Всего, МВт |  | 3,869 | 0,716 | 1,512 | 6,097 |
|  | Всего, Гкал/ч |  | 3,327 | 0,616 | 1,299 | 5,242 |

Общий расход тепла с учётом перспективного строительства составит:

ΣQ = 65,066 + 6,097 = 71,163 МВт (61,189 Гкал/ч).

Таблица 2.7.3.7

Годовые расходы тепла и топлива

| № п/п | Потребитель | Годовые расходы |
| --- | --- | --- |
|  |  | тепла, тыс. МВт /тыс. Гкал | топлива, тыс. т. у. т. |
| 1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд (в том числе перспективное теплоснабжение от АЙТ) | 253,207/217,719 (21,731/18,685) | 34,559 (2,966) |
| 2 | Новое жилищное строительство | 29,522/25,385 | 4,029 |
| 3 | Существующий сохраняемый фонд общественных и административных зданий | 17,462/15,015 | 2,383 |
| 4 | Новое строительство общественных и административных зданий | 1,193/1,025 | 0,163 |
|  | Всего | 301,384/259,144 | 41,134 |

Расчёты расходов тепла и топлива выполнены без учёта перспективных промышленных предприятий. Данные по промышленным предприятиям определяются при проектировании соответствующих объектов.

### Газоснабжение

Анализ современного состояния

В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал / м3) и частично, сжиженный.

Природный газ поступает от ГРС «Плавица» Добринского района, расположенной вблизи с. Плавица, в 12 км от райцентра. ГРС получает газ по газопроводу отводу на Липецк и Плавицу из магистрального газопровода «Краснодарский край - Серпухов».

ГРС имеет один выход давлением Р<1.2 МПа для подачи газа потребителям поселка Добринка и прилегающим населенным пунктам.

С.Сафоново, д. Никанорово и д. Скучаи не газифицированы сетевым природным газом.

По территории сельского поселения проходит распределительные газопроводы высокого (Р<1.2 МПа и Р<0.6 МПа) и среднего давления.

От газопроводов высокого (Р<1.2 МПа и Р<0.6 МПа) и среднего давления через ГРП и ШРП, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Всего в п. Добринка 2 ГГРП, 2 ГРП, 13 ШРП.

Количество газопроводов, находящихся в эксплуатации п. Добринка - 121,4 км, из них по давлению: высокого - 11,5 км; среднего - 0,9 км, низкого - 109,0 км.

К газопроводам высокого давления II категории подключаются газорегуляторные пункты, промышленные предприятия, котельные.

Существующие нагрузки потребителей газа на производственные нужды не учитывались, так как не были представлены данные.

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газовом топливе).

В 5-ти этажной застройке газ по газопроводам низкого давления подается на пищеприготовление и частично на горячее водоснабжение от проточных газовых водонагревателей. Отопление и горячее водоснабжение 5-ти этажной застройки централизованное от существующих отопительных котельных. Газ к отопительным котельным подается по газопроводам высокого и среднего давления.

В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).

Газоснабжение жилого фонда по данным на 2015 год составляет:

- природным газом - 97,78 %,

- сжиженным газом - 1,24 %.

Расчет по определению расхода газа выполнен по данным теплотехнического расчета (по укрупненным показателям) с учетом расхода газа на пищеприготовление в индивидуальной застройке (по номинальному расходу газа газовыми плитами с учетом коэффициента одновременности их действия).

Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного индивидуальными АИТ для отопления и газовыми колонками для горячего водоснабжения на сетевом газовом топливе представлены в таблице.

Таблица 2.7.4.1

Расходы газа на нужды существующего

жилищного фонда оборудованными АИТ

| N п/п | Наименование населенного пункта | Населе ние (всего), чел. | Жилой фонд (всего), тыс. м2 | Кол-во домов (всего) , шт. | Расход тепла, МВт | Расход газа, нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На отопле ние | На горячее водосна бжение | Всего | На отоплен ие и гвс | На пригото вление пищи | Всего |
| 1 | п.Добринка | 9355 | 257,95 | 2911 | 33,221 | 20,885 | 54,106 | 6445,4 | 517,4* | 6962,8 |
| 2 | д.Воскресеновка | 74 | 1,505 | 43 | 0,227 | - | 0,227 | 27,0 | 11,7* | 38,7 |
| 3 | д.Федоровка | 131 | 1,645 | 47 | 0,247 | - | 0,247 | 29,4 | 12,6* | 42,0 |
| 4 | д.Никанорово | 10 | 0,30 | 9 | - | - | - | - | 2,8* | 2,8 |
| 5 | п.свх.Кооператор | 404 | 2,00 | 36 | 0,264 | 0,040 | 0,304 | 36,2 | 9,9* | 46,1 |
| 6 | п.Брянский | 16 | 0,60 | 11 | - | - | - | - | 3,4* | 3,4 |
| 7 | д.Наливкино | 99 | 0,90 | 18 | 0,060 | 0,029 | 0,089 | 10,6 | 5,1* | 15,7 |
| 8 | с.Сафоново | 8 | 0,20 | 5 | - | - | - | - | 1,7* | 1,7 |
| 9 | д.Киньшино | 104 | 1,30 | 26 | 0,060 | - | 0,060 | 7,2 | 7,3* | 14,5 |
| 10 | д.Скучаи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 10201 | 266,40 |  | 34,079 | 20,954 | 55,033 | 6555,8 | 571,9* | 7127,7 |

* - расход газа на приготовление пищи принят для всего существующего жилого фонда

Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, отопление и горячее водоснабжение которого в перспективе предлагается от АИТ на сетевом газовом топливе, представлены в таблице.

Таблица 2.7.4.2

Расходы газа на нужды существующего жилищного фонда:

отопление и горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилой фонд (всего), тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Расход газа, нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | Всего | Всего |
| 1 | п. Добринка | 257,95 | 0,065 | 1,518 | 1,583 | 188,6 |
| 2 | д. Воскресеновка | 1,505 | 0,010 | 0,317 | 0,327 | 39,0 |
| 3 | д, Федоровка | 1,645 | 0,011 | 0,346 | 0,357 | 42,5 |
| 4 | п. свх. Кооператор | 2,00 | 0,029 | 0,225 | 0,254 | 30,3 |
| 5 | с. Сафоново | 0,20 | 0,031 | 0,037 | 0,068 | 8,1 |
| 6 | д. Киньшино | 1,30 | 0,135 | 0,192 | 0,327 | 39,0 |
| 7 | д. Наливкино | 0,90 | 0,075 | 0,103 | 0,178 | 21,2 |
| 8 | д. Никанорово | 0,30 | 0,047 | 0,066 | 0,113 | 13,5 |
| 9 | п. Брянский | 0,60 | 0,088 | 0,081 | 0,169 | 20,1 |
|  | Всего |  | 0,491 | 2,885 | 3,376 | 402,3 |

Расходы газа для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице:

Таблица 2.7.4.3

Расходы газа на теплоснабжение

общественных и административных зданий:

| N п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт | Расход газа, н м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | На вентиляцию | Всего | На отопление, ГВС и вентиляцию |
| 1 | Детский сад N1(99 мест) в п.Добринка, ул.Горького, д.11 | 0,188 | 0,044 | - | 0,232 | 27,6 |
| 2 | Детский сад N2(80 мест) в п.Добринка, ул.Октябрьская, д.32 | 0,066 | 0,038 | - | 0,104 | 12,4 |
| 3 | Детский сад N3(75 мест) в п.Добринка, ул.Народная, д.1 | 0,014 | - | - | 0,014 | 1,7 |
| 4 | Детский сад N4(55 мест) в п.Добринка, ул.Кирова, д.4 | 0,015 | - | - | 0,015 | 1,8 |
| 5 | Детский сад N2(80 мест) в п.Добринка, ул.Воронского, д.49 | 0,066 | 0,038 | - | 0,104 | 12,4 |
| б | МБОУ Лицей N1(540 мест) в п.Добринка, ул.Ленинская, д.7 | 0,177 | 0,033 | - | 0,210 | 25,0 |
| 7 | МБОУ СОШ N2(700 мест) в п.Добринка, ул.Октябрьская, д.79 | 0,505 | 0,040 | - | 0,545 | 64,9 |
| 8 | ДЮЦ «Ритм»(380 мест) в п.Добринка, пл.Ленина, д.1 | 0,083 | 0,043 | - | 0,126 | 15,0 |
| 9 | Поликлиника, больница в п.Добринка, ул .Корнева, Д.11,д.13 | 0,218 | 0,078 | - | 0,296 | 35,3 |
| 10 | Поликлиника, больница в п.Добринка, ул.Воронского, д.37 | 0,889 | 0,045 | - | 0,934 | 111,3 |
| 11 | МАОУ ДОД ДООЦ «Жемчужина» в п.Добринка, ул.Ленинская, д.2 | 0,152 | 0,267 | 0,597 | 1,016 | 121,0 |
| 12 | ДК, библиотека, ЗАГС, спортзал в п.Добринка, ул.Ленинская,д.4 | 0,606 | 0,021 | - | 0,627 | 74,7 |
| 13 | Магазины в п.Добринка | 0,163 | 0,128 | - | 0,291 | 34,7 |
| 14 | Столовая (148 мест) в п.Добринка, ул.Октябрьская,д.35 | 0,025 | 0,053 | - | 0,078 | 9,3 |
| 15 | Кафе (40 мест) в п.Добринка, ул.Горького | 0,062 | 0,025 | - | 0,087 | 10,4 |
| 16 | ПБО ООО «Бытсервис» в п.Добринка, ул.Горького, д.1 | 0,101 | 0,007 | - | 0,108 | 12,9 |
| 17 | АОР «НП» Добринка Пром Сервис | 0,021 |  | - | 0,021 | 2,5 |
| 18 | Пожарный пост в п.Добринка, ул.Дачная | 0,066 | “ | - | 0,066 | 7,9 |
| 19 | Баня (70 мест) в п.Добринка, ул.Интернациональная, дЛа | 0,030 | 0,332 | - | 0,362 | 43,1 |
| 20 | Гостиница (28 мест) в п.Добринка, ул.Горького, д.14 | 0,040 | 0,027 | - | 0,067 | 8,0 |
| 21 | ДК, почта, ФАП (бывшая школа) в п.свх.Кооператор | 0,200 | - | - | 0,200 | 23,8 |
| 22 | Магазин в п.свх.Кооператор | 0,019 | - | - | 0,019 | 2,3 |
|  | Всего | 3,719 | 1,219 | 0,597 | 5,535 | 659,6 |

Суммарные расходы газа на нужды существующего жилищного строительства (с учетом перехода на 100% использование природного газа) и объектов соцкультбыта представлены в таблице:

Таблица 2.7.4.4

Суммарный расходы газа на жилищного строительства и соцкультбыта

| N п/п | Потребитель | Населе ние, чел. | Общая площадь ,тыс. м2 | Расход тепла, МВт | Расход газа, нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На отоплен не | На горячее водоснаб жение | На вентиля цию | Всего | На отопление и гвс | На пригото вление пищи | Всего |
| 1 | Существу ющий сохраняемый жилой фонд (в т.ч. подлежащий газификации) | 10201 | 266,40 | 34,570 (0,491) | 23,839 (2,885) |  | 58,409 (3,376) | 6958,1 (402,3) | 571,9 | 7530,0 |
| 2 | Существующие объекты соцкульт-быта |  |  | 3,719 | 1,219 | 0,597 | 5,535 | 659,6 |  | 659,6 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 63,944 | 7617,7 | 571,9 | 8189,6 |

Проектное предложение

Генеральным планом застройки предусматривается выборочная реконструкция существующих жилых территорий села и создание новых зон общественно-деловой, производственной, рекреационной и жилой застройки.

Новое строительство предполагает развитие инфраструктуры газового хозяйства Добринского поселения:

- дальнейшая газификация п. Добринка, п. свх. Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино;

- газификация с. Сафоново и д. Никанорово на расчетный срок.

Направление использования газа (технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяйственно- бытовые нужды населения, энергоноситель для теплоисточников) сохраняются, при этом увеличивается доля его использования для индивидуальной застройки, на нужды общественных и административных зданий.

Перспективное строительство предполагает:

- переход на 100% использование природного газа, перевод объектов использующих сжиженный газ;

- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и непрерывности газоснабжения;

- модернизацию существующих котельных с целью повышения к.п.д. использования топлива, повышая экологичность объектов;

- строительство новых газопроводов, ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых объектов социально- коммунальной службы.

Газ используется:

- на отопление, горячее водоснабжение общественных и административных зданий (от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных, работающих на газе);

- на бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе).

Для проектируемой жилой застройки в Добринском поселении предусматриваются газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ).

Для газоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта запроектированы котельные с установкой ГРПШ.

Для перспективного газоснабжения поселения предлагаются к строительству газорегуляторные пункты шкафные заводского изготовления, газопроводы высокого (Р<1.2 МПа и Р<0.6 МПа), среднего и низкого давления.

Подключение осуществляется к действующим газопроводам высокого (Р<1.2 МПа и Р<0.6 МПа), среднего и низкого давления.

Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства Добринского поселения представлены в таблице 5.

Таблица 2.7.4.5

Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол -во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПШ № 1 для жилой зоны - площадка № 1 | шт | 1 | п. Добринка, площадка 1 | Новое стр-во | I очередь стр-ва |
| 2 | ГРПШ № 2 для жилой зоны - участок № 1 | шт | 1 | п. Добринка, участок 1 | Новое стр-во | I очередь стр-ва |
| 3 | ГРПШ № 3 для котельной БМК-0,06 МВт магазина смешанных товаров | шт | 1 | с. Наливкино, общ.-дел. зона | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 4 | ГРПШ № 4 для котельной БМК-0,06 МВт магазина смешанных товаров и для сущ. жилой застройки села | шт | 1 | с. Никанорово | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 5 | ГРПШ № 5 для котельной БМК-0.19 МВт детского сада | шт | 1 | п. свх. Кооператор | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 6 | ГРПШ № 6 для котельной БМК-0,11 МВт кафе | шт | 1 | п. свх. Кооператор | Реконструкция | Расчетный срок |
| 7 | ГРПШ № 7 для снижения давления с высокого (Р<1.2 МПа)до среднего(Р<0.3 МПа)и для жилой зоны - площадки № 23;25 | шт | 1 | с. Сафоново | Новое стро-во | I очередь стр-ва |
| 8 | ГРПШ № 8 для котельной БМК-0.23 МВт бани | шт | 1 | с. Сафоново, площадка 24 | Новое стро-во | Расчетный срок |
| 9 | Г азопровод высокого (Р<1,2МПа)давления: - d89 мм (к ГРПШ № 1;7) | км | 0,15 | п. Добринка, с. Сафоново | Новое стро-во | I очередь стр-ва |
| 10 | Г азопровод высокого (Р<0.6 МПа) давления: -d57 мм (к ГРПШ № 3) - d89 мм (к ГРПШ № 2;4) | км км | 0,05 3,25 | п. Добринка, д. Никанорово, д. Наливкино | Новое стро-во | I очередь стр-ва, расчетный срок |
| 11 | Г азопровод среднегодавления: d57 мм (к ГРПШ № 5;6) d89 мм (к ГРПШ № 8) dl08 мм | км км км | 0,25 0,45 0,30 | п. свх. Кооператор, с. Сафоново | Новое стро-во | I очередь стр-ва, расчетный срок |
| 12 | Г азопровод низкого давления: |  |  |  | Новое стро-во | I очередь стр-ва, расчетный срок |
|  | - d57 мм | км | 0,95 | п. Добринка, |  |  |
|  | - d89 мм | км | 2,40 | п. свх. Кооператор, |  |  |
|  | - dl08 мм | км | 3,35 | с. Сафоново, |  |  |
|  | - d!59 мм | км | 1,50 | д. Никанорово, |  |  |
|  | - d219 мм | км | 0,50 | д. Киньшино |  |  |

Газоснабжение планируемых сельскохозяйственных (промышленных) зон предусматривается:

- площадка № 6 (участок в центральной части п. Добринка предлагается как резервная территория для размещения промышленных, коммунальных предприятий 2-3 класса опасности (СЗЗ 500-300 м) и транспортных хозяйств) от существующего газопровода высокого (Р<0,6 МПа) давления Дн 273мм, проходящего по ул. Правды. Протяженность проектируемого газопровода высокого давления составит =0.4 км;

- площадка № 7 (участок в центральной части п.Добринка предлагается как резервная территория для размещения промышленных, коммунальных предприятий 4-5 класса опасности(СЗЗ 100-50 м) и транспортных хозяйств) от существующего газопровода высокого (Р<0,6 МПа) давления Дн 273мм, проходящего по ул. Горького. Протяженность проектируемого газопровода высокого давления составит =0.6 км;

- площадка № 9 (участок в центральной части п.Добринка предлагается как резервная территория для размещения промышленных, коммунальных предприятий 2-3 класса опасности (СЗЗ 500-300 м) и транспортных хозяйств) от существующего газопровода высокого (Р<1,2 МПа) давления Дн 273мм, проходящего вблизи площадки. Протяженность проектируемого газопровода высокого давления составит =0.02 км;

- площадка № 13 (участок в центральной части п.Добринка предлагается как резервная территория для размещения промышленных, коммунальных предприятий 4-5 класса опасности (СЗЗ 100-50 м) и транспортных хозяйств) от существующего газопровода высокого (Р<0,6 МПа) давления Дн 159мм, проходящего вблизи площадки. Протяженность проектируемого газопровода высокого давления составит =0.02 км;

- площадка Б (для возможного размещения сельскохозяйственного предприятия за границами с.Наливкино) от проектируемого газопровода высокого (Р<0,6 МПа) давления Дн 89 мм к д.Никанорово. Протяженность проектируемого газопровода высокого (Р<0,6 МПа) давления составит =0,03 км.

- площадка Г (для возможного размещения сельскохозяйственного предприятия за границами с.Киньшино) от существующего газопровода высокого (Р<1,2 МПа) давления Дн 108мм, проложенного к ШРП д.Киньшино. Протяженность проектируемого газопровода высокого давления составит -1,8 км;

- площадка Д (для возможного размещения сельскохозяйственного предприятия за границами п.свх. Кооператор) от проектируемого газопровода среднего давления Дн 108 мм к ГРГШ1 N10. Протяженность проектируемого газопровода среднего давления составит -0,15 км.

Всего по поселению:

- газорегуляторных пунктов шкафных:

- с одноступенчатым регулированием - 3 шт.,

- с двухступенчатым регулированием - 5 шт.;

- газопровода высокого (Р<1.2 МПа) давления -0,15 км;

- газопровода высокого (Р<0.6 МПа) давления - 3,3 км;

- газопровода среднего давления - 1,0 км;

- газопровода низкого давления - 8,7 км.

Максимально-часовое потребление природного газа составляет:

- на существующую застройку - 8189,6 нм3/ч,

- на новое строительство жилья и объектов соцкультбыта - 953,4 нм3/ч,

- общий максимально-часовой расход на сельское поселение - 9143,0 нм3/ч.

Годовое потребление природного газа составляет:

- на существующую застройку - 33,477 млн. м3/год,

- на новое строительство - 3,809 млн. м3/год,

- общее потребление - 37,286 млн. м3/год.

Годовое потребление условного топлива составляет:

- на существующую застройку - 38,355 тыс.т.у.т.,

- на новое строительство - 4,364 тыс.т.у.т.,

- общее потребление - 42,719 тыс.т.у.т.

Максимально-часовые расходы газа для существующей и новой застройки выполнены на основании данных теплотехнического расчета по укрупненным показателям.

Расходы газа на жилую застройку определены при 100 % газификации природным газом. Максимально-часовые расходы на пищеприготовление в жилой застройке определены по номинальным расходам газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа представлены в таблицах.

Таблица 2.7.4.6

Прогнозируемый расход газа на нужды нового

жилищного строительства на расчетный срок (2039 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилой фонд тыс. м3 | Колич ество домов, шт. | Населе ние, чел. | Расход тепла, МВт | Расход газа, н м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На отоплен не | На гвс | Всего | На отоплени е и ГВС | На пригото вление пищи | Всего |
| 1 | п. Добринка | 19,20 | 207 | 656 | 2,010 | 1,525 | 3,535 | 421,1 | 49,7 | 470,8 |
| 2 | с. Сафоново | 9,10 | 96 | 311 | 0,952 | 0,707 | 1,659 | 197,6 | 24,3 | 221,9 |
| 3 | д. Киньшино | 8,00 | 75 | 273 | 0,837 | 0,626 | 1,463 | 174,3 | 19,4 | 193,7 |
|  | Всего | 36,30 | 388 | 1240 | 3,799 | 2,858 | 6,657 | 793,0 | 93,4 | 886,4 |

Таблица 2.7.4.7

Прогнозируемый расход газа на нужды нового строительства

объектов соцкультбыта на расчетный срок (2039 г.)

| № п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт | Расход газа, н м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На горячее водоснабжение | На вентиляцию | Всего | На отопление, ГВС и вентиляцию |
| 1 | Баня в с. Сафоново | 0,018 | 0,107 | 0,063 | 0,188 | 22,4 |
| 2 | Детский сад на 40 мест в п. свх. Кооператор | 0,078 | 0,056 | 0,023 | 0,157 | 18,7 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания в п. свх. Кооператор | 0,014 | 0,008 | 0,003 | 0,025 | 3,0 |
| 4 | Кафе (30 мест) (реконструкция бывшей столовой) в п. свх. Кооператор | 0,012 | 0,052 | 0,024 | 0,088 | 10,5 |
| 5 | Магазин смешанных товаров в д. Наливкино | 0,014 | 0,035 | 0,003 | 0,052 | 6,2 |
| 6 | Магазин смешанныхтоваров в д. Никанорове | 0,014 | 0,035 | 0,003 | 0,052 | 6,2 |
|  | Всего | 0,150 | 0,293 | 0,119 | 0,562 | 67,0 |

Таблица 2.7.4.8

Суммарный расход газа по Добринскому СП на нужды

жилого фонда и объектов соцкультбыта на расчетный срок (2039 г.)

| № п/п | Потребитель | Расход тепла, МВт | Расход газа, нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | НаГВС | На вентиляцию | Всего | На отопление и ГВС | На приготовление пищи | Всего |
| 1 | Жилая застройка: - существующая | 34,570 | 23,839 | - | 58,409 | 6958,1 | 571,9 | 7530,0 |
|  | - новая | 3,799 | 2,858 | - | 6,657 | 793,0 | 93,4 | 886,4 |
| 2 | Объекты соцкультбыта: - существующие | 3,719 | 1,219 | 0,597 | 5,535 | 659,6 | - | 659,6 |
|  | - новые | 0,150 | 0,293 | 0,119 | 0,562 | 67,0 | - | 67,0 |
|  | Всего | 42,238 | 28,209 | 0,716 | 71,163 | 8477,7 | 665,3 | 9143,0 |

### Электроснабжение

Современное состояние системы электроснабжения сельского поселения
Добринский сельсовет

Электроснабжение потребителей Добринского сельского поселения в настоящее время осуществляется от энергосистемы ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» через подстанции 110/35/10 кВ «Добринка», 35/10 «СОМ» и ПС 35/10 кВ «Петровская» по смешанной схеме.

Питание коммунально-бытовых потребителей сельского поселения на напряжение 10 кВ осуществляется от 81 трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях составляет 60 - 90%. Установленная трансформаторная мощность составляет 14800 кВА. Часть существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ имеют значительный износ электрического оборудования и требуют его реконструкции. Реконструкция также необходима строительной части ряда трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Существующие сети 10 кВ выполнены как воздушными - голым проводом, проложенным по деревянным и железобетонным опорам, так и кабельными - кабелем, проложенным в земле. Воздушные сети 10 кВ находятся в эксплуатации более 30 лет (особенно большой износ имеют деревянные опоры) и нуждаются в реконструкции.

Существующие сети 0,4 кВ на плане не показаны.

Общая протяженность кабельных линий 10 кВ - 0,5 км, воздушных линий 10 кВ - 90,7км, ВЛ-6 кВ (ОАО «РЖД») - 17,3 км

Суммарная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения Добринский сельсовет на 2016 г. составляет 10,4 MBA.

Потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором составляет 34320 тыс. кВт*ч/год.

Описание проектируемой системы электроснабжения сельского поселения Добринский сельсовет на расчетный срок до 2039 г.

На отведенных под застройку площадках предусмотрены зоны:

- жилая зона (усадебная застройка отдельно стоящими и/или блокированными односемейными (индивидуальными) жилыми домами и приусадебными участками средней площадью 0,05 -0,15 га). Жилые дома усадебного типа являются потребителями III категории по степени надежности электроснабжения (согласно РД34.20.185-94) и запитываются одним вводом от одного источника электроснабжения;

- общественно-деловая зона (предназначена для размещения объектов культуры, торговли, образования, административных учреждений, объектов делового и финансового назначения, иных объектов). Объекты общественно-деловой зоны являются потребителями II и III категории по степени надежности электроснабжения (согласно СП 31-110-2003) и запитываются двумя вводами от двух независимых источников электроснабжения или одним вводом от одного источника электроснабжения;

- зона сельскохозяйственного (производственного) использования (предназначены для размещения предприятий II - V класса вредности (ССЗ - 500 м - 50 м). Объекты зоны сельскохозяйственного (производственного) использования являются потребителями II и I категорий по степени надежности электроснабжения и запитываются двумя вводами от двух независимых источников электроснабжения;

Зоны с особыми условиями использования - охранная зона ЛЭП (зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2 м для ВЛ-0,4 кВ, 10 м для ВЛ-10 кВ и ВЛ-6 кВ, 15 м для В Л-3 5 кВ, 20 м для ВЛ-110 кВ.

Для электроснабжения потребителей сельского поселения Добринский сельсовет предусмотрено строительство комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ:

- п. Добринка:

- КТП №1 1 х 160 кВА - Электроснабжение 58 индивидуальных жилых домов. Категория надежности электроснабжения - III. Участок № 1;

- КТП № 2 1x160 кВА, КТП № 3 1 х 160 кВА - Электроснабжение 93 индивидуальных жилых домов. Площадка № 1. Категория надежности электроснабжения - III;

- КТП № 4 1 х 63 кВА - Электроснабжение 6 индивидуальных жилых домов. Площадка № 2. Категория надежности электроснабжения - III;

- КТП № 5	1 х 100 кВА - Электроснабжение 25 индивидуальных жилых домов. Площадка № 3. Категория надежности электроснабжения - III;

- КТП № 6	1 х 100 кВА - Электроснабжение 25 индивидуальных жилых домов.

- Площадка № 4. Категория надежности электроснабжения - III.

- д. Никанорово:

- КТП № 7	1 х 40 кВА - Электроснабжение магазина смешанных товаров S = 105 м2. Категория надежности электроснабжения - II. Вторая категория надежности электроснабжения обеспечивается при помощи автономного источника питания - дизельной электростанции (ДЭС).

- п. свх. Кооператор:

- КТП № 8 1 х 100 кВА - Электроснабжение детского сада на 40 мест. Категория надежности электроснабжения - II. Вторая категория надежности электроснабжения обеспечивается при помощи автономного источника питания - дизельной электростанции (ДЭС).

- д. Киньшино:

- КТП № 9 1 х 100 кВА - Электроснабжение 31 усадебных участков. Площадка № 21. Площадка № 22, Категория надежности электроснабжения - III.

- с. Сафоново:

- КТП № 10	1 х 160 кВА - Электроснабжение 60 индивидуальных жилых домов. Площадка № 23. Категория надежности электроснабжения - III;

- КТП № 11	1 х 160 кВА - Электроснабжение 36 индивидуальных жилых домов. Площадка № 25. Электроснабжение бани на 5 мест. Категория надежности электроснабжения - III.

Проектируемые трансформаторные подстанции рассчитаны на подключение наружного освещения подъездных дорог в пределах зон под проектируемую застройку.

Расчетная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2039г. Составит 11,43МВА.

Потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором на расчетный срок до 2039 г. составляет 37719 тыс. кВт'ч/год.

Электроснабжение объектов резервных территорий в прогнозе до 2040 г. в настоящем проекте не предусмотрено.

Предусмотренные КТП выполнены для электроснабжения проектируемых установок; для электроснабжения потребителей в существующей застройке использовать существующие ТП.

Компенсацию реактивной мощности при коэффициенте мощности ниже 0,95 выполнить на стороне потребителей при проектировании электроустановок.

Релейную защиту, автоматизацию контроля и учета электроэнергии, диспетчеризацию системы электроснабжения предусмотреть при проектировании КТП.

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Существующее положение

Телефонизация

По данным администрации Добринского сельсовета основным оператором фиксированной телефонной связи в муниципальном районе является ОАО «РосТелеком».

На СТС работает АТС общей емкостью 3100 номеров, размещенная в здании РУЭС по ул. Октябрьская.

Выход на междугородные линии связи осуществляется по ВОЛС и РРЛ на АМТС г. Липецка.

В п.свх.Кооператор работает одна цифровая АТС емкостью 120 номеров.

От АТС сети связи прокладываются воздушным и подземным способами.

Кроме сельской АТС в селе работают операторы сотовой связи.

Радиофикация

Проводная радиофикация в поселке отсутствует.

Радиофикация и телевидение

Радио и телевизионное эфирное вещание в Добринском сельском поселении осуществляет РТПЦ г. Липецка.

Проектные предложения

Проанализировав современные возможности российских операторов предоставляющих доступ к эфирному телерадиовещанию, существует несколько вариантов обеспечения отдаленных и малонаселенных районов области услугами телерадиовещания:

Телевидение

Компания «Ростелеком» создаёт для спутникового доступа специального интернет— оператора.

Основой проекта являются спутники «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМб», созданные в ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». Стоимость к доступу в интернет через спутниковую антенну в любой точке страны будет от 300 рублей в месяц.

Спутниковый Интернет нужен, прежде всего, в отдаленных и малонаселенных районах. Комплект приемного оборудования для абонента, согласно требованиям технического задания, должен стоить меньше 8 000 рублей и производиться в России.

Спутники должны покрывать практически всю территорию России. Передавать и принимать трафик спутники будут через транспондеры Ка—диапазона, емкость которых в несколько раз выше, чем существующие сегодня системы спутникового доступа С и Ки—диапазонов.

«Триколор ТВ» - крупнейший российский оператор спутникового телевидения. Предоставляет услуги цифрового телевещания на европейской территории России (с 2005 года). Вещание на европейскую часть РФ ведется с искусственных спутников Земли Eutelsat W4 и Eutelsat W7 (36 в. д.).

С помощью спутниковых технологий предоставляется многоканальное цифровое телевидение доступное даже в самых отдалённых уголках страны, где приём эфирного телевидения затруднён.

В составе «Триколор ТВ» 59 телеканалов стандарта MPEG-2 и 58 телеканалов стандарта MPEG-4, а также 26 радиостанций в тестовом режиме. Главным преимуществом является - бесплатный пакет федеральных телеканалов.

Для районов с населением выше 400 возможна реализация IP телевидения.

Новые технологии оператора связи ОАО «РосТелеком» позволяют обеспечить достаточную полосу пропускания для обеспечения качественного сигнала передачи информации для населения.

Установка телекоммуникационных шкафов ШТК и ШРО позволяет обеспечить 384 точек подключения в радиусе 500м, что так же позволит увеличить число абонентов сети.

Возможность реализации и рентабельность проекта рассчитывается исходя из числа абонентов.

В условиях ограниченных возможностей бюджетного финансирования оптимальным способом решения обеспечения населения телерадиовещательными услугами является развертывание распределительной сети маломощных (1 Вт) спутниковых телевизионных ретрансляторов в сельских населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек. Такая сеть позволит дополнить существующую систему раздачи телевизионных сигналов, а также обеспечит сельскому населению области возможности приема дополнительных программ, которые сегодня доступны жителям крупных городов.

Радио

Для разработки стратегии развития сети радиовещания в Добринском сельском поселении за основу принимается программа развития государственного радиовещания в которой одним из основных направлений является постепенный переход на цифровое радиовещание в ДВ-, СВ- и KB-диапазонах. Внедрение цифрового радиовещания позволяет эффективно использовать ДВ-, СВ- и KB-диапазоны и обеспечить сравнимое с УКВ-ЧМ-вещанием качество. Цифровое радиовещание в ДВ-, СВ- и KB-диапазонах пригодно как для местного (регионального), так и для федерального и зарубежного вещания. Условия распространения радиоволн в этих диапазонах позволяют покрывать радиовещанием большие удаленные территории Российской Федерации с малой плотностью населения, где другие виды радиовещания, в частности УКВ-ЧМ-вещание, развивать экономически нецелесообразно.

Внедрение цифрового радиовещания в Российской Федерации проводится одновременно с оптимизацией и модернизацией государственной передающей сети мощного радиовещания.

Интернет

Для обеспечения населению доступа к сети Internet:

Новые технологии и минимизация аппаратуры привели к тому, что вся электроника, отвечающая за передачу данных, умещается в небольшом телекоммуникационном шкафу. Аккумуляторы для бесперебойного питания занимают больше места.

Отвечая на возрастающую потребность в высокоскоростном доступе с 2012г. «Билайн» обеспечивает для абонентов Центрального региона льготные условия подключения. Средняя стоимость USB модема была значительно снижена, что позволит сделать доступным мобильный Интернет ещё большему числу абонентов Липецкой области.

Оператор связи «РосТелеком» предоставляет своим абонентам широкополосный доступ к сети Интернет. Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера осуществляется по технологиям ADSL, FTTx, VDSL. Проводной доступ к сети по технологии ADSL имеет ряд преимуществ:

- высокая скорость передачи данных;

- не требует дополнительных телефонных кабелей (ADSL);

- сохраняет нормальную работу обычной телефонной связи;

- возможность передачи видеоинформации в режиме реального времени;

- один канал xDSL может обеспечивать работу в сети Интернет целой группы пользователей.

Предоставления услуг связи

Сравнительные показатели зоны охвата мобильных операторов связи в липецкой области:

- сетью Tele2 сейчас охвачено более 96% населения региона;

- Технические данные сети «Мегафон» позволили обеспечить отличное качество связи и высокую скорость передачи данных по технологии EDG и покрытие 95% населения региона;

- сеть «Билайн» охватывает более 95% населения региона;

Действующим оператором связи в Добринском сельском поселении является ОАО «РосТелеком». Для увеличения числа абонентов и расширения зоны охвата сети возможно увеличения адресного пространства существующих АТС с помощью специальных плат, либо их замена на более современные цифровые АТС удовлетворяющие требованиям пользователей и отвечающих современным тенденциям развития связи.

### Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

Инженерная подготовка территории проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включаются следующие работы:

- Организация поверхностного стока на территориях населенных пунктов.

- Защита от эрозии.

- Дренаж территории.

- Благоустройство и озеленение берегов р. Чамлык.

Организация поверхностного стока

Для обеспечения нормативного уровня благоустройства территории, предупреждения таких неблагоприятных явлений, как затопление и подтопление участков, эрозионные процессы, ухудшение прочностных свойств оснований зданий и сооружений, предусматривается организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории, устройства системы закрытых и открытых водостоков.

Вертикальная планировка территории обеспечивает:

- максимально возможный водоотвод с внутриквартальных территорий поверхностным способом;

- создание уклонов проездов с учетом оптимальных условий движения транспорта и пешеходов;

- минимум объемов земляных работ, нарушений естественного ландшафта.

Общие уклоны поверхности небольшие, от 1% до 2-3%. Однако, на значительной части территории они составляют менее 0,5%, что очень неблагоприятно для организации поверхностного стока вод.

Общепоселковые и районные транспортные магистрали в проекте решены применительно к существующему рельефу, предельные уклоны здесь предусматриваются равными 1-3%. На участках плоского рельефа предусмотрен пилообразный профиль с уклонами 0,4%. В местах транспортных развязок, в разных уровнях на улицах при их пересечениях с железной дорогой и автострадой, максимальные продольные уклоны принимаются равными 5%.

Проектом предлагается запроектировать открытую систему водоотвода. Открытые лотки-кюветы по дну или всему периметру должны быть укреплены (каменное мощение, монолитный бетон, одерновка), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5.

На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяются переездными трубами. Глубину кюветов устраивают не более 0,8 - 1 м. Минимальная ширина по дну кювета принимается 0,4 м. Минимальный уклон по дну лотков 0,4% должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4 - 0,6 м/с, исключающей заиление лотков.

Открытые лотки проектируют со сбросом вод в балки и овраги, пониженные места, с использованием локальных очистных сооружений.

Для пропуска поверхностных вод по тальвегам и пониженным местам через улицы укладываются водопропускные трубы диаметром не менее 1,0 м. Детальная проработка схемы вертикальной планировки должна выполняться на последующих стадиях проектирования (проект планировки).

Защита от эрозии

В связи с намечаемым сбросом поверхностных, ирригационных вод, во избежание развития эрозионных процессов предусматриваются специальные устройства грунтовых подсыпок, обеспечивающих режим аэрации почвогрунтов.

Дренаж территории

Из-за близкого залегания грунтовых вод, вода в пониженных участках рельефа находится практически круглый год, исчезая в засушливые годы. Во время весеннего паводка подтапливаются жилые здания и улицы. Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующего инженерно - геологического изыскания и обоснования не допускается.

Источниками питания грунтовых вод являются как атмосферные осадки и период весеннего половодия так и фильтрационные, сбросные воды оросительной системы. Общее благоустройство территории при ее застройке значительно снизит объемы инфильтрации поверхностных и оросительных вод, но одновременно может в отдельных местах вызвать и обратный эффект за счет снижения естественного испарения. Поэтому на планируемой территории при сторительстве необходимо обязательно устройство комплексной системы: площадного и локального дренажа с обеспечением нормы осушения для застройки 2,0-3,0 м (в зависимости от типа зданий и сооружений, конструкций фундаментов, подземных коммуникаций и т.д.) и 1,0-2,0 м для участков рекреации, зеленых насавдений (с учетом минерализации воды и почв, видов зеленых насаждений).

При защите от подтопления необходимо принимать во внимание, что при строительстве дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования.

Из способов дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым дренажам как наиболее экономичным. Необходимость применения других типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими условиями, должна обосновываться специально.

При создании дренажных систем в муниципальном образовании рекомендуется:

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

Так как дренажный сток может быть загрязнён, необходимо предусмотреть строительство сооружений для предварительной очистки дренажных вод. Очищенный дренажный сток предлагается выводить в поверхностные водоотводы, с дальнейшим сбросом в очистные сооружения.

Некоторые глинистые грунты могут обладать просадочными свойствами. Опасность просадочных грунтов заключается в том, что при их замачивании у них меняются прочностные характеристики (они становятся сильно сжимаемыми, склонными к разжижению при нагрузках), что негативно сказывается на несущую способность оснований и фундаментов зданий и сооружений.

Существует 2 типа просадочных грунтов:

- Тип 1 – просадка (при замачивании грунта) происходит преимущественно в под действием нагрузки фундамента или иного внешнего фактора. При этом деформация от своего веса почти отсутствует или составляет не более 5 см.

- Тип 2 – просадка (при замачивании грунта) происходит от собственного веса почвы, преимущественно в нижнем слое толщи. Под действием внешней нагрузки может возникнуть просадка и в верхней слое толщи, в результате чего сумарная просадка будет значительно превышает 5 см.

Методы борьбы с просадочностью 1 типа:

- водозащитные мероприятия;

- конструктивные мероприятия (усиление фундаментов).

Методы борьбы с просадочностью 2 типа:

- устранение просадочных свойств в пределах деформируемой и всех просадочных толщ (уплотнение грунта гидровиброуплотнителями, химическом закреплении, термическом упрочнении, что требует вложения значительных средств)

- водозащитные мероприятия;

- конструктивные мероприятия (усиление фундаментов).

Генеральным планом предлагается осуществлять строительство преимущественно на территориях с непросадочными или 1 типа просадочности грунтах. На территориях с грунтами 2 типа просадочности создавать зоны рекреационного назначения.

### Зеленый фонд сельского поселения

Лесов на территории Добринского сельского поселения нет. Искусственные лесонасаждения - это защитные лесополосы вдоль дорог и по краям балок из дуба, березы, тополя.

В настоящее время зеленый фонд п. Добринка включает в себя - зеленые насаждения общего пользования, приусадебное озеленение в районах индивидуальной жилой застройки, озелененные территории детских, учебных, медицинских учреждений, озеленение вдоль улиц.

Своеобразный фон территории поселка придает обильная травяная растительность на территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Степная флора - это разнотравно-луговые степи, а по дну балок - крупнозлаковые ассоциации с примесью бобовых и других трав.

Зеленые насаждения общего пользования в п. Добринка представлены парком Победы по ул. Ленинской, сквером по ул. Октябрьской, небольшими озелененными участками при общественных и административных учреждениях а так же приусадебными садами. Общая их площадь составляет 4,0 га, 4 м2 на одного жителя.

На территории Добринского поселения имеются памятники природы (ООПТ).

Проектное предложение

Зеленые насаждения являются одним из важнейших средств архитектурно-планировочной организации территории, им принадлежит ведущая роль в улучшении микроклимата и оздоровления среды проживания. По функциональному назначению насаждения подразделяются на следующие виды:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для использования населением;

- зеленые насаждения ограниченного пользования, предназначенные для отдыха населения в кварталах многоквартирной жилой застройки или вблизи места работы или учебы;

- зеленные насаждения специального назначения, предназначенные для улучшения почвенногрунтовых условий и для защиты населения и жилых территорий от воздействия транспорта, промышленных и промышленно-коммунальных объектов.

Формирование системы зеленых насаждений предлагается проводить с учетом природных особенностей территории, рельефа, принятого архитектурно-планировочного решения генплана.

Формирование единой системы зеленых насаждений включает следующие направления:

- сохранение и развитие существующих зеленых насаждений общего пользования в сложившейся застроенной части населенных пунктов;

- развитие и реконструкция зеленых насаждений вдоль улиц с заменой малоценных, старовозрастных экземпляров деревьев;

- организация системы зеленых насаждений на вновь проектируемых территориях: озеленение улиц, устройство бульваров, скверов и парадно оформленных озелененных участков в формируемых зонах обслуживания населения.

Предусматривается ландшафтная организация природной составляющей, включая;

- Выделение рекреационной зоны на территории поселения в районе д. Киньшино, общей площадью 3,9 га, вдоль берега реки Чамлык, на землях сельхозназначения с обустройством пляжной зоны, прогулочных дорожек и устройством зон отдыха.

- Сохранение и развитие существующих зеленых насаждений общего пользования в сложившейся застроенной части населенных пунктов. Создание парка в общественно-деловом центре п.свх.Кооператор, с прогулочными аллеями, пляжем и зонами отдыха.

- Организация системы зеленых насаждений на вновь проектируемых территориях: озеленение улиц, скверов. Создание защитных зеленых насаждений (лесополос) между жилой и промышленной зонами.

- Создание пейзажного лугопарка близи села Сафоново, вдоль берега реки Чамлык общей площадью 14,5 га с расчисткой берегов и частичным благоустройством и озеленением, с обустройством прогулочных аллей, дорожек и устройством зон отдыха и пляжа, (площадка 9).

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит около 19,9 га.

Зеленые насаждения общего пользования

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих объектов, а также создание новых рекреационных зон.

Существующий парк Победы получит развитие и выход в проектируемую парковую зону, связывающую его с новым жилым районом в северной части п. Добринка. Парковая зона формируется на базе прудов, расположенных в овражно-балочном комплексе. Требуется предварительная ландшафтная организация территории: расчистка водоемов, устройство пляжей, высадка древесно-кустарниковых групп, залужение. Желательна предварительная детальная проектная проработка.

Поддерживает парковую зону рекреационная зона на другом берегу водоемов, где возможно размещение оздоровительных учреждений, организация лугопарка, высадка лесонасаждений.

В северном районе предусмотрено создание скверов и бульваров, небольшого парка формируемого общественного подцентра.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на расчетный срок (при прогнозируемой численности населения 11425 человек) составит 17,4 м2 на человека.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, озеленении участков детских, учебных и медицинских учреждений, спортивных сооружений, а в целом - оздоровлению среды и улучшению микроклимата.

В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих замену старых и больных деревьев, омоложение кустарников.

Для озеленения рекомендуется использовать разнообразные декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие особого ухода. При озеленении участков детских учреждений следует исключить из ассортимента ядовитые и колючие растения.

Зеленые насаждения на территориях промпредприятий служат не только для архитектурнодекоративного оформления и планировочной организации территории, но и для улучшения условий труда, снижения негативного влияния выбросов вредных веществ.

Для озеленения следует использовать неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию включены посадки на улицах, территориях санитарных разрывов, кладбищ, защитные мелиоративные посадки.

Основной задачей озеленения улиц является изоляция пешеходов и прилегающей застройки от негативного влияния автотранспорта, а также повышение эстетических качеств поселкового ландшафта.

Санитарные разрывы - озелененные и благоустроенные территории между производственнокоммунальными зонами и жилыми, являются важным структурным элементом формирования системы зеленых насаждений, способствуя образованию продуваемых коридоров, способствующих проветриванию территории и рассеиванию газообразных выбросов. Для озеленения следует использовать неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы.

Защитные мелиоративные насаждения служат для улучшения почвенно-грунтовых условий, понижения уровня грунтовых вод. Рекомендуются породы произрастающие на влажных почвах и выдерживающие временное затопление.

Ассортимент деревьев и кустарников, рекомендуемый для

озеленения населенных пунктов

Основной ассортимент древесно-кустарниковых пород, предназначенных для формирования зеленых насаждений, должен состоять из пород местных видов характерных для средней полосы России. Наиболее декоративными и устойчивыми в условиях селитебных территорий являются: береза бородавчатая, различные виды клена, липа мелколистная, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный, яблоня лесная, лиственница сибирская, сосна Веймутова, можжевельник казацкий, туя, бересклет европейский, боярышник обыкновенный, различные виды жимолости, спиреи и сирени, роза морщинистая, чубушник.

Для устройства защитных полос вдоль транспортных магистралей и озеленения санитарных разрывов рекомендуются наиболее газоустойчивые и пылеустойчивые виды: тополь канадский, вяз перистоветвистый, ива белая, акация белая, ясень зеленый и обыкновенный, рябина обыкновенная, снежнеягодник, акация желтая, чубушник обыкновенный, шиповник обыкновенный.

Для укрепления склонов рекомендуются породы с развитой корневой системой: клен полевой и татарский, ирга, бобовник степной, лох узколистный, акация желтая, крыжовник, можжевельник, сирень.

Деревья и кустарники, произрастающие на влажных почвах: тополь, различные виды ивы, ольха черная.

### Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию» полигонов для твердых бытовых отходов»;

В Добринском сельском поселении предусматривается развитие обязательной плановорегулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо заключить долговременное соглашение с соответствующими коммунальными организациями района о регулярном вывозе ТКО. В связи с этим предлагается предусмотреть организацию контейнерных площадок и сбор отходов в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку. Планово-регулярная система включает: подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов.

Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов. Обезвреживание ТКО предусматривается на районном полигоне.

На полигоне допускается обезвреживать:

- мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Районный полигон ТКО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при эксплуатации полигона должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков (в составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов). Также должна быть предусмотрена система дегазации.

Полигон ТКО, построенный в 2007 году соответствует природоохранным требованиям

Жидкие бытовые отходы вывозятся своевременно по заявкам или договорам от жителей и организаций поселения. Планово-регулярной очисткой охвачено 80% территории.

Обращение с отходами

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности населения.

Важное место в санитарном благоустройстве территории должно отводиться очистке селитебной территории от твердых коммунальных отходов, так как размещенные в не оборудованных местах, они представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан.

В настоящее время, планово-регулярной очисткой охвачена часть территории поселения, отходы вывозятся специальным автотранспортом на существующий полигон ТКО. На полигон поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях, отходы от отопительных устройств систем местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и т.п.

Жидкие коммунальные отходы вывозятся своевременно по одноразовым заявкам, либо договорам от жителей и организаций.

Также представляют опасность и биологические отходы. В соответствии с «Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» утверждёнными Минсельхозпродом РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или захоронения в специально отведённых местах

Объекты специального назначения

На территории поселения расположены 4 кладбища - около восточной границы в п. Добринка, за южной границей п. Добринка у железной дороги и за северной границей с. Сафоново, рядом с д. Воскресеновка. Два из них сохраняются и даны предложения по их расширению, с учетом СЗЗ - 100 м. Старое кладбище, находящееся вблизи жилой застройки с. Сафоново, намечено к закрытию.

Таблица 2.10.1

Обеспеченность территории сельского поселения

объектами специального назначения

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Местоположение (функциональная зона) | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка А Территория для расширения существующего кладбища | га | 3,19 | у юго-восточной границы п. Добринка | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
| 2 | Площадка В Территория для расширения существующего кладбища | га | 1,42 | у северо-западной границы с. Сафоново | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
|  | Всего: | га | 4,61 |  |  |  |

### Охрана окружающей среды

Общие положения

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, геологической среды, животного и растительного мира, обращением с отходами производства и потребления.

Для повышения уровня экологической безопасности, улучшения качества окружающей природной среды, обеспечения рационального природопользования и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду предусматривается решение следующих задач:

- улучшение качества поверхностных и поземных вод, реабилитация водных объектов;

- создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории поселений;

- реабилитация природных объектов;

- снижение негативного воздействия выбросов автотранспорта на атмосферный воздух;

- повышение доли компенсационного озеленения и создание новых объектов озеленения;

- усовершенствование системы нормирования качества окружающей среды;

- развитие эколого-просветительской сети;

- поддержание почвенного плодородия и защита почв от эрозии;

- формирование рациональной и эффективной системы недропользования и природопользования и другие.

Предлагаемое генеральным планом проектное решение разработано с учетом экологических и санитарно-гигиенических факторов и планировочных ограничений, соблюдения принципов функционального зонирования.

Архитектурно-планировочные мероприятия в определенной степени будут содействовать улучшению и стабилизации экологической обстановки в сельском поселении.

Предложение по градостроительному развитию базируется на комплексной оценке, которая учитывает все территориальные ограничения градостроительной деятельности (зоны с особыми условиями использования), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Перспективное территориальное развитие населенных пунктов в выбранных направлениях является наиболее благоприятным, учитывая удаленность от источников негативного воздействия на среду обитания и здоровья человека и относительно благоприятные условия для строительства.

В планировочном решении максимального сохранены зеленые насаждения и ландшафтные особенности, составляющие основу «экологического каркаса» территории. Объем нового «зеленого» строительства - организация парков, скверов, бульваров - позволит значительно улучшить существующие показатели в зеленых насаждения общего пользования.

Большое внимание уделяется формированию рекреационных зон.

Предусматривается резерв под развитие производственной зоны (в основном под сельскохозяйственное производство и продукцию переработки) при соблюдении необходимых озелененных санитарных разрывов, отделяющих ее от жилой зоны. Основное развитие с/х производственных зон предусмотрено на существующих площадках, на территориях неработающих предприятий, где возможно размещение отдельных предприятий 3-5 класса санитарной опасности, а также в северо-западном направлении с возможным размещением предприятий 2-3 класса (СЗЗ 500-300 метров).

В соответствии с санитарно-экологическими требованиями необходимо на всех действующих предприятиях разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и санитарно-защитных зон (СЗЗ) с комплексом мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размеров СЗЗ. Небольшие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения позволяют предположить, что при разработке проектов СЗЗ для предприятий, которые перекрывают нормативными зонами жилую застройку, размеры СЗЗ сократятся.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития транспортной и инженерной инфраструктур. В целях снижения негативного влияния автотранспорта предусмотрено упорядочение транзитного движения по территории населенных пунктов, благоустройство улиц и реконструкция дорожных покрытий.

Даны предложения по улучшению санитарной очистки территории путем устройства контейнерных площадок с последующим вывозом мусора на районный полигон ТКО, размещенный за пределами населенных пунктов.

Таким образом, реализация положений генерального плана позволит решить основные социально-гигиенические проблемы поселения, включая:

- капитальный ремонт существующих инженерных сетей и строительство новых;

- утилизацию ТКО;

- выделение резервных территорий для сохраняемых кладбищ;

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон промышленных (сельскохозяйственных) предприятий.

Целостность и непрерывность основных составляющих природного комплекса обеспечивается путем:

- Проведения работ по ландшафтному благоустройству и озеленению берегов реки Чамлык с целью сохранения и поддержания индивидуальности ландшафта, а также создания рекреации на прилегающих территориях;

- Формированием системы зеленых насаждений, зон отдыха внутри населенных пунктов.

За основу проектного решения приняты принципы устойчивого развития территории - обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Территория характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров. В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров по способности рассеивать примеси относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА).

В поселении нет предприятий высокого класса санитарной опасности. Таким образом, экологическая обстановка может быть оценена как достаточно благоприятная.

Однако существует ряд санитарно-гигиенических проблем, которые необходимо учитывать при проектировании и планировке:

- значительная изношенность существующих инженерных сетей;

- отсутствие 100 % канализации и очистных сооружений.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Одним из основных факторов состояния окружающей среды, по степени влияния на здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Поэтому, при разработке генерального плана поселения разработаны планировочные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

К планировочным мероприятиям, в первую очередь, относится функциональное зонирование населенных пунктов, с упорядоченным расположением на их территориях зоны жилой застройки, производственной зоны, созданием рекреационных зон.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории является автотранспорт.

Поэтому при проектировании транспортной инфраструктуры предусмотрены мероприятия по уменьшению транспортных выбросов:

- упорядочение транзитного автомобильного движения по населенным пунктам с учетом классификации улиц и дорог;

- благоустройство дорог и улиц;

- применение качественного дорожного покрытия;

- посадка зеленых насаждений, обладающих несложным уходом и высокой продуктивностью по поглощению токсичных газов и очистке от пыли.

Зеленые насаждения играют значительную роль не только для минимизации транспортных выбросов, но и обладают свойствами улучшить экологическую и эстетическую обстановку на территории поселения и населенных пунктов.

Проектом предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующих зеленых насаждений, а также создание новых бульваров и скверов в жилых зонах, создание зеленых рекреаций.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и

почвенного покрова

Инженерно-геологические процессы на проектируемой территории возможны в виде плоскостной водной эрозии, приводящей к смыву почв. Оползневые процессы могут быть развиты локально.

Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующих инженерногеологических изысканий и обоснований не допускается.

Загрязнение почв происходит за счет оседающих на почву загрязняющих веществ из атмосферных выбросов, которые в дальнейшем проникают в грунтовые и поверхностные воды.

Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам.

При разработке генерального плана предусмотрены мероприятия по минимизации негативного воздействия на природно-территориальный комплекс. Для этого проводится инженерная подготовка территории, включающая в себя организацию поверхностного стока, работы по защите территории от негативных инженерно-геологических процессов, благоустройство и санитарную очистку территории.

Для обеспечения нормального поверхностного водоотвода проектируются открытые лотки со сбросом воды в балки и овраги, пониженные места рельефа с использованием локальных очистных сооружений, исключающих загрязнение прилегающих территорий.

Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, современное благоустройство и озеленение также позволит снизить уровень загрязнения почвенного покрова, обеспечит рациональное использование земельных ресурсов.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных объектов

Характерной особенностью сельского поселения является наличие рек Чамлык, Плота, Пловутка и искусственно созданные пруды.

Централизованное водоснабжение осуществляется от подземных водоисточников, водозаборные сооружения состоят из скважин и колодцев. Санитарно-техническое состояние артезианских скважин, на которые оформлены лицензии, удовлетворительное.

Нормативные размеры водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения установлены в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.03.2006 г, № 74-ФЗ.

Выводы

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные генеральным планом Добринского сельского поселения, являются эффективными для предотвращения и минимизации возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и осуществление данного проекта обеспечит экологически безопасную среду для проживания населения.

### Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Общие положения

При разработке раздела учитывались материалы «Схемы территориального планирования Добринского района» и «Схемы территориального планирования Липецкой области».

Анализ экологической ситуации территории Добринского сельского поселения проводился на основе сведений, предоставленных муниципальным образованием, данных «Доклада о состоянии и охране окружающей среды Липецкой области», других документов и полученной информации. Поскольку площадь антропогенного воздействия колеблется в чрезвычайно широких пределах в зависимости от характеристик источников загрязнения и объектов воздействия, характеристику экологической обстановки данного сельского поселения проводили с учетом экологического состояния всего муниципального района.

В основу разработки раздела положен ресурсный подход, определяющий экологический и градостроительный потенциал Добринского сельского поселения, ведущее место при этом занимают:

- природные особенности;

- санитарное состояние территории

- зоны с особыми условиями использования.

Природные особенности

Важное значение имеют те из них, которые во многом влияют на экологическое состояние территории, связанное с устройством компонентов природной среды к антропогенному воздействию.

В их числе:

- Способность поверхностных вод к самоочищению и условия защищенности подземных

- вод;

- физико-геологические процессы;

- условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу;

- геохимическая активность территории.

Особенностью Добринского СП является наличие рек, ручьев и западин - болотистых водоемов

Из-за отсутствия централизованной и ливневой канализации в поверхностные воды вместе с дождевыми и талыми водами попадают взвешенные вещества, нефтепродукты, что ухудшает показатели качества воды, способствует заиливанию рек, болотистых водоемов и ручьев.

Горизонт грунтовых вод (современных четвертичных отложений), используемый для полива и питьевых целей, недостаточно защищен водоупорными слоями и открыт к очагам загрязнения.

Физико-геологические процессы и явления проявляются в виде карстов, оползней и подтопления грунтовыми водами, что обусловлено природными особенностями территории: высоким уровнем грунтовых вод и незначительными уклонами поверхности.

Территория характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров (хорошая аэрация ветрами всех направлений) и существующий рельеф.

В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров, поселение по способности атмосферы рассеивать примеси относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА).

Геохимическая активность территории отражает ее способность перерабатывать и выводить продукты техногенеза - минеральные и органические продукты, поступающие в атмосферный воздух, почву, воду со стоками и выбросам сельскохозяйственных и промышленных предприятий, транспорта, жилищно-коммунального сектора.

Загрязняющие вещества подвергаются перераспределению и накапливаются на геохимических барьерах в зонах аккумуляции. К таким зонам относятся коммунальные зоны, придорожные полосы, пониженные участки территории балок и оврагов.

При планировке и благоустройстве территории необходимо учитывать миграционные процессы загрязняющих веществ, создавая антропогенные барьеры, препятствующие их распространению (зеленые защитные полосы, дороги с асфальтовым покрытием и водоотводными лотками), а также ликвидировать возможность застоя и скопления поверхностных вод на участках территорий с нулевыми и обратными уклонами, путем планировки и организации рельефа.

Санитарное состояние территории

Природные особенности и санитарное состояние компонентов окружающей среды тесно взаимосвязаны с собой. Учет или недооценка природных факторов при градостроительном освоении может способствовать улучшению или ухудшению состояния окружающей среды.

Атмосферный воздух

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия, коммунальные объекты и автомобильный транспорт. За последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества валовых выбросов от стационарных источников. В то же время выбросы от автотранспорта увеличились, что происходит за счет увеличения его количества.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: пыль, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, аммиак, свинец, фенол, формальдегид. Приоритетным загрязняющим веществом, как от стационарных источников, так и от автотранспорта, является оксид углерода, его удельный вес в общем выбросе составляет 75%.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы из стационарный источников вносят асфальтобетонные заводы (АБЗ) ОГУП «ДРСУ» и ДПМК «Добринская». АБЗ работают с апреля по октябрь, в остальное время - ремонт и обслуживание. Выброс вредных веществ за 2007 год составил 38,947 тонн. На предприятиях имеется 1 организованный источник загрязнения. Пылеулавливающие установки имеют 2 ступени очистки. Контроль за выбросами вредных веществ проводится по договору с Липецкой экологической лабораторией. Имеется разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферу. У предприятия ОГУП «ДРСУ» имеется разработанный и утвержденный проект санитарно-защитной зоны.

На ДПМК «Добринская» разработан проект ПДВ, имеется план мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха. Заключен договор с ООО «Экологический центр» Липецк на разработку проекта санитарно-защитной зоны.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются: ОАО «Добринское АТП», ООО «Добринский элеватор». Проекты санитарно-защитных зон не разработаны.

Посты по контролю за степенью токсичности и дымности выхлопных газов в районе и п. Добринка не созданы. На автотранспортных предприятиях для проверки автотранспорта на содержание оксида азота имеются договора с предприятием ООО «Техконтроль-Л» на ежегодные замеры. На основании осмотров выдаются диагностические карты на машины.

Таким образом:

- Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят АБЗ ОГУП «ДРСУ» и ДПМК «Добринская».

- Выбросы от автотранспорта постоянно возрастают.

Автотранспорт

Наиболее сильное влияние на качество атмосферного воздуха оказывают автомобильные дороги. Они проходят через населённые пункты и оказывают влияние на условия проживания и здоровье населения.

В связи с возрастанием негативного влияния автотранспорта на окружающую среду органам местного самоуправления необходимо осуществить:

- вывод транзитного транспорта за пределы населенных пунктов;

- оддержание качества дорожного покрытия автодорог;

- контроль качества используемого топлива.

В Липецкой области действует Областная целевая программа «Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2013-2020 годы».

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности» предусматривает следующие мероприятия: «Снижение выбросов от передвижных источников». Целью данного мероприятия является расширение использования газообразного топлива и снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, проведение мониторинговых работ за состоянием атмосферного воздуха.

Стационарные источники

Территория района характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0 - 1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Добринское СП относится к агропромышленным районам Добринского района. Экономическая база представлена предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности, производства сельскохозяйственной продукции и ремонту сельскохозяйственной техники.

Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и человека решается через внедрение новых технологий, размещение новых производств в стороне от жилья. Одним из факторов снижения негативного воздействия предприятий на среду обитания человека является создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.

Поверхностные воды

Повседневный комфорт жизни современного человека определяется в основном природными ресурсами жизнеобеспечения, основными из которых являются качество и количество поверхностных и питьевых вод.

Водный фонд поселения представлен реками Чамлык, Плота, Пловутка. Также по территории протекает множество безымянных водотоков. Основными источниками питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотока.

Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружение прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Водоемы имеют рекреационное, противоэрозионное, мелиоративное и другое назначение. Неумеренная распашка и сведение ревесной растительности, существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Поверхностные воды представлены замкнутыми водоемами в понижениях рельефа. Непроточные водоемы заросли болотной растительностью. Во время весеннего таяния снегов уровень воды поднимается, что приводит к затоплению прилегающих территорий. В жаркие, засушливые годы уровень водоемов значительно уменьшается, зеркало воды сокращается до минимума.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов испытывают изменения.

В Липецкой области действует Областная целевая «Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2013 - 2020 годы».

Одним из мероприятий подпрограммы «Водные ресурсы и водные объекты» является: расчистка русел рек, прудов и озер, обустройство родников, осушение заболоченности пойм и ликвидация подтопления в населенных пунктах, разработка схем охраны поверхностных вод.

Выполнение данных мероприятий должно производиться для р. Чамлык, р. Плота, р. Пловутка.

Таблица 2.11.1

Пруды на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование пруда | Бассейны рек | Площадь зеркала воды, га | Объём, млн.куб.м | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полн. | полез. |  |
| 1 | Чуевский пруд |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-я плотина |  |  |  |  |  |

Таким образом:

Источником хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения являются подземные воды.

Качество воды из артезианских скважин и в распределительной сети по микробиологическим и санитарно-химическим показателям отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

Канализование, в основном, происходит на местные выгреба. Запланировано продолжение работ по прокладке канализационного коллектора по территории п. Добринка.

Поверхностные водоемы практически не используются для целей рекреации.

Подземные воды

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Пожарные нужды и значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами.

Централизованное водоснабжение в поселении осуществляется из подземных водоисточников (скважин). Остальное население пользуется колодцами.

Поселковый водозабор находится в ведении ОГУП «Липецкоблводоканал».

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды верхнедевонского горизонта на утвержденных запасах по категориям А, В, С.

Водоснабжение осуществляется 5-тью скважинами глубиной 50м., производительностью 25 м3/час. Проектная мощность водозаборных сооружений 1700 - 2200 м3/сутки. Очистка воды на водозаборе ведется путем хлорирования.

Качество подаваемой населению воды по химическим и бактериологическим показателям соответствуют СанПиН 2.1.04.1074-01. Повышенное содержание железа и жесткость объясняются естественными природными причинами.

Централизованным водоснабжением охвачено - 90% населения п. Добринка. Протяженность сетей - 56 км. Водопроводные сети значительно изношены (до 50%), в результате чего существует возможность вторичного загрязнения воды подаваемой населению. В 2007 году проведена реконструкция водопроводной сети по ул. Корнева, построен водопровод по ул. Правды.

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод и прекращения сброса неочищенных стоков на рельеф закончено строительство очистных сооружений. В 2008 году проложен участок канализационного коллектора по ул. Воровского, протяженностью 1,5 км. В настоящее время большинство кварталов застройки канализованы на местные выгреба.

Для выполнения водоохранных мероприятий необходимо проведение следующих работ:

- Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех природоохранных служб, создание и ведение единого банка данных.

- Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод.

- Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения.

- Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов загрязнения.

- Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных пунктов с уже сформировавшимися устойчивыми очагами загрязнения.

- Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов.

- Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы района представлены черноземами обыкновенными.

Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, луговочерноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса. Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации, невыгодным для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородности земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений и коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и подземки. Прогрессируют процессы переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Степень загрязнения почв зависит от неравномерности выпадения загрязняющих веществ на поверхность почвы и дальнейшим их перераспределением под влиянием естественных и антропогенных факторов. Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сброса сточных вод. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-коммунальных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам, а также вдоль автодороги регионального значения.

На территории Добринского СП источники интенсивного загрязнения почв отсутствуют.

Постоянные натурные наблюдения за качеством почв в последние годы не проводятся. Разовые наблюдения отклонений от санитарно-гигиенических нормативов не отмечали. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-коммунальных объектов, полосах примыкания к улицам, проездам и железнодорожным веткам.

Таким образом, почвы характеризуются незначительной степенью загрязнения.

В земельном фонде сельхозпредприятий значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ, в результате - повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности сельскохозяйственных культур.

Другим достаточно сложным, но необходимым направлением почвозащитной деятельности является защита от загрязнения промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами и очистка уже загрязнённых территорий.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Электромагнитное загрязнение

В Липецкой области принята областная программа «Обеспечение электромагнитной безопасности населения Липецкой области», основными задачами которой являются:

- совершенствование надзора за источниками электромагнитного излучения;

- использование населением современного оборудования, являющегося источником электромагнитного поля и отвечающего требованиям электромагнитной безопасности;

- проведение профилактических мероприятий по снижению и предотвращению негативного влияния ЭМИ на здоровье населения.

В масштабах Добринского СП основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты. В целях защиты населения от воздействия электрического тока, создаваемого ЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для радиопередающих объектов санитарно-защитные зоны не установлены.

Радиационная обстановка

Радиационный фон Добринского СП определяется, в основном, естественными радиоактивными элементами, содержащимися в почвах и горных породах. По данным комитета экологии и природных ресурсов Липецкой области, гамма фон в Добринском СП характеризуется низкими значениями - около 7 мкр/час. Радиационная обстановка в п. Добринка удовлетворительная, плотность загрязнения Cs - 137 (Ки/км2) менее 1, все виды работ в земледелии и садоводстве ведутся без ограничений технологии для данной почвенно-климатической зоны.

Выводы:

Основными социально-гигиеническими проблемами на территории Добринского поселения являются:

- изношенность существующих водопроводных сетей;

- водозаборные сооружения находятся в ветхом состоянии;

- отсутствие централизованной канализации и очистных сооружений, (В наличии имеются местные выгребы и выносные уборные. Вывоз сточных вод осуществляется ассенизаторской автоцистерной, в остальных случаях владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией сточных вод).

### Зоны с особыми условиями использования территорий

Рациональное использование и возможность развития территории Добринского поселения и населенных пунктов определяется характером ограничений на хозяйственный и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования. Ограничения и (или) запрещения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранных зонах рек и прудов с прибрежными защитными полосами;

- территориях памятников истории и архитектуры, археологии и ООПТ;

- зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

- зонах залегания месторождений полезных ископаемых и минеральных источников воды;

- магистральных газо- и нефтепроводов с санитарно-защитными зонами;

- шумовых зонах от автомобильных дорог;

- шумовых зонах от железных дорог;

- зоны территории линий электропередач (ЛЭП);

- территориях, подверженных 1% паводковому затоплению;

- санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий.

Для водных ресурсов, как наиболее уязвимых, устанавливают водоохранные зоны.

В соответствии с частями 4,11 ст. 65 Водного Кодекса РФ (№74-ФЗ) от 03.06.2006 г ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 м.

Для р. Чамлык водоохранная зона составляет 200 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Согласно части 6 статьи 6 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается береговая полоса - полоса земли, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, для каналов, рек и ручьев протяженностью от истока до устья не более чем 10 км, составляет - 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Приказом Министериства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 53 от 13.02.2013 года «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений (с изменениями на 11 мая 2017 года)» порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений.

Кроме водных ресурсов, в сельском поселении имеются другие вышеперечисленные  территориальные зоны и объекты с особыми условиями использования.

Ниже приводятся требования к использованию территорий зон с особыми условиями использования.

Таблица 2.12.4

Зоны с особыми условиями использования

| Градостроительные ограничения (типы территории) | Режимы и регламенты средопользования (требования к использованию территорий) |
| --- | --- |
| Водоохранные зоны водотоков и водоемов | Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В соответствии с ч. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. размещение автозаправочных станций, складов горючесмазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»), В соответствии с ч. 16 ст. 65 ВК РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч.15 ст.65 ВК РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. В соответствии с ч. ч. 4,11 ст. 65 ВК РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до десяти километров - в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |
| Защитные леса | Запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной и регламентируемой лесохозяйственной деятельности. Исключены вырубки лесных насаждений (кроме санитарных, лесовосстановительных рубок). Допускается преобразование лесов в парки, лесопарки в пределах городской черты, а также на специально отведенных участках. Размещение новых и расширение существующих поселений, промышленных предприятий, сооружений и коммуникаций допускается в исключительных случаях, при условии изъятия земель только по постановлению Правительства РФ, по представлению органов лесного хозяйства. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты, их охранные зоны (заповедник, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные местности и курорты и иные категории особо охраняемых природных территорий) | В пределах этих территорий запрещается деятельность не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению. На этих территориях устанавливается режим особой охраны. Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающих к заповедникам, заказникам, памятникам природы охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, а для лечебно-оздоровительных местностей и курортов - установление округов санитарной охраны. Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действий, способных привести к эрозии почв. Допустимыми видами использования территории ООПТ является использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий. |
| Земли историко-культурного назначения (исторические городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Согласно п 1 ст.34 №73 -ФЗ от 25.06.2002 г. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. Необходимо согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельского поселения с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области. Для уточнения границ территорий ОАН необходимо обращаться в орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Липецкой области. |
| Зоны расположения источников водоснабжения и мест размещения водозаборных сооружений хозяйственнопитьевого назначения | Использование водного объекта в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения без установления зоны санитарной охраны запрещается. - Водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения должны размещаться на незагрязненном земельном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от выгребных туалетов и ям, мест хранения пестицидов и агрохимикатов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, канализационных сооружений и иных существующих или возможных источников загрязнения. Запрещается размещать водозаборные сооружения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения на земельных участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, местах, подверженных оползневым процессам и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от автомобильных и железных дорог с интенсивным движением транспорта. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения | Зоны санитарной охраны устанавливаются для всех проектируемых и реконструируемых централизованных систем питьевого водоснабжения в целях обеспечения их санитарно- эпидемиологической безопасности. Зона санитарной охраны централизованной системы питьевого водоснабжения включает: зону санитарной охраны водозаборных сооружений; зону санитарной охраны водопроводных сооружений и санитарно-защитную полосу водоводов. Мероприятия по ликвидации загрязнения земель, поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос выполняются за счет средств лиц, хозяйственная и иная деятельность которых явилась причиной этих загрязнений. Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения, устанавливаются в соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения. Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора из водотока (реки, канала, водоподводящего канала) должны устанавливаться на следующие расстояния: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды в водотоке при летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу: при ширине водотока менее 100 м - на расстоянии, включающем акваторию до противоположного берега и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды в водотоке при летне-осенней межени; при ширине водотока более 100 м - на расстоянии, включающем полосу акватории шириной не менее 100 м. На водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса должна включаться вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м Г раницы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 30 м от одиночного водозабора (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабора. Границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора, использующего недостаточно защищенные подземные воды, должны устанавливаться на расстоянии 50 м от одиночного водозабора (скважины, шахтного колодца, каптажа) или от крайнего водозаборного сооружения группового водозабора. Размеры первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих подземные источники водоснабжения, расположенные в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях или на земельном участке, принадлежащем водопотребителю, могут быть уменьшены по согласованию с органами государственного санитарно- эпидемиологического надзора соответственно до 25 м или 15 м. На территориях первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, запрещаются: строительство любых зданий, строений и сооружений, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции основных водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; проживание людей; сброс в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение пестицидов и агрохимикатов; Подсобные здания и строения, непосредственно не связанные с подачей и подготовкой питьевой воды, должны быть размещены за пределами границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Здания, расположенные в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения, должны быть обеспечены канализацией с отведением сточных вод в систему бытовой или производственной канализации или на локальные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны и с учетом санитарного режима во втором поясе зоны санитарной охраны. При отсутствии систем водоотведения должны устраиваться водонепроницаемые выгребные колодцы за пределами первого пояса. Отведение ливневых поверхностных вод должно осуществляться за пределы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов, использующих поверхностные источники питьевого водоснабжения. Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников. |
| Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций (трассы и их защитные зоны) | Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. Запрещена трассировка через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций. Необходимо дать обоснование и экономико-градостроительную оценку условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки. Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. Строительными нормами и правилами определяются санитарнозащитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений. Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. |
| Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог; шумовые зоны от автомобильных дорог; | В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям. В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. От автомобильных дорог общего пользования с каждой стороны придорожной полосы не менее 50 м считая от границы полосы отвода. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации автомобильного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: распашка земель; выпас скота; выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. Решение об установлении границ охранных зон автомобильных дорог, или об изменении границ таких зон принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). |
| Полоса отвода и охранная зона железной дороги | Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от Ю.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Полоса отвода железных дорог - полоса земли, выделенная из земельного фонда страны для железной дороги со всеми устройствами: земляным полотном, искусственными сооружениями, станционными площадками и другими объектами, В полосе отвода не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге. В охранные зоны также включаются участки, занятые защитными лесонасаждениями. Границы полосы отвода и охранных зон устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: а) от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 м в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. |
| Зоны территории линий электропередач (ЛЭП); | Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого электрическими сетями, устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы). Это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ на расстоянии: Юм- для ВЛ напряжением 10 - 20 кВ; 15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ; 20 м - для ВЛ напряжением 110 - 220 кВ; 25 м - для ВЛ напряжением свыше 220 - 330 кВ; 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ. |
| Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных (сельскохозяйственных) объектов | Санитарно-защитные зоны промышленных, агропромышленных (сельскохозяйственных), коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов муниципальных образований и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности. Запрещено размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий |
| Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистные сооружения, канализации, свалки, кладбища) | Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны. |
| Территории подверженные подтоплению грунтовыми водами | При проектировании и строительстве необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления и подтопления зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. На территориях с высоким уровнем грунтовых вод и местах их выклинивания, строительство капитальных зданий и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий и инженерно-строительного обоснования не допускается. |

### Перечень объектов культурного значения

Ограничения и (или) запрещения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются на территориях памятников истории и архитектуры, археологии и ООПТ.

На территории сельского поселения Добринский сельсовет данные территории представлены:

- объекты культурного наследия, стоящих на госохране на госохране:

Таблица 2.14.1

Перечень объектов культурного наследия, стоящих на госохране

| № | Наименование объекта | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Церковь Покровская, 1800 г. | - | Р | региональный согласно постановления главы администрации Липецкой области от 27.02.1992 г. № 106 | с. Сафоново |

- выявленные объекты культурного наследия приводятся на основании Приказа ГУК «Госдирекция» от 15 июня 2002 года № 18.

Таблица 2.14.2

Перечень объектов культурного наследия

| № | Наименование объекта | Местонахождение | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль усадьбы, где родился и провел детские годы С.Н. Терпигорев (XIX в.): | п. Добринка, отд. «Прогресс» | Не удовл. |
|  | - конный завод (конюшня и манеж); |  |  |
|  | - парк; |  |  |
|  | -сад; |  |  |
|  | - пруд |  |  |
| 2 | Дом начальника ж/д ст. | п. Добринка,ул. Горького, 2 | Не удовл. |
| 3 | Ансамбль архитектурный (кон. XIX в.): - дом купеческий; | п. Добринка,ул. Горького, 4 | Удовл. |
|  | - лавка купеческая | п. Добринка,ул. Горького, 6 | Удовл. |
| 4 | Дом купеческий с лавкой (кон. XIX в.) | п. Добринка,ул. Горького, 8 | Удовл. |
| 5 | Лавка купеческая со складами (кон. XIX в.) | п Добринка,ул. Горького, 10 | Удовл. |
| 6 | Казарма (70-е гг. XIX в.) | п. Добринка, ул. Линейная, 46 | Удовл. |
| 7 | Казарма (70-е гг. XIX в.) | п. Добринка, ул. Линейная, 56 | Удовл. |
| 8 | Дом, в котором в детские годы жил писатель и критик А.К. Воронский | п. Добринка, ул. Октябрьская, 81 | Удовл. |
| 9 | Дом причта | п. Добринка, ул. Октябрьская | Удовл. |

- объекты археологического наследия:

Таблица 2.14.3

Перечень объектов археологического наследия

| № | Наименование объекта | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Совхоз «Кооператор» | курганная группа (2 насыпи) | Левицкий С.В. 2007 г. | бронза | 2,5 км к юго-западу от МТФ совхоза Кооператор и в 3,25 км к северу-востоку от МТФ села Наливкино |

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьёй 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий таких зон осуществляется в соответствии с разрабатываемыми по отдельному заданию специальными проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, необходимо согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельского поселения с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

Для уточнения границ территорий ОАН необходимо обращаться в орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Липецкой области.

Помимо объектов культурного наследия на территории поселения также имеются объекты монументальной пластики (памятники, обелиски, мемориалы, братские могилы).

ООПТ (особо охраняемые природные территории) на территории поселения представлены:

Таблица 2.12.4

Перечень объектов ООПТ

| № | Название ООПТ | Площадь, га | Категория охраны | Уровень | Документ о принятии на Гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Солонцы у д. Наливкино | 300,05 | Р | Региональный | Постановление главы адм. Липецкой области от 14.07Л998 № 250 «О расширении сети особо охраняемых природных территорий» |
| 2 | Болото Разрезное | 16,7649 | Р | Региональный | Решение малого Совета Липецкого областного Совета народных депутатов от 15.07Л993 № 149 «Об особо охраняемых природных территориях области» |

### Выводы

Основными санитарно-экологическими проблемами являются:

- транзит автотранспорта по трассе регионального значения через населенные пункты;

- размещение ряда ферм и с/х предприятий на территории населенных пунктов без соблюдения СЗЗ. Некоторые в настоящее время не действуют и на их территории возможно размещение предприятий с санитарно-защитной зоной не более 50 м.

- отсутствие на действующих предприятиях разработанных и утвержденных проектов СЗЗ;

- изношенность существующих инженерных сетей;

- отсутствие канализационных сетей.

Жилищный фонд сельского поселения представлен разноэтажной застройкой. Основным типом жилой застройки является одноэтажный усадебный жилищный фонд.

Большая доля жилищного фонда находится в частной собственности. 68,66% занимает жилищный фонд с износом 31 - 70%, что приведет к концу расчетного срока к увеличению удельного веса ветхого жилого фонда.

Уровень жилищной обеспеченности составляет 29,7 м2/чел, что выше среднего показателя по Липецкой области.

Отсутствует сбалансированность в размещении учреждений обслуживания (в основном все сосредоточены в общественном центре п. Добринка).

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Развитие малых населенных пунктов, в связи с малочисленностью их постоянного населения, возможно на расчетный срок в существующих границах.

Перспективное территориальное развитие жилых зон возможно на территории населенных пунктов за счет уплотнения, упорядочения и реконструкции существующей застройки.

Развитие рекреационных зон возможно за счет благоустройства и озеленения берегов прудов, рек Чамлык, Плота, Пловутка; а также за счет благоустройства набережной озера в районах нового строительства в северной части п. Добринка.

Сельское поселение имеет производственный потенциал, представленный многоотраслевыми предприятиями и организациями.

Развитие производственных зон возможно как за счет внутренних резервов и территорий недействующих предприятий, путем упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий, так и на свободных территориях в пределах существующих границ.

Учреждения культурно-бытового обслуживания представлены в широкой номенклатуре только в районном центре - п. Добринка.

Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

На расчетный срок развитие получат практически все населенные пункты сельского поселения в существующих границах. Деревня Скучаи, в связи с отсутствием населения, вероятнее всего преобразуется в пункт сезонного проживания (дачное товарищество).

п. Добринка. Планировочная структура поселка получит свое развитие по следующим основным направлениям:

- в северном, где намечено формирование нового жилого района;

- в восточном, где получит развитие рекреационная зона и формирование нового жилого района;

- в западном, где в перспективе предусмотрено размещение производственной зоны с одновременным упорядочением ее в центральной части поселка.

Для создания оптимальных транспортных связей всех этих зон между собой и центром поселка предусмотрена пробивка новых улиц, увязанных с существующей сеткой улично-дорожной сети. К ним относится продолжение ул. Корнева, проходящей через существующую промзону и связывающую новый жилой район с центром и восточной частью поселка, а также продолжение улиц Чехова и Комарова, связывающих новый жилой район с рекреационной зоной. Для упорядочения транзитных транспортных потоков намечается завершение строительства обходной автодороги с выходом на липецкое направление и далее на Плавицу, образуя кольцевое движение вокруг поселка и, таким образом, высвобождая центр от грузового движения.

Преобразование объемно-планировочной структуры поселка осуществляется с помощью двух основных направлений - это, во-первых, реконструкция и повышение качественного уровня существующих градоформирующих объектов (в основном, сконцентрированных в центральной части поселка) и, во-вторых, создание новых в органичном единстве с существующими (создание подцентров в северной, южной и восточной части поселка).

Предлагается также формирование небольших узловых акцентов на пересечении некоторых улиц со второстепенными направлениями, что позволит обогатить и разнообразить восприятие поселковой среды.

В проекте даны предложения по максимальному озеленению основных пешеходных направлений, парков, скверов, лугопарков, заболоченных территорий, благоустройству пляжной зоны у открытых водоемов.

Основным видом массового жилищного строительства будет являться индивидуальная застройка с участками до 15 соток.

Выборочная реконструкция намечается по ул. Ленинской, на участке от Дома культуры до ул. Корнева, с целью обновления ветхого жилого фонда и улучшения общего восприятия панорамы застройки основных улиц.

2х - Зх этажной секционной застройкой предлагается завершить строительство начатых кварталов в районе улиц Правды и Воронского.

п.свх.Кооператор. Преобразование объемно-планировочной структуры осуществляется с помощью выборочной реконструкции существующего жилья, создание новых зон рекреации, реконструкция и реорганизация территории бывшей МТФ.

В проекте даны предложения по максимальному озеленению овражных, прибрежных территорий под парки и лесопарки, а также рекомендации по благоустройству пляжной зоны у реки.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей.

Также в центре села предлагается развитие рекреационной зоны, выходящей на берег пруда.

Учитывая недостаток зеленых насаждений общего пользования, на территории села предлагается: устройство зоны отдыха и пляжа с благоустройством и озеленением территории вдоль пруда.

Необходима реорганизация и эффективное использование территорий существующих производственных зон. Исходя из этого, предлагается развитие производственной (сельскохозяйственной) зоны в восточном направлении, на нормативном удалении от жилой застройки, с СЗЗ от 50 до 300 метров (предприятия 5-3 классов опасности).

с. Сафоново. Преобразование объемно-планировочной структуры осуществляется с помощью реконструкции территорий внутри населенного пункта и создание новых зон общественно-деловой, жилой застройки.

д.	Киньшино. Преобразование объемно-планировочной структуры осуществляется с помощью двух основных направлений - это выборочная реконструкция для жилой и общественноделовой зоны и создание новых зон жилой застройки.

п. Брянский - выборочная реконструкция.

д. Скучаи - сохраняется существующая планировка населенного пункта.

д. Никанорово. Преобразование объемно-планировочной	структуры осуществляется	с помощью выборочной реконструкции жилой и общественно-деловой зоны.

д. Наливкино. Преобразование объемно-планировочной структуры	осуществляется с помощью выборочной реконструкции жилой и общественно-деловой зоны.

Предложения размещение с/х предприятий на существующих заброшенных площадках, для существующего кладбища предусмотрен резерв для его расширения (развитие предлагается в северном направлении, площадь резерва -1,4 га), также определены рекреационные зоны.

Предложенло устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров, с последующим вывозом отходов на полигон ТКО. К площадкам необходимо организовать подъезд и выполнить санитарнозащитное озеленение по периметру площадок. До строительства канализации и очистных сооружений вывоз жидких отходов осуществляется ассенизаторской автоцистерной на полигон ТКО.

Всего на территории поселения расположено 4 кладбища. Два из которых сохраняются и существуют предложения по их расширению, с учетом СЗЗ - 100 м. Старое кладбище, находящееся вблизи жилой застройки, намечено к закрытию.

Так как проектом предлагается развитие поселения индивидуальной застройкой, отдельных территорий для размещения гаражей для хранения личного транспорта не предусматривается, за исключением выборочной застройки в п. Добринка, где при малоэтажной многоквартирной застройке рабочими проектами должны быть предусмотрены гаражи или хоз. постройки для каждой квартиры.

## 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана Добринского сельского поселения указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 3.1

Проектные предложения генерального плана

сельского поселения Добринский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значе-ние | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι очередь строительства |
| 1 | Выделение зоны для индивидуального жилищного строительства в п.Добринка | га | 18,26 | улучшение жилищных условий |
| 2 | Выделение зоны для индивидуального жилищного строительства в д.Киньшино | га | 1,94 | улучшение жилищных условий |
| 3 | Выделение зоны для индивидуального жилищного строительства в с.Сафоново | га | 5,69 | улучшение жилищных условий |
| 4 | Развитие производственных зон в центральной части п. Добринка | га | 41,57 | создание новых рабочих мест |
| 5 | Кап. ремонт дошкольных учреждений | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; повышение степени комфортности учащихся |
| 6 | Кап. ремонт общеобразовательных школ | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; повышение степени комфортности учащихся |
| 7 | Реконструкция здания МБОУ Лицей №1 п.Добринка с пристройкой помещения спортивного зала по адресу п.Добринка, ул.Ленинская, д 3. | – | – | повышению качества образования; повышение степени комфортности учащихся |
| 8 | Кап. ремонт внешкольных учреждений | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; повышение степени комфортности учащихся |
| 9 | Текущие ремонты учреждений здравоохранения | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; |
| 10 | Ремонт библиотеки п. Добринка | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; |
| 11 | Ремонт спортивных сооружений п. Добринка | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; |
| 12 | Строительсво стадиона со спортплощадками в п.свх. Кооператор | – | – | повышение комфортности проживания |
| 13 | Строительсво магазинов смешанных товаров в д. Наливкино | м2 | 105 | повышение комфортности проживания |
| 14 | Строительство предприятия бытового обслуживания в п. свх. Кооператор | раб. мест | 5 | повышение комфортности проживания |
| 15 | Строительство бани в с. Сафоново | мест | 5 | повышение комфортности проживания |
| 16 | Завершение строительства обходной автодороги в п.Добринка с выходом на Липецкое направление и далее на Плавицу, образуя кольцевое движение вокруг поселка и таким образом, высвобождая центр от грузового движения | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания, освобождение центра поселка Добринка от грузового движения |
| 17 | Реконструкция дорожного покрытия в центральной части п.свх.Кооператор | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания |
| 18 | Реконструкция местных автодорог с асфальто-бетонным покрытием | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания |
| 19 | Строительство улиц местного значения в районах нового ИЖС | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания |
| 20 | Озеленение овражных, прибрежных территорий под парки и лесопарки в населенных пунктах сельского поселения | – | – | повышение комфортности проживания |
| 21 | Устройство зоны отдыха и пляжа с благоустройством и озеленением территории вдоль пруда в п.свх.Кооператор | – | – | повышение комфортности проживания |
| 22 | Создание пейзажного лугопарка близи села Сафоново | – | – | повышение комфортности проживания |
| 23 | Реконструкция парка Победы в п. Добринка | – | – | повышение комфортности проживания |
| 24 | Ремонт и создание новых тратуаров п. Добринка | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания |
| 25 | Ремонт и реконструкция изношенных водопроводных сетей | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 26 | Ремонт и и реконструкция изношенных трубопроводов самотечной канализационной сети с использованием современных материалов | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 27 | Рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения | – | – | повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |
| 28 | Строительтво и реконструкция котельных | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 29 | Строительтво и реконструкция электросетевого хозяйства | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 30 | Строительтво и реконструкция объектов сетей газоснабжения | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 31 | Благоустройство и озеленение берегов реки Чамлык | – | – | улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |
| Расчетный срок |
| 1 | Выделение зоны для индивидуального жилищного строительства в п.Добринка | га | 18,26 | улучшение жилищных условий |
| 2 | Выделение зоны для индивидуального жилищного строительства в п.Киньшино | га | 1,94 | улучшение жилищных условий |
| 3 | Выделение зоны для индивидуального жилищного строительства в п.Сафоново | га | 5,69 | улучшение жилищных условий |
| 4 | Выделение зоны - инвестиционной площадки за границами с. Наливкино для возможного размещения сельхозпредприятия. | га | 0,75 | создание новых рабочих мест |
| 5 | Выделение зоны - инвестиционной площадки за границами д. Киньшино для возможного размещения сельхозпредприятия. | га | 15,81 | создание новых рабочих мест |
| 6 | Выделение зоны - инвестиционной площадки за границами п. свх. Кооператор для возможного размещения сельхозпредприятия. | га | 33,5 | создание новых рабочих мест |
| 7 | Размещение производственной зоны в западной части п. Добринка | – | – | создание новых рабочих мест |
| 8 | Формирование нового жилого района в северной части п. Добринка | – | – | улучшение жилищных условий, повышение комфортности проживания |
| 9 | Формирование нового жилого района и рекреационной заны в восточной части п. Добринка | – | – | улучшение жилищных условий, повышение комфортности проживания |
| 10 | Индивидуальное жилищное строительство на участках 0,15 – 0,25 га в п.Добринка, на участках 0,50 га в других населенных пунктах | – | – | улучшение жилищных условий, |
| 11 | 2х-3х этажное секционное строительство в п. Добринка | – | – | завершение строительства начатых кварталов в районе улиц Правды и Воронского, п. Добринка. |
| 12 | Строительство дошкольного учреждения в п.свх.Кооператор | мест | 40 | повышение комфортности проживания |
| 13 | Кап. ремонт общеобразовательных школ | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; повышение степени комфортности учащихся |
| 14 | Строительсво магазинов смешанных товаров в д. Никанорово | м2 | 105 | повышение комфортности проживания |
| 15 | Реконструкция предприятия общественного питания в п.свх.Кооператор | мест | 30 | повышение комфортности проживания |
| 16 | Ремонт учреждений культуры сельского поселения | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; повышение степени комфортности учащихся |
| 17 | Ремонт спортивных сооружений сельского поселения | – | – | поддержание технического состояния учреждений согласно нормативным документам; |
| 18 | Строительства продолжения ул. Корнева, п. Добринка, проходящей через существующую промзону и связывающую новый жилой район с центром и восточной частью поселка | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания |
| 19 | Строительства продолжения улиц Чехова и Комарова в п. Добринка, связывающих новый жилой район с рекреационной зоной | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания |
| 20 | Строительство улиц местного значения в районах нового ИЖС | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, повышение комфортности проживания |
| 21 | Строительство дороги г. Грязи – Добринка – Мордово | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, |
| 22 | Строительство дороги Добринка – Усмань с последующем выходом на востоке на федеральную автомагистраль М-6 «Каспий» | – | – | развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, |
| 15 | Озеленение овражных, прибрежных территорий под парки и лесопарки в населенных пунктах сельского поселения | – | – | повышение комфортности проживания |
| 16 | Строительтво и реконструкция котельных | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 17 | Строительтво и реконструкция электросетевого хозяйства | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 18 | Строительтво и реконструкция объектов сетей газоснабжения | – | – | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При осуществлении территориального планирования Добринского сельского поселения учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения, предусмотренных Схемами территориального планирования Липецкой области и Добринского района.

Объекты федерального значения

По территории сельского поселения Добринский сельсовет проходит однопутный неэлектрифицированный участок Грязи-Воронежские - Поворино Юго-Восточной железной дороги, а также располагаются железнодорожная станция Добринка, железнодорожный остановочный пункт 533 км.

Также к объектам федеральной собственности относятся земли водного фонда - р. Чамлык и реки Пловутка и Плота.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Липецкой области объекты федерального значения на территории поселения не планируются.

Объекты регионального значения

По территории Добринского сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Добринка - Кооператор, (Р-193) Воронеж-Тамбов, идущая по южной окраине района с юго-запада на северо-восток, автодорога Добринка-Липецк - северо-западного направления. По ним осуществляется междугородное сообщение: Добринка-Липецк (через ст. Плавица), Добринка-Воронеж (через ст. Плавица).

Региональные (областные) дороги на территории сельского поселения:

- п. Добринка - г. Воронеж;

- п. Добринка - ст. Плавица;

- п. Добринка - Александровка 2-ая;

- п. Добринка - д. Воскресеновка;

- п. Добринка - Талицкий Чамлык;

- п. Добринка - Верхняя Матренка;

- п. Добринка - п. свх. Петровский;

- п. Добринка - п. свх. Кооператор;

- п. Добринка - п. Брянский - с. Сафоново;

- с. Сафоново - д. Киньшино;

- с. Сафоново - Ржавец;

- д. Киньшино - Стрелецкое

Имеются объекты культурного наследия (памятники истории, культуры, археологии) регионального значения:

Церковь Покровская, 1800 г.

Ансамбль усадьбы, где родился и провел детские годы С.Н. Терпигорев (XIX в.).

Ансамбль архитектурный, дом купеческий, лавка купеческая (кон. XIX в.).

Две казармы (70-е гг. XIX в.).

Дом, в котором в детские годы жил писатель и критик А.К. Воронский.

Дом начальника ж/д станции

Дом купеческий с лавкой (кон. XIX в.).

Лавка купеческая со складами (кон. XIX в.).

Дом причта.

ООПТ (особо охраняемые природные территории) на территории поселения представлены:

Таблица 4.1

Перечень объектов ООПТ

| № | Название ООПТ | Площадь, га | Категория охраны | Документ о принятии на Г ос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Солонцы у д. Наливкино | 300,05 | Р | Постановление главы адм. Липецкой области от 14.07.1998 № 250 «О расширении сети особо охраняемых природных территорий» |
| 2 | Болото Разрезное | 16,7649 | Р | Решение малого Совета Липецкого областного Совета народных депутатов от 15.07.1993 № 149 «Об особо охраняемых природных территориях области» |
| 3 | Болото Попово | 4,7366 | Р |  |

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Липецкой области на территории поселения планируется :

переименования пгт Добринка в город Добринка

- строительство объекта регионального значения - дороги г. Грязи – Добринка – Мордово, протяженностью 40км

- реконструкция объекта регионального значения - дороги Грязи – Хворостянка – Добринка, протяженностью 16,59км

- строительство объекта регионального значения - дороги Усмань - Добринка с последующем выходом на востоке на федеральную автомагистраль М-6 «Каспий»

## 5.  МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Существующие объекты местного значения муниципального района на территории Добринского сельского поселения, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна: Администрация сельского поселения Добринский сельсовет в п. Добринка, 2 районных больницы, 2 поликлиники, ФАП, аптеки, 5 детских садов, начальная школа, МБОУ Лицей №1 и МБОУ СОШ №2, библиотека. В настоящее время на территории сельского поселения находится 18 магазинов райпо, 69 коммерческих магазинов, 6 павильонов, 5 киосков, имеются два мини-маркета, торговый центр, ООО «Добринский общепит», Пиццерия, 4 столовые.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области на территории поселения планируется :

- реконструкция здания МБОУ Лицей №1 п.Добринка с пристройкой помещения спортивного зала по адресу п.Добринка, ул.Ленинская, д 3.;

- строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома в п. Добринка.

- ремонт кабинетов администрации района в п.Добринка;

- подготовка документации по проекту планировки мкр. "Восточный" и мкр. " Прогресс" в п. Добринка

- капитальный ремонт многоквартирного жилого дома п. Добринка ул. М.Горького 14

- подготовка проектно-сметной документации на строительство газопровода в п. Добринка микрорайонов " Восточный" и " Прогресс"

- ремонт а/дороги п. Добринка, ул. Свободы, ул. Кирова, ул. Воронского, ул. Кирова ПК №2 315 м%

- ремонт инженерных сетей водоснабжения

- строительство и ремонт объектов водоотведения : выполнение работ по устройству наружной канализационной сети в п. Добринка;

- запланировать строительство комплекса молочно-мясного животноводства на базе существовавших ранее ферм;

- строительство офисов врачей общей практики в поселениях и в зонах нового коттеджного строительства.

Также Схемой территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области на территории поселения планируется следующие инвестиционные программы:

Таблица 5.1

Перечень инвестиционных программ

| Наименование инвестиционного проекта (объекта) | Инвестор (заказчик) | Реквизиты инвестора (заказчика) | Срок реализации проекта | Планируемый объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство 3-й очереди молодежного парка в п. Добринка | Администрация сельского поселения Добринский сельсовет | 399431, Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Советская, 27 | 2019-2020 | 12,0 |
| Строительство велодорожек ул. Ленинская, ул. Корнева, ул. Садовая, ул. Октябрьская п. Добринка | Администрация сельского поселения Добринский сельсовет | 399431, Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Советская, 27 | 2019-2020 | 13,0 |

Для предотвращения негативного влияния автотранспорта на окружающую среду Схемой территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области предлагается осуществить:

- обновление подвижного состава муниципального транспорта;

- обеспечение безостановочного движения транспортных средств за счет строительства путепроводов, транспортных развязок на разных уровнях;

- контроль качества используемого топлива;

- создание упорядоченного автомобильного движения;

- благоустройство дорог и улиц;

- посадка зеленых насаждений.

## 6.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть приоритетными в действиях администрации муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории муниципального образования

Характерной особенностью инфраструктуры муниципального образования является расположение ряда потенциально опасных объектов в черте застройки. Эти обстоятельства определяют высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также тяжесть возможных социально-экономических последствий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории муниципального образования и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

● зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

● зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

● зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

● зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах:

Таблица 6.1

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

Таблица 6.2

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

К числу основных расчетных показателей риска относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Наибольшее количество пострадавших (по критерию нарушения условий жизнедеятельности) возможно при авариях на объектах жизнеобеспечения.

Риск возникновения ЧС на объектах производственного назначения муниципального образования не рассматривается в связи с отсутствием статистических данных.

Характеристика факторов риска ЧС техногенного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории муниципального образования могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, водопроводных сетях, аварии на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации на автомобильных магистралях с выбросом АХОВ и ВПОВ, аварийные ситуации на АЗС.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях и АЗС

На территории муниципального образовании имеется сеть автомобильных дорог местного значения.

К наиболее вероятным аварийным ситуациям на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, относятся:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов могут быть:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ проектируемые объекты могут попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

Аварии на нефтебазах и АЗС:

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На нефтебазах и АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Аварии на нефтебазах и АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Оценка возможного ущерба в результате аварий на объектах газового хозяйства

На территории муниципального образования расположена сеть распределительных газопроводов высокого давления.

Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется практически полностью.

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.). Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным путем.

Анализ возможных последствий пожаров в типовых зданиях

Сценарий аварийной ситуации при пожаре в проектируемом здании

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в зданиях, сооружениях и возникновением при этом поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут случиться при неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического оборудования.

Возможными причинами пожара могут быть:

- неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое замыкание»);

- применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

- нарушение функционирования средств сигнализации;

- нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.)

- террористический акт (умышленный поджог).

Основными поражающими факторами при пожаре на объекте могут стать:

- тепловое излучение горящих материалов,

- воздействие продуктов горения (задымление).

В результате аварий могут произойти:

- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;

- механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

Иные возможные риски возникновения ЧС на территории муниципального образования:

- крушение и аварии грузовых и пассажирских поездов;

- природные пожары;

- аварии на электроэнергетических системах с долговременным перерывом электроснабжения населения;

- внезапное обрушение зданий и сооружений;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на транспорте с выбросом АХОВ;

- транспортные аварии на мостах, переправах, на ж/д переездах;

- отравление людей;

- исчезновение людей вне населенных пунктов и их поиск.

Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования

Температурные экстремумы

Экстремально высокая температура воздуха создаёт неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов).

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных технологических процессов, оснащённых вычислительной техникой, работа которой зависит от внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой температуры воздуха приводят к засухам, лесным, торфяным и степным пожарам.

Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники.

Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создаёт условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном транспорте.

Ливневые дожди

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория муниципального образования.

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота просадки грунтов, обрушения речных откосов, размыв улично-дорожной сети, расположенной на скатах и в дефиле балочной сети, возрастает уровень затопления поверхностными водами территорий муниципального образования, расположенных в пониженной части рельефа, возможен смыв огородных культур на приусадебных участках, сельскохозяйственных культур.

Ветровые нагрузки

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

Таблица 51 - Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- |
|  | Степень разрушения |
|  | слабая | средняя | сильная | полная |
| Кирпичные малоэтажные здания | 0-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Грозовые разряды

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35кВ).

Проектные предложения

В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий Генеральным планом рекомендуется осуществить:

- разработку мероприятий по инженерной подготовке, защите и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории муниципального образования.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов ручьев и рек, прилегающих к территории муниципального образования;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.5.20 СП 165.1325800.2014;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.6.85, 6.89., 6.95, 6.96 СП 165.1325800.2014;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СП 165.1325800.2014;

проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 12.27-12.29 СП 42.13330.2016;

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учетом п.п.7.4-7.19  СП 165.1325800.2014.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения утвержденной министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.12.2013 №2-4-87-37-14.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

Характеристика выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории муниципального образования, оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Кроме теплоисточников на объектах соцназначения, распределительных газопроводов, магистрального нефтепровода, нескольких АЗС на территории муниципального образования иных пожаровзрывоопасных объектов нет, нарушений требований по размещению объектов не выявлено.

Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение муниципального образования осуществляется из системы централизованного водоснабжения, водонапорных башен, пожарных водоемов.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений имеются и соответствуют нормативным требованиям.

Размещение подразделений пожарной охраны

Противопожарную защиту территории муниципального образования осуществляет пожарная часть, расположенная по ардесу р.п. Волово ул. Слепцова, 3.

Перечень мероприятий по пожарной безопасности

Размещение пожаровзрывоопасных объектов

При дальнейшем проектировании и размещении на территории муниципального образования пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

Противопожарное водоснабжение

Требуется осуществить доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории населённых пунктов с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Генеральным планом установлены следующие расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один пожар с расходом водыдля д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафонове, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино,

д. Никанорове, п. Брянский, д. Скучаи (один пожар в населённом пункте)- 5л/с, для п. Добринка (один пожар в населённом пункте-20 л/с и один пожар на предприятии-15 л/с)-35 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 10 л/с. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

- для д.Фёдоровка, д.Воскресеновка, с.Сафонове, п.свх.Кооператор, д. Киньшино, д. Наливкино,

- д. Никанорове, п. Брянский, д:

Qпож. =  5 х 3,6 х 3 = 54 м3.

- п. Добринка:

Qпож. =  45 x 3.6 x 3 = 486 м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На территориях муниципальных образований должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При дальнейшем проектировании расширении проектной застройки территории муниципального образования необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

При дальнейшем проектировании расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение подразделений пожарной охраны

При расположении на территории муниципального образования подразделения пожарной охраны, необходимо учитывать положения статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут (с учётом проектных решений – до 3 минут).

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Размещение и оборудование пожарных депо

При проектировании расположения пожарного депо для подразделения пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В целях противопожарной безопасности следует учитывать следующие мероприятия:

- осуществить доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории населённых пунктов с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности";

- учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" при дальнейшем проектировании и размещении на территории муниципального образования пожаровзрывоопасных объектов;

- предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары для обеспечения пожаротушения на территории муниципального образования;

- организовать полную возможность подъезда пожарных машин к социально-значимым объектам, а также к источникам естественного водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями.

## 7.  ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом генерального плана не предусмотрено изменения границ населенных пунктов входящих в Добринское сельское поселение и самой территории сельского поселения Добринский сельсовет.

## 8.  Приложения.

Приложение 1

Закон Липецкой области № 126-03 от 23.09.2004 (ред. От 19.08.2008) «Об установлении границ муниципальных образований липецкой области» (Принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов № 567-пс от 23.09.2004), в редакции закона Липецкой области от 05.12.2014г №343-ОЗ

Приложение № 85 к Закону Липецкой области «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»

Описание границы сельского поселения Добринского сельсовета Добринского района Липецкой области

Описание границы муниципального образования Добринский сельсовет произведена от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных образований в Добринском муниципальном районе.

Описание границ муниципального образования Добринский сельсовет произведено от точки 24, расположенной на стыке Тихвинского, Новочеркутинского сельсоветов и Добринского сельсовета.

Граница территории Добринского сельсовета проходит от начальной точки 24 (стык Тихвинского, Новочеркутинского сельсоветов и Добринского сельсовета) в северо-восточном направлении по полевой дороге на протяжении 3050 м, далее пересекает автодорогу, ручей и в том же направлении идет по полевой дороге до точки 25.

От точки 25 (пересечение Новочеркутинского, Петровского сельсоветов и Добринского сельсовета) граница поворачивает под углом 90 градусов на юго-восток и идет по полевой дороге, пересекает автодорогу на поселок Петровский и на расстоянии 1350 м поворачивает под углом 90 градусов на юго-запад, пересекает лесополосу и полевую дорогу и по полевой дороге доходит до лесополосы, поворачивает под углом 90 градусов на юг, пересекает пастбище, болото, пашню и резко поворачивает на северо-восток и по полевой дороге доходит до пастбища до точки 28.

От точки 28 граница идет на северо-восток на расстоянии 240 м и под углом 90 градусов поворачивает на юго-восток, затем на расстоянии 3300 м проходит по меже между Петровским и Добринским сельсоветами, пересекая пастбища, далее поворачивает на северо-восток и на расстоянии 4600 м идет по полевой дороге до точки 27 (стык Петровского сельсовета, Добринского сельсовета и Тамбовской области).

От точки 27 (стык Добринского сельсовета, Петровского сельсовета и Тамбовской области) до точки 29 граница Добринского сельсовета проходит по административной границе между Тамбовской и Липецкой областями.

От 29 точки (стык Добринского сельсовета, Талицкого сельсовета и Тамбовской области) граница поворачивает на северо-запад, пересекает пруд на реке Чамлык и идет по полевой дороге, доходит до пересыхающего ручья, поворачивает на юго-запад и по тальвегу балки доходит до ручья до точки 30.

От 30 точки граница в южном направлении идет по полевой дороге и на расстоянии 500 м резко поворачивает на северо-запад и по полевой дороге доходит до автодороги, пересекает ее и на расстоянии 700 м доходит до т. 31 (стык Мазейского, Талицкого сельсоветов и Добринского сельсовета).

От точки 31 граница резко поворачивает на северо-восток, далее на северо-запад, пересекает заболоченные пастбища, болото, на расстоянии 2600 м упирается в массив пастбищ, обходит его с правой стороны, доходит до полосы отвода автодороги Усмань - Добринка (не включает ее), поворачивает на северо-восток и по полосе отвода на расстоянии 700 м доходит до автодороги, поворачивает на северо-запад и по полосе отвода автодороги ст. Хворостянка - ст. Плавица - Б. Плавица - Добринка (включая) доходит до точки 23 (стык Тихвинского, Мазейского сельсоветов и Добринского сельсовета).

От точки 23 граница поворачивает на северо-восток и по полевой дороге доходит до автодороги Липецк - Добринка, под углом 90 градусов поворачивает на северо-запад на расстоянии 2450 м, идет по полосе отвода автодороги, пересекает ее и на расстоянии 1000 м по полевой дороге доходит до начальной точки 24.";

## Литература.

При разработке проекта Генерального плана сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации были использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ министрерства строительства и жилищного хозяйства РФ от 19.06.2018 №354/пр «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2012 «Газораспределительные системы»;

- СП 51.13330.2012 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. №244;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Закон Липецкой области от 09.04.2009 №262785-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории Липецкой области», (с изменениями на 11.09.2019г);

- Постановление Администрации Липецкой области от 13.12.2013 №588 «Об утверждении государственной программы Липецкой области "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ»», (с изменениями на 29.01.2019г);

- Постановление Администрации Липецкой области от 29.11.2013 №535 «Об утверждении государственной программы Липецкой области " Развитие культуры и туризма в Липецкой области»», (с изменениями на 18.03.2019г);

- Схема территориального планирования Липецкой области;

- Схема территориального планирования Добринского муниципального района Липецкой области;

- Интернет-сайты:

- http://www.gks.ru/

- http://fgis.economy.gov.ru/fgis/.